### Znak Sprawy: ASP-DAT-ZP-8-2014                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na Dostawę sprzętu multimedialnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1 Dostawa sprzętu do Studia filmowego (tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera z oprzyrządowaniem o minimalnych parametrach elementów zestawu: |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Studio filmowe | Do 12.12.2014 r. | - | - | - | - |
|  | 1) Kamera z sensorem 4K, Super35mm CMOS, super slow motion, body, E-mount, wbudowane filtry ND, interfejs 3G-SDI, 4K RAW (4096 × 2160) nagrywany w 23.98P, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p Gwarancja minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania SONY NEX-FS700R, 4K-ready Super 35mm Exmor CMOS sensor NXCAM lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Dwustopniowy statyw video z głowicą olejową o nośności do 7.5 kg - zestaw statywowy (głowica do 8kg, nogi, rozpórka dolna, torba) Gwarancja minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania MN504HDV,546BGK lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Akumulatory dedykowane do w/w kamery Gwarancja minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania BL-F1170 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 4) E-mount adapter umożliwiający podłączenie obiektywu o złączu Gwarancja minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania EF Speed Booster, Canon EF to Sony E mount adapter with power connectors lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 5) Karty pamieci UHS I 94mb/s 32GB Gwarancja minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania SF32UX lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 6) Rig do kamery (ława+rury 15 mm+osłona boczna + top handle + łyżwa statywowa + rączki + przedłużki 22cm + kabel sterujący) Gwarancja minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Rig Movcam NEX-FS700 RIG lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 7) Obiektyw z bagnetem EF, ogniskowa 24-70mm 2.8L II usm |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 8) Profesjonalny recorder 4K umożliwiający nagranie materiału 4K RAW Gwarancja minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania minimalne Odyssey7Q, .7” OLED Quad Monitor w/ Raw/4K/Quad Record capability lub równowany pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 9) Dysk SSD kompatybilny z recorderem minimum 512GB dysk SSD do recordera 4K Gwarancja minimum 24 miesiące |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 10) Support recordera umożliwiający połączenie z kamerą i nagrywanie materiału 4K RAW Gwarancja minimum 24 miesiące |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rig statyw naramienny o minimalnych parametrach: podwójny uchwyt, ze sterowaniem do kamer Sony ( z wyjątkiem EX) Dostępne funckje : standby, Search (forward & backward), Near Focus, Far Focus, On Screen (hide/show display), Rec On/Off, Photo & Variable Speed Zoom Lever Przykładowy model spełniający wymagania Cavision model RC1580D lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 | Budynek ASP Raciborska 37 | 30 dni od dnia podpisania umowy |  |  | 23 % |  |
| 2 | Rekorder wraz z dyskami o parametrach minimalnych: Urządzenie nagrywające, wyposażone w monitor 5'' HD/SD SDI z wysoką rozdzielczością i odtwarzaczem 10bit HD,które przechwytuje wideo i audio bezpośrednio z każdej kamery z HD/SD-SDI. Enkodoweanie w czasie rzeczywistym do formatu ProRes lub DNxHD, na wymienne 2,5 '' dyski twarde. Timecode oraz genlock, a także możliwość pracy z wieloma zsynchronizowanymi jednostkami Ekran 325DPI, 5" IPS 1280 x 720 Waveform RGB & Luma Parade, Vectorscope z zoom, oraz test pattern generator Regulację gamma, kontrastu i jasności Wejście i wyjście HD-SDI Monitoring w czasie rzeczywistym, playback, playout do PC lub Mac z QuickTime Focus Peaking, 0-100% Zebra, oraz dwa tryby False Color monitoring Nagrywanie bezpośrednio z przetwornika 10-bit, 4:2:2 ProRes lub DNxHD Nagrywanie S-Log / C-Log Spust REC/STOP z kamery (Canon, Sony, ARRI, Panasonic, RED, JVC) Timecode z kamery 2.5" dyski HDD/SSD Do wyposażenia: * osłona ekranu * 2 dyski SSD 500 GB dedykowane Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Samurai Blade 10-bit HD-SDI Field Recorder and HD Monitor (Retail Kit), Sony Nex-FS700RH Exmor lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 | Budynek ASP Raciborska 37 | 30 dni od dnia podpisania umowy |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 2 Dostawa sprzętu do Sali projekcyjno-kinowej (tabela nr 3, 4 i 5)

Tabela nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor o kompatybilności z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z ekranem projekcyjnym, kamerą z osprzętem i nagłośnieniem i o minimalnych parametrach: Rozdzielczość optyczna 1920 x 1080 Kontrast 2700:1 Jasność ANSI [lumen] 7000 Jednolitość [%] 90 Proporcje obrazu 16:9 Przekątna ekranu - min. [m] 1.02 Przekątna ekranu - maks. [m] 15.24 Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Zoom, Regulacja ostrości Korekcja zniekształceń Keystone w pionie +/- 50 stopni, W poziomie +/- 10 stopni Technologia obrazu 3LCD Przetwornik obrazu 3 x 1.2 cala HDTV 720p, 1035i, 1080i, 1080p Żywotność lampy [h] 3000 Moc lampy [W]380 Głośność pracy [dB] 38 Maksymalne zużycie energii: 520 W Złącza S-Video HDMI DVI DVI-D Złącza komputerowe 2 x D-sub, RS-232, RJ-45, 1 x USB Typ B 3 x wejście RCA, Wejście BNC x 5 GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania EIKI LC-HDT700 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Sala projekcyjno - kinowa | Do 12.12.2014 r. |  |  | 23 % |  |
| 2 | Ekran projekcyjny o kompatybilności z uwagi na miejsce tj. projektoremi o minimalnych parametrach: 620x348 (wymiar aktywnej powierzchni) Szerokość ramy 85 mm Wykończenie ramy: - czarny welur Powierzchnie projekcyjna -Whie Vision Proporcje 16:9 GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Viz-Art. 620x348 ramowy welur lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Sala projekcyjno - kinowa | Do 12.12.2014 r. |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | Ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera z osprzętem komaptibilnym z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z projektorem, ekranem projekcyjnymi nagłośnieniem i o minimalnych parametrach elementów zestawu: |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Sala projekcyjno - kinowa | Do 12.12.2014 r. | - | - | - | - |
|  | Kamera filmowa: Obudowa z gniazdem dla optyki EF Przetwornik 2,5K (2592x 2192) Obsługiwane rozdzielczości 2,5K RAW 2432x 1366, ProRes i DNxHD 1920x1080 Zapis na dyskach SSD 2,5” Zapis 12-bit plików RAW Tryby pracy Frame Rate 13,98p,24p,25p,29,97p,30p 13-to stopniowy zakres dynamiki 5-cio calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800x 480 Obsługa sprzętu przez klawisze i ekran dotykowy Zintegrowany mikrofon Zintegrowany głośnik Gwarancja minimum 12 miesięcy Bateria Lithium – ion Polymer Czas pracy na baterii około 90 min Czas ładowania ok 2h Zasilanie 12V-30V DC dla zasilania zewnętrzego Zasilacz 12V Format zapisu nieskompresowanego RAW 2,5K Cinema DNG Formaty zapisu skompresowanego Apple ProRes i Avid DNxHD, Wszystkie zapisy w 1920 x 1080 10 bit-YUV z wyborem Dynamiki telewizyjnej lub filmowej Wyjście video z audio osadzonym (4-kanały audio) Złącza SDI( zgodny z SMPTE 292M) , Analog audio input 2 x 1,4 jacks Port Thunderbolt dla przesyłu RAW audio i video oprogramowanie : DaVinci Resolve grading software zawierający Resolve USB dongle dla Mac OS X and Windows. Media Express software dla przechwytywania video z portu Thunderbolt kamery. Blackmagic UltraScope software dla monitornigu waveform. GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Blackmagic CINECAM26KEF lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Uchwyt do kamery: Dedykowany uchwyt do w/w kamery filmowej Uchwyt winien posiadać dwie rączki Uchwyt winien posiadać element mocujący do podstawy kamery GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Blackmagic CINECAMHANDLE lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Obiektyw: Zakres ogniskowej 24-70mm Kompatybilność z w/w kamerą filmową Mocowanie EF przysłona 2,8 Kąt widzenia 84 -34 stopnie Średnica filtra w mm 82 Tryb auto & manual focus Minimalna wartość przysłony szeroki kąt 2,8 Maksymalna wartość przysłony szeroki kąt: 22 Minimalna wartość ostrzenia AF/MF(dla ostrości automatycznej/ręcznej)38 mm Wymiary średnica na długość 8,5 x 113mm Auto focus/ manual focus Technologia zapewniająca ograniczenie efektu odbicia i flary Technologia zapewniająca minimalizację efektu aberracji chromatycznej GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Canon 24-70mm f/2,8 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Akumulator Parametry elektryczne: 7,2 V, 47,3 Wh, 6,300 mAh Kompatybilność z w/w kamerą filmową Akumulator o wydłużonej żywotności Ogniwa litowo-jonowe bez efektu pamięciowego Wbudowany mikroprocesor do komunikacji ze sprzętem np. typu kamery, apartay fotograficzne i precyzyjnie wskazujący pozostały czas pracy w minutach. GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniające wymagania SONY 2NP-F 970 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Dysk 2,5”: Technologia SSD Pojemność 480GB Wymagany Inteface SATA o przepływności danych 6Gbps Kompatybilny z SATA 3Gbps Odczyt do 540MB/s zapis 490MB/s Zakładany MTBF 1,2 miliona godzin Pobór mocy 195mW Spełnienie wymogów RoHS Unii Europejskiej Pamięć Flash 20nm Temperatury pracy od 0 do 70 stopni Celcjusza GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Intel SSD-530 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | Ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nagłośnienie kompatybilne z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu, tj. projektorem, ekranem projekcyjnym, kamerą z osprzętem i o minimalnych parametrach elementu zestawu (Wykonawca winien również doliczyć do wyceny montaż, uruchomienie i zestrojenie, elementu montażu, przedłużniku, złączki, gniazda itp): |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Sala projekcyjno - kinowa | Do 12.12.2014 r. Wkład własny / Dotacja MKiDN | - | - | - | - |
|  | Obiektyw do projektora: Typ: obiektyw szerokokątny Zoom: elektryczny (1.4 x) Focus: elektryczny Wsp. odległości: 1.3 - 1.8:1 Jasność obiektywu (F): 2.1 - 2.8 Ogniskowa (f): 34.5 - 48.3 mm Średnica kompatybilna z w/w projektorem GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania EIKI LNS-W33 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Uchwyt do projektora: Zakres regulacji 680-1120 mm Udźwig 36 kg Wykończenie srebrno-popielaty lakier proszkowy GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Viz Art. MIDI Mount 68-112 cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Przyłącze sygnałowe: Gniazda: VGA, 2xRCA, typ F (antenowe), RJ45, XLR, 2xbanan, HDMI (pozłacane 24k zlotem) Funkcjonalność gniazd: VGA/HDMI/Typ F/RJ45 (na zasadzie łącznika z obu stron), RCA/XLR/Banan (przód gniazda na zasadzie łącznika, tył gniazda lutownicze) GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Emiter lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Szafa „Rack” 19”: Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Rozbudowany system konfiguracji: różne wykonania drzwi, osłon i dachów, możliwość zestawienia szaf w zespoły, możliwość ustawiania szafy na stopkach, kółkach i cokołach zwykłych lub z możliwością poziomowania, doprowadzenie kabli do szafy możliwe z dowolnej strony, Szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, szuflady, panele wentylacyjne, listwy zasilające, zaślepki itp. Zakres dostawy szaf 19″ w konfiguracji podstawowej Szkielet, drzwi przednie szklane, dwie osłony boczne, drzwi tylne blaszane, skrócone z maskownicą 3 U z przepustem szczotkowym, dach standardowy, dwie pary belek nośnych w rozstawie 19″, listwa i linki uziemienia, szafa stoi na stopkach regulacyjnych. Materiał: Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne – blacha stalowa. Drzwi z szybą – blacha stalowa, szkło akrylowe (metapleks). Drzwi szklane – szkło hartowane Stopień ochrony: IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowych). Wykończenie powierzchni: Szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową o grubej strukturze, kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym. Belki nośne – alucynk. Wysięgniki – ocynkowane. Obciążenie: Stopki-1000 kg, GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Z-Pas Rack SZB lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Extender HDMI: Zgodny z HDCP oraz DVI, obsługa HDMI 3D oraz rozdzielczości 4k x 2k Zgodność ze standardem HDBaseT-Lite Obsługa HDMI (w tym HDCP) poprzez CAT5e/6 do 60m Obsługa rozdzielczości FullHD (1080p@60Hz/36-bit), 3D oraz 4K×2K do 40m oraz rozdzielczości PC (VGA do WUXGA) poprzez przewód CAT5e/6 Wejście HDMI do 15m z rozdzielczością 8-bit lub 10m z rozdzielczością 12-bit Wyjście HDMI do 15m z rozdzielczością 8/12-bit Obsługa interfejsów RS-232 (baud rate do 115200/sec) oraz IR Obsługa HDCP repeater oraz CEC bypass Obsługa transmisji audio: LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus oraz DTS-HD Przepustowość wideo: 300MHz/9Gbps Nadajnik : wejście: 1 × HDMI,1 × RS-232, wyjście: 1 × RJ45, 1 × IR Blaster Odbiornik: Wejście 1 × RJ45, 1 × IR Extender Wyjście 1 × HDMI, 1 × RS-232, Zasilacz: 2x 5V/2.6 A DC (standardy US/EU , Certyfikaty CE/FCC/UL certified) GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Cypress CH-513TXL lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Odtwarzacz Blue Ray: Rοdzaj odtwarzanych płyt DVD-RW, BD-RE, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, CD-RW, CD-R, BD-R, DVD-Video, BD-Video Obsługiwane formaty plików BD-MV, DivX, JPEG, Kodak Picture CD, MP3, WMA, Fujicolor CD, AVCHD Dekodery dźwięku Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio, Dolby Digital Plus Pobór mocy - praca: 30 W, Pobór mocy - czuwanie: 0.8 W• Funkcje Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Zastosowane technologie BD Live Wyjście audio L/R, Slot na karty pamięci SD 1 x Ethernet, 1 x RS-232C, 7.1 kanałowe wyjście audio Wyjście wideo Component Video i HDMI Załączone wyposażenie Pilot GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania DENON DN-V500BD lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Kolumna efektowa: Moc ciągła 150W Moc muzyczna 300W Zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz Skuteczność: 91 dB SPL, 1W, 1 m Obudowa pochylona o 20° Przystosowana do użycia fabrycznych ściennych uchwytów montażowych Terminale połączeniowe zlokalizowane na górze obudowy dla łatwego dostępu Certyfikat Lucasfilm, Ltd. do użycia w instalacjach THX Impedancja: 8Ω Skuteczność (1 W, 1 m): 94 dB SPL, mocowanie na ścianie 91 dB SPL, wolna przestrzeń Kąty propagacji (-6 dB):100° poziom x 90° pion Kierunkowość (Q): 7 Częstotliwość podziału: 3 kHz Przetwornik LF: średnica 200 mm (8”), cewka 38mm (1.5”) Przetwornik HF: średnica 25 mm (1”), cewka 25mm (1”) Kąt pochylenia obudowy: 20° Wymiary nie przekraczające wysokość 500 mm, szerokość 400 mm, głębokość 300 mm GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania JBL 8320 THX lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Skaler sygnałowy: Obsługa wielu wejść AV do wyjścia HDMI/VGA Obsługa EDID oraz HDCP Obsługa 3D bez przeplotu, redukcja szumów oraz filtr grzebieniowy Obsługa konwersji klatek Obsługa SDI loop SDI praca w 2.970 Gbps, 2.970/1.001 Gbps, 1.485 Gbps, 1.485/1.001 Gbps oraz 270 Mbps Obsługa SMPTE 425M (Poziom A oraz Poziom B), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C Obsługa sygnałów wejściowych i wyjściowych na odległość do 300m dla sygnału SD, do 200m dla sygnału HD, do 100m dla sygnału 3G (Wyniki na podstawie testów z kablem Belden 1694A, wartości mogą się różnić w zależności od zastosowanego kabla) Porty wejściowe: 1 x Composite, 1 x S-Video, 1 x Component, 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x SDI 1 x Optyczne 4 x L/R 1 x USB (serwisowy) 1 x HP Jack (serwisowy) 1 x RS-232 (sterowanie) Porty wyjściowe: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x SDI (loop) 1 x optyczne, 1 x L/R GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Cypress CSLUX-300i lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Kolumna Subwoofer: 1200 W moc ciągła, różowy szum 2400 W moc ciągła, program Przetworniki w technologii VGC™ zapewniają: wysoką skuteczność, niską kompresję mocy, wysokie poziomy SPL, niskie zniekształcenia dla drugiej i trzeciej harmonicznej, duże wychylenie membrany Certyfikat Lucasfilm, Ltd dla instalacji THX ® 2 przetworniki średnica 460 mm (18”), Impedancja nominalna: 4Ω Moc szczytowa: 4800 W Najniższe przenoszone pasmo: 22 Hz prz -10 dB, 35 Hz przy -3 dB, bez korekcji 20 Hz prz -10 dB, 22 Hz przy -3 dB, z korekcją Filtry górnoprzepustowy: 20 Hz, 12 dB/oktawę, dolnoprzepustowy: od 80 Hz do 150 Hz, 12 dB/oktawę Zniekształcenia: 2-ga harmoniczna: < 2% ,3-cia harmoniczna: < 2% Złącza wejściowe: kolorowe terminale przyciskane Obudowa: Materiał i wykończenie: płyta wiórowa, wzmocnienia na łączeniach wszystkich ścian obudowy Częstotliwość dostrojenia obudowy: 25 Hz Wymiary nieprzekraczające (wys x szer x gł):800 mm x 1300 mm x 650 mm GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania JBL 4642 THX lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  | 7 | 23 % |  |
|  | Kolumna głośnikowa dwudrożna: Zakres częstotliwości: 30 Hz - 18 kHz Czułość systemu: 104 dB, 2.83V @ 1 m Impedancja nominalna: 4 ohm Rated Maximum SPL: 127 dB, @ 1 m 133 dB peak Moc : 400 W Passive System Pokrycie nominalne: 90° horizontal, -30°, +20° vertical Pokrycie głośnika wysoko-tonowego: ±30° horizontal, ±10° vertical Wymiary nieprzekraczające: 1300 mm x 800 mm x 500 mm GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania JBL 3722 N lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Procesor sygnałowy: HDMI wersja 1.4a (3D,ARC) 6 wejść HDMI i 1 wyjście 2 wejścia component video i 1 wyjście Możliwość bezpośredniego odtwarzania audio z przenośnych urządzeń USB poprzez port USB Analogowe wejścia XLR Analogowe wyjścia XLR 7.1 Obsługa 2 strefy Regulacja barwy dźwięku Streaming muzyki / zdjęć z sieci (PC, NAS) zgodnie z DLNA 1.5 Obsługa plików WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC, FLAC, JPEG Jasny wyświetlacz VFD Funkcja blokowania przycisków przedniego panela Proste menu ustawień Wyjście HP Port RS-232c serial / kontrola IP Czujnik IR i pilot zdalnego sterowania Możliwość kontroli poprzez aplikację iDevice Dołączony demontowany uchwyt rack 4RU Odłączany kabel zasilający GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania DENON DN-500AV lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | Wzmacniacz mocy: Możliwość pracy przy instalacjach niskoomowych i napięciowych Wydajny zasilacz impulsowy Wbudowane wydajne wentylatory chłodzące Wbudowany procesor DSP – zwrotnica sygnałowa, filtry, EQ, limitery, linia opóźniająca Podświetlany wyświetlacz LCD z intuicyjnym menu wbudowane gniazdo USB typu B do podłączenia zewnętrznego komputera PC z oprogramowaniem hitect; 2 Ω Stereo 700W 4 Ω Stereo 500W 8 Ω Stereo 275W 4 Ω Mono-mostek 1,400W 70V Stereo 500W 100V Stereo 500W 140V Mono-mostek 1,000W Pasmo przenoszenia (+0/-1 dB): 20 Hz – 20 kHz Stosunek sygnał-szum: 100 dBA CDi1000/2000/4000 poniżej podanej mocy przy 8Ω 103 dBA CDi6000 poniżej podanej mocy przy 8Ω Współczynnik tłumienia: > 500 w paśmie 20 Hz – 400 Hz Przesłuchy międzykanałowe: > 70 dB w paśmie 20 Hz – 1 kHz Regulacja poziomu: dwa potencjometry na przednim panelu Maksymalny sygnał wejściowy: +22 dBu Gniazda wejściowe sygnału: 3-biegunowe gniazda typu Phoenix dla każdego kanału Impedancja wejściowa: 20 kΩ symetrycznie 10 kΩ niesymetrycznie Złącza wyjściowe: 4 stykowa listwa Zasilanie: 220-240V, 50 Hz Chłodzenie: wentylator o elektronicznie regulowanej prędkości, Zakres pracy w temperaturze: od 0° do 40° przy maksymalnej wilgotności 95% Bank pamięci konfiguracji: 20 pozycji GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Crown CDi1000 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 5 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 3 Dostawa sprzętu do Studia performens (Tabela nr 6, 7, 8, 9 i 10)

Tabela nr 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor kompatibilny z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z systemem prezentacji obrazów, systemem centralnego sterowania, nagłośnieniem, osprzętem instalacyjnym o minimalnych parametrach elementów systemu: |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Studio Performens | W roku 2015 do 31.03.2015 r. | - | - | - | - |
|  | 1) Projektor: Rozdzielczość optyczna 1920 x 1080 Kontrast 2700:1 Jasność ANSI [lumen] 7000 Jednolitość [%] 90 Proporcje obrazu 16:9 Przekątna ekranu - min. [m] 1.02 Przekątna ekranu - maks. [m] 15.24 Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Zoom, Regulacja ostrości Korekcja zniekształceń Keystone w pionie +/- 50 stopni, W poziomie +/- 10 stopni Technologia obrazu 3LCD Przetwornik obrazu 3 x 1.2 cala HDTV 720p, 1035i, 1080i, 1080p Żywotność lampy [h] 3000 Moc lampy [W]380 Głośność pracy [dB] 38 Maksymalne zużycie energii: 520 W Złącza S-Video HDMI DVI DVI-D Złącza komputerowe 2 x D-sub, RS-232, RJ-45, 1 x USB Typ B 3 x wejście RCA, Wejście BNC x 5 GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania EIKI LC-HDT700 w/o, lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Obiektyw do projektora: Typ: obiektyw szerokokątny Zoom: elektryczny (1.4 x) Focus: elektryczny Wsp. odległości: 1.3 - 1.8:1 Jasność obiektywu (F): 2.1 - 2.8 Ogniskowa (f): 34.5 - 48.3 mm Średnica kompatybilna z w/w projektorem GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania EIKI LNS-W33 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Uchwyt do projektora: Zakres regulacji 680-1120 mm Udźwig 36 kg Wykończenie srebrno-popielaty lakier proszkowy GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Viz Art. MIDI Mount 68-112 cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Extender HDMI: Zgodny z HDCP oraz DVI, obsługa HDMI 3D oraz rozdzielczości 4k x 2k Zgodność ze standardem HDBaseT-Lite Obsługa HDMI (w tym HDCP) poprzez CAT5e/6 do 60m Obsługa rozdzielczości FullHD (1080p@60Hz/36-bit), 3D oraz 4K×2K do 40m oraz rozdzielczości PC (VGA do WUXGA) poprzez przewód CAT5e/6 Wejście HDMI do 15m z rozdzielczością 8-bit lub 10m z rozdzielczością 12-bit Wyjście HDMI do 15m z rozdzielczością 8/12-bit Obsługa interfejsów RS-232 (baud rate do 115200/sec) oraz IR Obsługa HDCP repeater oraz CEC bypass Obsługa transmisji audio: LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus oraz DTS-HD Przepustowość wideo: 300MHz/9Gbps Nadajnik : wejście: 1 × HDMI,1 × RS-232, wyjście: 1 × RJ45, 1 × IR Blaster Odbiornik: Wejście 1 × RJ45, 1 × IR Extender Wyjście 1 × HDMI, 1 × RS-232, Zasilacz: 2x 5V/2.6 A DC (standardy US/EU , Certyfikaty CE/FCC/UL certified) GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Cypress CH-513TXL lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System prezentacji obrazów kompatybilny z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z projektorem, systemem centralnego sterowania, nagłośnieniem, osprzętem instalacyjnym i o minimalnych parametrach sprzętowych składający się z: |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Studio Performens | W roku 2015 do 31.03.2015 r. | - | - | - | - |
|  | 1) Projektor: Rozdzielczość optyczna 1920 x 1080 Kontrast 2700:1 Jasność ANSI [lumen] 7000 Jednolitość [%] 90 Proporcje obrazu 16:9 Przekątna ekranu - min. [m] 1.02 Przekątna ekranu - maks. [m] 15.24 Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Zoom, Regulacja ostrości Korekcja zniekształceń Keystone w pionie +/- 50 stopni, W poziomie +/- 10 stopni Technologia obrazu 3LCD Przetwornik obrazu 3 x 1.2 cala HDTV 720p, 1035i, 1080i, 1080p Żywotność lampy [h] 3000 Moc lampy [W]380 Głośność pracy [dB] 38 Maksymalne zużycie energii: 520 W Złącza S-Video HDMI DVI DVI-D Złącza komputerowe 2 x D-sub, RS-232, RJ-45, 1 x USB Typ B 3 x wejście RCA, Wejście BNC x 5 GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe modele spełniające wymagania: EIKI LC-HDT700 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Obiektyw do projektora : Typ: obiektyw szerokokątny Zoom: elektryczny (1.4 x) Focus: elektryczny Wsp. odległości: 1.3 - 1.8:1 Jasność obiektywu (F): 2.1 - 2.8 Ogniskowa (f): 34.5 - 48.3 mm Średnica kompatybilna z w/w projektorem GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe modele spełniające wymagania: EIKI LNS-W33 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Uchwyt do projektora : Zakres regulacji 680-1120 mm Udźwig 36 kg Wykończenie srebrno-popielaty lakier proszkowy GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe modele spełniające wymagania: Viz Art. MIDI Mount 68-112 cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Ekran elektryczny: Ekran z napędem elektrycznym umożliwiający jego rozwijanie/zwijanie ( 60 miesięczna gwarancja na silnik ekranu) Przełącznik ścienny natynkowy marki Somfy (w standardzie) Format 4:3 Niestandardowe opcje sterowania za pomocą / podczerwieni / triggera 12v / triggera 230v Powierzchnie projekcyjne do wyboru : Clear Vision Współczynnik odbicia 1.2 Grubość powierzchni projekcyjnej 0,42 mm Kąt odbicia 150 stopni Rozmiar powierzchni aktywnej 700 x 525 cm GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe modele spełniające wymagania: Kauber Mid 700x525 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System centralnego sterowania kompatybilna z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z projektorem, systemem prezentacji obrazów, nagłośnieniem, osprzętem instalacyjnym i o minimalnych wymaganiach sprzętowych: |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Studio Performens | Do 12.12.2014 r. | - | - | - | - |
|  | 1) Jednostka centralna: Minimum 8 portów IR Minimum 7 portów konfigurowalnych RS-232/ RS422/ RS-485 Minimum 8 linii przekaźnikowych Minimum 8 portów cyfrowych I/O Złącze LAN Konfigurowalny port do programowania RS232 Wbudowana pamięć minimum 64MB Zainstalowana karta pamięci minimum 128MB Procesor 32-bity, 404 MIPS Dwukierunkowa magistrala cyfrowa do komunikacji z modułami rozszerzeń Obsługa protokołów: ETHERNET, ICSP, ICMP, HTTP, TELNET, FTP Panel przedni z kontrolkami stanu I/O portów Wbudowany WEBSERWER Możliwość zdalnej kontroli jednostki Funkcja DDD Obudowa RACK19” – 2U GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełanijący wymagania AMX NI-3100 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Panel dotykowy: Przekątna obrazu minimum 9 cali Proporcje obrazu 16:9 Jasność minimum 400 cd/m2 Kontrast minimum 900:1 Komunikacja ekranu dwukierunkowa Plamka 0,246mm Rozdzielczość 800 x 460 Łączność dwukierunkowa, bezprzewodowa w standardzie 802,11a/b/g Obsługa grafiki animowanej Możliwość uzyskania podglądu obrazu komputerowego na ekranie panelu Wbudowany głośnik 2W 300Hz Wbudowany mikrofon Waga panelu nie większa niż 2 kg Możliwość obsługi komputera Możliwość zdalnego diagnozowania oraz instalowania nowych wersji oprogramowania Wbudowane sterowanie po IR w paśmie od 38kHz do 455kHz Ekran dotykowy musi umożliwić sterowanie prezentacjami POWER POINT-a, ich wyborem z listy dostępnych oraz zmiany slajdu Minimum pięć godzin pracy oraz 3 dni w trybie standy time Nie dopuszcza się interfejsów pracujących na platformach MS Windows oraz LINUX Interface musi współpracować z oprogramowaniem RMS Pamięć 256 MB DDR SDRAM GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełanijący wymagania AMX MVP-9000i lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Bezprzewodowy punkt dostępowy z wbudowanym Switch LAN Ethernet: Access Point musi być tego samego producenta, co reszta systemu centralnego sterowania GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełanijący wymagania NXA-WAP1000 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Stacja dokująca: Blokada (Hasłem) wyjęcia Panelu ze stacji dokującej Zasilanie dostarczane przez PS-POE-AT dużej mocy PoE Stacja dedykowana dla w/w wyspecyfikowanego Panelu dotykowego Stacja musi być tego samego producenta, co reszta systemu centralnego sterowania GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełanijący wymagania MVP-WDS-9 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 5) Moduł linii przekaźnikowych: 6 wbudowanych styczników Styki NO/NC/COM dla każdego stycznika osobno Montowany na szynie DIN Szerokość 6 modułów DIN Program do konfiguracji moduł za pomocą komputera PC Sterowany z systemu centralnego sterowania przez port RS-485 Złącze RJ-11 do programowania Możliwość sterowania lokalnego za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie urządzenia Możliwość podłączenia zdalnych włączników ściennych Kontrolki sygnalizujące stan pracy stycznika Kontrolka komunikacji magistrali GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełanijący wymagania ApolloArt PER 610 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nagłośnienie kompatybilne z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z projektorem, systemem prezentacji obrazów, systemem centralnego sterowania, osprzętem instalacyjnym o minimalnych wymaganiach sprzętowych: |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Studio Performens | Do 12.12.2014 r. | - | - | - | - |
|  | 1) Kolumna głośnikowa aktywna: Aktywna kolumna 2-drożna z subwooferem 25cm (10") Maksymalna moc 280W RMS (560 W) Zintegrowany wzmacniacz klasy D Osobno regulowane wejścia nagłośnieniowe Przepływ sygnału typu "Loop-Through" i proste połączenia "Daisy-Chain" Equalizer z ustawieniami: Boost, Flat, Cut @ 120kHz - możliwe Bi-Amping Możliwe połączenia liniowych jak i bezpośrednie podłączenie mikrofonu Wielokątowa obudowa do zastosowań FOH lub jako kolumna monitorowa Zintegrowane punkty montażowe M10 Kompozytowa obudowa do użycia na zewnątrz, duża trwałość, niską waga i duża wydajność akustyczna Złącza: 1 x XLR/wejście liniowe jack 6,3mm, 1 x wejście XLR/6,3mm jack-Mic/liniowe (połączone), 1 x XLR wyjście męskie Krata ochronna stalowa Dynamiczny limiter Zakres częstotliwości (-10dB): 58Hz - 18,5kHz Kąt: 100° x 60° Maksymalny SPL: 121dB Impedancja wejściowa: 64 kiloomów (symetryczne), 32 kiloomów (asymetryczne) Zasilanie: 120 - 240V, 50/60Hz GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniający wymagania JBL EON 510P lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Statyw kolumnowy: materiał – aluminium i magnez rozstaw nóg – 1400mm płynna regulacja wysokości - 1260mm do 2050mm obciążenie do 40kg kolor - czarny, GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniający wymagania Athletic nBOX-3AL lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Cyfrowa matryca audio: Wejścia audio Maksymalnie 8 kanałów (konstrukcja modułowa) Wyjścia audio Maksymalnie 8 kanałów (konstrukcja modułowa), 2 wbudowane wyjścia przedwzmacniacza; impedancja wyjściowa 600 Ohm Pasmo przenoszenia Od 20 Hz do 20 kHz +1/-3 dB Zniekształcenia harmoniczne THD+N Poniżej 0,008% (przy 1kHz, 20 Hz – 20 kHz, czułość wejściowa -10 dB) SNR W pasmie 20 Hz do 20 kHz: Przy minimalnym poziomie wyjściowym 90 dB Przy maksymalnym poziomie wyjściowym 61 dB Poziom przesłuchów Poniżej -64 dB Korekcja tonów Bass: +/- 12 dB (100Hz) Treble +/- 12 dB (10 kHz) Korekcja barwy 10-pasmowy korektor parametryczny, 31-punktowy, Częstotliwości 20 Hz – 20 kHz, wzmocnienie +/- 12 dB, dobroć 0,3 – 5 Kompresor Głębokość kompresji 1 - 5 Filtr górnoprzepustowy -12 dB/okt. 31-punktowy, częstotliwość 20 Hz – 20 kHz Filtr dolnoprzepustowy -12 dB/okt. 31-punktowy, częstotliwość 20 Hz – 20 kHz Opóźnienie 0 – 40 ms Pamięć scen 32 Sterowanie RS-232C, konektor D-Sub 9-pin Wykończenie Panel przedni: Aluminium, pokryte czarną farbą Obudowa: Stal, pokryta czarną farbą Wymiary 420 (w) x 107,6 (h) x 353 (d) mm Pobór mocy 40 Watt GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniający wymagania TOA M-9000M2lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Moduł wejściowy mikrofonowo/liniowy: Wyposażony w 2 niezależne, zbalansowane wejścia audio na konektorach Phoenix. Czułość wejściowa jest przestrajalna w 9 skokach w zakresie od -60 dB do -10 dB. Do zasilania mikrofonów pojemnościowych można wykorzystać zasilanie Phantom +24V. W każdym z torów wejściowych dostępna jest niezależna korekcja barwy oraz kompresor. Moduł musi być tego samego producenta, co Matryca audio GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniający wymagania TOA D-001T lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 5) Moduł wyjściowy mikrofonowo/liniowy: 2-kanałowy moduł wyjściowy audio Wyposażony jest w zbalansowane wyjścia 600 Ohm, do +16 dB na konektorach Phoenix W każdym z torów wejściowych można przeprowadzić niezależną korekcję barwy oraz kompresję Moduł pozwala wprowadzić opóźnienie czasowe do 40 milisekund Moduł musi być tego samego producenta, co Matryca audio GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowe urządzenie spełniający wymagania TOA T-001T lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osprzęt instalacyjnykompatybilny z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. projektorem, systemem prezentacji obrazów, systemem centralnego sterowania, nagłośnieniem i o minimalnych parametrach (Wykonawca winien do wyceny doliczyć okablowanie systemowe, złączki, gniazdka, przedłużniki itp. oraz montaż uruchomienia i zestrojenie): |  | zestaw | 1 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Studio Performens | Do 12.12.2014 r. | - | - | - | - |
|  | 1) Matryca sygnałowa HDMI 4x8: Rozdzielczość do 1920x1200 włącznie, Obsługa portów HDMI Wejścia 4 x HDMI Wyjścia 8 x HDMI Supportowana specyfikacja HDMI ma zapewniać data rates do 6.75 Gbps, 12-bitową głębokość koloru, 3D, HD, bezstratne formaty audio Zgodność HDCP Obsługa EDID Support transmisji DDC. Automatyczne ustawianie głębokości bitowej koloru Automatyczny reclocking na wyjściu Przełączanie sygnałów audio i wideo, z jednego źródła do różnych destynacji. Globalne presety — do 32 często używanych konfiguracji I/O może być zapisywane przywoływane albo z panelu centralnego, Ethernetu, lub przez port RS-232. Ethernet monitoring and control — monitoring przez LAN, WAN, z wykorzystaniem protokołu TCP/IP monitoring zapewnia konfigurację EDID, kontrolę ETHERNET dla monitoring status itp. RS-232 and RS-422 control port —software kontrolny — zapewnia graficzną konfigurację( drag-and-drop) Blokowanie panelu centralnego konfiguracją klawiszy. Rack - mountable 2U, Obudowa metalowa Wewnętrzny zasilacz : 100-240 VAC, 50/60 Hz, Equalizcja -Automatyczna Serial control port -(1) RS-232, 9-pin female D connector (1) RS-232, front panel 2.5 mm mini stereo jack Baud rate and protocol - 9600 to 115200 baud, 9600 baud (default), 8 data bits, 1 stop bit, no parity Ethernet control port - (1) RJ-45 female connector Ethernet data rate -10/100Base-T, half/full duplex with autodetect Ethernet protocol -ARP, ICMP (ping), IP, TCP, DHCP, HTTP, Telnet Microsoft® Internet Explorer® ver. 6 or higher, Telnet Chłodzenie -Wentylator chłodzenia, Wysokość 2RU , pełna szerokość racka GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Extron DXP 4x8 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Extractor audio HDMI: Zgodny ze standardem HDMI 1.3, HDCP 1.2 oraz DVI 1.0 Wsparcie sygnału 3D Dla HDMI częstotliwość próbkowania do 192 kHz Dla Optical częstotliwość próbkowania do 48 kHz Wsparcie TMDS przy 225 MH Wsparcie wysokiej przepływności (HBR) sygnału audio Wbudowany przełącznik audio EDID LPCM2 i 5.1/7.1 lub Bitstream Długość kabla HDMI dla wejście i wyjście przy rozdzielczości 1080p 8bit do 15 metrów Niskie zużycie energii Port wejścia 1 x HDMI Port wyjścia 1 x HDMI, 1 x optical, 1 x R/L Format Audio HDMI: PCM2/5.1/7.1, Dolby 5.1, DTS 5.1, DD +, D-TrueHD, DTS-HD Format Audio Optical: PCM2, Dolby 5.1, DTS 5.1 Format Audio R/L: LPCM2 Zasilanie 5V/1A DC GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Cyprex CLUX-11CD lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Extender HDMI: Zgodny z HDCP oraz DVI, obsługa HDMI 3D oraz rozdzielczości 4k x 2k Zgodność ze standardem HDBaseT-Lite Obsługa HDMI (w tym HDCP) poprzez CAT5e/6 do 60m Obsługa rozdzielczości FullHD (1080p@60Hz/36-bit), 3D oraz 4K×2K do 40m oraz rozdzielczości PC (VGA do WUXGA) poprzez przewód CAT5e/6 Wejście HDMI do 15m z rozdzielczością 8-bit lub 10m z rozdzielczością 12-bit Wyjście HDMI do 15m z rozdzielczością 8/12-bit Obsługa interfejsów RS-232 (baud rate do 115200/sec) oraz IR Obsługa HDCP repeater oraz CEC bypass Obsługa transmisji audio: LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus oraz DTS-HD Przepustowość wideo: 300MHz/9Gbps Nadajnik : wejście: 1 × HDMI,1 × RS-232, wyjście: 1 × RJ45, 1 × IR Blaster Odbiornik: Wejście 1 × RJ45, 1 × IR Extender Wyjście 1 × HDMI, 1 × RS-232, Zasilacz: 2x 5V/2.6 A DC (standardy US/EU , Certyfikaty CE/FCC/UL certified) GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Cypress CH-513TXL lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 8 |  |  |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Przyłącze naścienne: Gniazdo ścienne pojedyncze HDMI przewodu HDMI poprowadzonego w ścianie. Jedno gniazdo HDMI, Łatwy montaż (brak konieczności lutowania), Wymiary gniazdka: 85x85mm Pasuje do puszki podtynkowej ø60 GWARANCJA – minimum 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania Emiter lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane, zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 4 Dostawa sprzętu do Sali nauki języków i pracowni komputeroweju 
                                                                                                                                                  Tabela nr 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Miejsce dostawy | TERMIN DOSTAWY i źródło finansowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektory kompatibilny z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z ekranem z oprzyrządowaniem i o minimalnych parametrach: Natężenie światła barwnego 2.000 lumen Natężenie światła białego 2.000 lumen Rozdzielczość Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 High Definition Full HD 3D Współczynnik proporcji obrazu 16:9 Stosunek kontrastu 15.000 : 1 Lampa 200 W 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 ° Przetwarzanie wideo 10 Bit Częstotliwość obrazu 2D/3D 240 Hz / 480 Hz Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 192 Hz - 240 Hz Częstotliwość odświeżania pionowego 3D 400 Hz - 480 Hz Stosunek projekcji 1,22 - 1,47:1 Rozmiar projekcji 34 cale - 328 cale Fokus-Ręcznie Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only) Wejście sygnału kompozytowego Wejście audio typu cinch, HDMI 1.4 (2x) Stereofoniczne wyjście audio mini-jack Wejście VGA, RS-232C Zużycie energii 287 W, 217 W (tryb ekonomiczny), 0,31 W (w trybie czuwania) Walizki ochronne: Wodoszczelność Wymiary: Głębokość skrzynki (cm) :30.80.Głębokość wieczka (cm) :8.30. Wewnętrzne (cm) :70.30x53.30x39.40. Zewnętrzne (cm) :79.40x61.50x44.40 Pyłoszczelność Posiadanie zaworka rozszczelniającego Posiadanie certyfikatów IP 67,Def Stan 81-41,STANAG 4280 Temperatury zakresu pracy:-40 st. C ,+99 st. C Kółka Wysuwana rączka Gąbka we wnętrzu Kolor czarny Maksymalna pływalność 158,76kg GWARANCJA – minimum 24 miesiące DOSTAWA – do 12.12.2014 r. Przykładowy model spełniający wymagania Epson EH-TW5200, PELI 1630 lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Sala nauki języków i pracownia komputerowa | Do 12.12.2014 r. |  |  | 23 % |  |
| 2 | Ekrany z oprzyrządowaniem (ekran TV) kompatibilny z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z projektorem i o parametrach minimalnych: Przekątna obrazu cm / cale 177 / 70 Rozdzielczość panelu 1920 x 1080 Podświetlenie LED Subpiksele panelu 6 Mega Technologia panelu 3D / UV²A Sposób przetwarzania kolorów przez panel 8-bitowy System podświetlenia Typ podświetlenia krawędziowy Znamionowa częstotliwość odświeżania panelu 100 Hz Tryb Smart AV Mode I Tuner SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) Tuner DVB-S / DVB-S2 Tuner DVB-C Tuner DVB-T / DVB-T2 Tuner analogowy System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM Wzmacniacz cyfrowy System automatycznego sterowania głośnością (AVC) System Virtual / Dolby Surround Liczba głośników (bez subwoofera) 2 Głośniki: moc wyjściowa (W) 10 + 10 System dźwięku B/G, D/K, I, L/L' Kompatybilność z systemem dźwięku HD: MPEG4 AVC / MPEG4 AAC Dekoder teletekstu (pamięć stron) 2000 Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)7-dniowy Nagrywanie w pamięci podłączonej pamięci USB Funkcja pauzy na żywo: zapis w pamięci USB Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów / zdjęć / muzyki Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów / zdjęć / muzyki Odtwarzacz plików Divx HD / DivX HDMI V1.4 szt. 4 Funkcje HDMI: 3D Wejścia AV Component Wyjście: słuchawkowe / analogowe audio Gniazdo CI+ Złącza : VGA, RS-232C WLAN / LAN / USB Optyczne sterowanie obrazem (OPC) Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu Ciężar z podstawą (kg) do 40.5 kg Uchwyt do mocowania do ściany GWARANCJA – minimum 24 miesiące DOSTAWA – do 12.12.2014 r. Przykładowy model spełniający wymagania Sharp LC70LE747E lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 | Nowy budynek ASP Raciborska /Koszarowa - Sala nauki języków i pracownia komputerowa | Do 12.12.2014 r. |  |  | 23 % |  |
| 3 | Projektor ze stojakiem o minimalnych parametrach: Rozdzielczość rzeczywista 720p (1280 x 720) Jasność 2500 ANSI Lumenów Współczynnik kontrastu 13000:1 Wyświetlane kolory 1.07 mld Kolorów Obiektyw F = 2.54 - 2.73, f = 18.18 - 21.84 mm Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) 1.31 - 1.57 (60" @ 2 m) Rozmiar obrazu (przekątna) 43" ~ 300" Współczynnik powiększenia 1.2:1 Moc lampy 210W Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* 4000 / 5000 / 6500 godzin Regulacja zniekształcenia trapezowego 1D, Vertical (Pionowy) +/- 40 Stopni Przesunięcie projekcji 120% ± 5% Obsługiwana rozdzielczość Do UXGA (1600 x 1200) Częstotliwość pozioma 15 K ~ 102 KHz Odświeżanie pionowe 23 ~ 120 Hz Interfejs Computer in (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.4a) x 2 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Component Video in x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2 Kompatybilność HDTV 480i / 480p / 576i / 567p / 720p / 1080i / 1080p Kompatybiliność video NTSC / PAL / SECAM / SDTV W zestawie: Pilot Kabel Zasilający Kabel VGA + ruchomy stojak pod w/w projektor o parametrach minimalnych regulacja wysokości minimum 1,5 – 2,5 m. regulacja w poziomie DOSTAWA - 30 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Benq 750 DLP lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 | ASP Raciborska 37 | 30 dni od dnia podpisania umowy Wzornictwo - Rysunek |  |  | 23 % |  |
| 4 | Projektor o parametrach minimalnych: Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10 Współczynnik proporcji obrazu 16:10 Stosunek kontrastu 10.000 : 1 Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 ° Przetwarzanie wideo 10 Bit Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów Układ optyczny Stosunek projekcji 1,38 - 2,24:1 Zoom Manual, Factor: 1,6 Obiektyw Optyczny Rozmiar projekcji 29 cale - 280 cale Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele 1,79 m - 2,92 m (60 cal ekran) Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,51 - 1,99 Odległość ogniskowa 18,2 mm - 29,2 mm Przesunięcie 10 : 1 Złącza Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk Przyłącza Wejście audio typu cinch, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście RGB (2x), Wejście S-Video, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A Zawartość zestawu Kabel komputerowy, Kabel zasilający, Pilot DOSTAWA - 30 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY Przykładowe urządzenie spełniający wymagania Epson EB-955W lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 | ASP Raciborska 37 | 30 dni od dnia podpisania Umowy Wzornictwo – Projektowanie produktu |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1.Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2.Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3.W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane, zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

4.Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy