### Nowy załącznik nr 1 po dokonaniu zmian

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” 
na Dostawę drukarki 3d, skanera 3d, oprogramowania oraz terminali do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1

Dostawa drukarki 3d i skanera 3d

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa drukarki 3D o parametrach minimalnych: Minimalne gabaryty przestrzeni roboczej: 290x200x140mm (XYZ) Minimalna rozdzielczość druku: OX: 600 dpi OY 600 dpi OZ: 600 dpi Dokładność wymiarowa budowanych modeli: nie gorsza niż: +/- 0,25mm Minimalna ilość głowic drukujących: 1szt dla materiału modelowego i 1szt. dla materiału podporowego Rodzaj materiału modelowego: żywica akrylowa Rodzaj materiału podporowego: wymywany wodą pod ciśnieniem inny niż materiał modelowy lub samowytapialny wosk Minimalna ilość możliwych do użycia żywic modelowych 3 rodzaje Materiał modelowy dostępny w co najmniej 2 kolorach Np. Biały, czarny, szary, niebieski, mile widziany transparentny Minimalna ilość materiałów eksploatacyjnych dostarczanych wraz z drukarką: 8 kg żywicy modelowej i 4 kg materiału podporowego Minimalna ilość głowic zapasowych wraz z drukarką: 1szt Minimalna grubość warstwy nakładanego materiału: 28 mikrometrów z trybie standard Oprogramowanie sterujące drukarką Zgodne z systemem operacyjnym Windows® Typ danych wejściowych w formatach: STL Wymagane certyfikaty zgodności i deklaracje spełnionia normy bezpieczeństwa dla urządzenia: CE, FCC, RoHS Typ zasilania: 230V 50Hz Wymagane funkcjonalności drukarki: Możliwość wznowienia pracy od ostatniej nadrukowanej warstwy po utracie zasilania, uzupełnienie materiału w trakcie pracy bez konieczności powtarzania wydruku Urządzenia dodatkowe: Stacja do usuwanie struktur podporowych przy pomocy wody pod ciśnieniem lub niezależna stacja do wytapiania wosku popdporowego W ramach dostawy Wykonawca winien uruchomić urządzenie oraz dokonać szkolenia dla grupy pracowników w języku polskim w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne drukarka Objet 30 firmy Stratasys, oprogramowanie Objet Studio do obsługi i modyfikacji procesów wydruku, stacja do usuwania materiału podporowego- water jet lub równoważne pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| 2 | Dostawa skanera 3d wraz z urządzeniem haptycznym o parametrach minimalnych: Objętość pomiarowa w trybie automatycznym ze stolikiem obrotowym: co najmniej 200x200x200mm Objętość pomiarowa w trybie swobodnym: co najmniej 700x700x700mm Dokładność skanera: ≤ 0,1 mm Czas skanowania całego obiektu: w trybie automatycznym < 3 min Czas skanowania pojedynczego skanu w trybie swobodnym: < 10s Rozdzielczość punktów: w granicach 0.17 – 0.2 mm Rozdzielczość kamer: co najmniej 1,3 Mega pixel Zakres pola roboczego: co najmniej 200 x 150 mm Format pliku wyjściowego: STL, ASC Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy Zestaw musi zawierać stolik obrotowy Urządzenie haptyczne wraz z oprogramowaniem do modelowania o parametrach minimalnych: Co najmniej 3 stopnie swobody sprzężenia zwrotnego siły X, Y oraz Z Co najmniej 6 stopni swobody sprzężenia zwrotnego przemieszczenia X, Y oraz Z USB 2.0 Zasilanie 100/240V 50/60 Hz 1 A (wyjście DC 18V 2.2 A 38 W max) Kompatybilny z systemami operacyjnymi: Windows 7, Windows 8 Minimalny zakres obszaru roboczego (dł. x wys. x szer.) 10.45 x 9.5 x 3.5" Rozdzielczość nominalna pozycjonowania: 0.084mm Maksymalna siła: 3.4N Certyfikat CE Zestaw musi zawierać dodatkowe oprogramowanie pozwalające na modelowanie organiczne kształtów o skomplikowanej geometrii z licencja na co najmniej 1 stanowisko Przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne Skaner 3D strukturalnego światła białego EinScan-S, urządzenie haptyczne 3D Touch™ Haptic 3D Stylus, oprogramowanie do modelowania Geomagic Sculpt + 1 rok Maintenance lub równoważne pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 2

Dostawa oprogramowania

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Office Standard 2016 PL Single Academic OPEN No Level | licencja | 4 |  |  | 23 % |  |
| 2 | CorelDRAW Graphics Suite X8 PL Win – licencja edukacyjna | licencja | 7 |  |  | 23 % |  |
| 3 | Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI Win/Mac – nowa licencja na urządzenie, czas trwania subskrypcji 12 miesięcy – dla instytucji EDU zarejestrowana na adres adobe.kpgm@asp.katowice.pl | licencja | 9 |  |  | 23 % |  |
| 4 | Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI Win/Mac – nowa licencja na urządzenie, czas trwania subskrypcji 12 miesięcy – dla instytucji EDU zarejestrowana na adres adobe.kis@asp.katowice.pl | licencja | 2 |  |  | 23 % |  |
| 5 | Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI Win/Mac – nowa licencja na urządzenie, czas trwania subskrypcji 12 miesięcy – dla instytucji EDU zarejestrowana na adres adobe.kpkw@asp.katowice.pl | licencja | 1 |  |  | 23 % |  |
| 6 | Windows Professional 10 Single Upgrade OLP NL Academic PL | licencja | 2 |  |  | 23 % |  |
| 7 | pluginy do After Effects: 1. RedGiant Trapcode SUITE wersja EDU na Windows | licencja | 9 |  |  | 23 % |  |
| 8 | pluginy do After Effects: 1. RedGiant Trapcode SUITE wersja EDU na Mac OS X | licencja | 1 |  |  | 23 % |  |
| 9 | 1. The Foundry NUKEX – licencja pływająca w wersji komercyjnej z okresem bezterminowym, wraz z rocznym wsparciem maintenance | licencja | 1 |  |  | 23 % |  |
| 10 | Black Magic Design DaVinci Resolve STUDIO 12.5 | licencja | 1 |  |  | 23 % |  |
| 11 | Office Mac Standard 2016 Single OPEN 1 License No Level Academic Polish | licencja | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 3

Dostawa terminali

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw Terminali do kodów kreskowych o parametrach nie gorszych niż: Parametry czytnika: Procesor 32 bit RISC Pamięć 16 MB Wyświetlacz Rozdzielczość 128 × 96 pikseli monochromatyczny wyświetlacz Wielkość wyświetlacza 32.6 x 24.5 mm Wyświetlanie 21 x 12 znaków (standard), 21 x 16 znaków (małe) podświetlanie LED Skaner Zaawansowany system skanowania (CCD) Wspierane kodowania EAN-13/-8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN with additions, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), RSS (GS1 DataBar) Rozdzielczość skanowania 0.125 mm Potwierdzenie skanowania trzy-kolory LED (czerwony/zielony/niebieski) Klawiatura wbudowana do obsługi Transfer danych Optyczny interfejs IrDA 460.8 kbit/s max. Przewodowy interfejs USB 2.0 (480 Mbit/s), USB-COM / MTP Zasilanie 2 x AA akumulatorki Czas pracy na baterii do 200 godzin Tools High end beeper, resume function, remote activation function Warunki pracy Temperatura – 5 °C ~ 50 °C Stopień ochronności IP54 W zestawie Czytnik kodów kreskowych o powyższych parametrach - 2 szt. Akumulatory 2000mAh nieulotne, komplet - 4 szt. Dok USB z funkcją ładowania - 2 szt. Zasilacz do doka USB - 2 szt. Program do importu danych z czytnika do pliku .txt Przykładowy model Denso BHT-904B, 16MB RAM/ROM, USB 2.0 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | zestaw | 1 |  |  | 23 % |  |
| 2 | Czytnik RFID (pad) o parametrach nie gorszych niż: Częstotliwość RF 13.56 MHz Moc nadajnika 200mW Obsługiwane protokoły ISO 15693, ISO 18000-3 Mode 1, TI Tag-It Interfejs USB Zasilanie z portu USB Moc nadajnika 200mW W zestawie kabel USB (2 m) Wymiary nie większe niż (19 cm x 19 cm) Pełna integracja z istniejącym już systemem w Bibliotece ASP w Katowicach: Pad kompatybilny z programem 3M Conversion Station oraz 3M Pad Staff Workstation Przykładowy model 3M Mini RFID Tracking Pad model 210 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy