CPV 31500000-1

Zadanie nr 1

Dostawa wyposażenia do studia filmowego

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Wykonawcy oferowanego asortymentu (TYP, MODEL, gwarancje, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny asortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawy świetlne - oświetlenie umożliwiające symulację w warunkach studyjnego ruchomego światła o parametrach minimalnych: Oświetlenie umożliwiające symulację w warunkach studyjnych ruchomego światła (samochody, słońce, itp.). - głowica ruchoma typu „ALL IN ONE”. - elektroniczny ZOOM i FOCUS o kącie między 2,5 ° - 45 ° - możliwość stosowania zarówno jako głowica SPOT, BEAM albo WASH. - 2 tarcze gobo z 14 gobosami statycznymi + spot (otwarty), - 9 obracających się szklanych kolorowych gobosów + spot, - tarcza kolorów 13-barwna + biały, - 2 pryzmy (6- i 8-ścienna) z filtrem FROST - jasna i wydajna lampa 10R 8000 ° K (przewidziany czas świecenia 1500 godzin) – generowanie bardzo jasnego światła przy niskim zużyciu energii i długim czasie użytkowania. - Pobór mocy (max) : 470W - Napięcie zasilania: 90 - 240V - Częstotliwość napięcia: 50 / 60Hz = Rodzaj lampy: 10R = Wyświetlacz: matryca LCD - Tarcza kolorów: 13 kolorów + biały - Kąt świecenia (min) 2,5 ° - Kąt świecenia (max) 45 ° - Ściemnianie: liniowe 0 - 100% - Błysk - częstotliwość (min): 0,5Hz - Błysk - częstotliwość (max): 9 Hz - Pryzma: 8- i 6-ścienna, obrotowa - Tarcza gobosów statyczna: 14 gobosów + otwarty - Tarcza gobosów obrotowa: 9 gobosów + otwarty - Zakres ruchu PAN: 540 ° - Zakres ruchu TILT: 270 ° - Liczba kanałów DMX: 16/24 - Standard DMX: DMX 512 - Sterowanie: 4 przyciski - Tryby pracy: DMX, Automatyczny, Sound to Light, Master / Slave - AC IN: PowerCon - DMX: XLR - 3 pin - DMX OUT: XLR - 3 pin - Stopień ochrony: IP20 - Chłodzenie: aktywne (wentylator) Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Pro Beam 280 Hybrid Moving Head lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

CPV 31500000-1

Zadanie nr 2

Dostawa sprzętu oświetleniowego

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Wykonawcy oferowanego asortymentu (TYP, MODEL, gwarancje, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny asortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System oświetleniowy szynoprzewód o parametrach minimalnych: - szynoprzewód 50 mb - Halogeny 50W temperatura barwna 4000K – światło białe - 24 szt. pasujące mocowaniem do dostarczonych opraw - Oprawa halogenowa przeznaczona do oświetlenia punktowego. Oprawa wyposażona w urządzenie, za pomocą którego można precyzyjnie formatować światło w różnych kształtach np. trójkąta, prostokąta itp. - 6 szt. - Oprawa halogenowa wyposażona w dwa źródła, które mogą mieć wąskie jak i szerokie kąty rozsyłu 4 szt. - Oprawa halogenowa przeznaczoną do oświetlenia 2 szt. akcentującego wybrane miejsca (spot) Oprawy winny także: - być możliwe do zamontowania na dostarczonej szynie, - kolor oprawy: biały mat - materiał wykonania oprawy: aluminium; - kąt obrotu: poziom min. 350 stopni, pion min. 145 stopni; - zasilanie z szynoprzewodu 230V lub 230V/12V Przykładowy urządzenie spełniające wymagania LightArt Galileo 500, LightArt Galileo 522, LightArt Galileo 504 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | kpl. | 1 |  | 23% |  |
| 2 | System oświetleniowy o parametrach minimalnych: Zestaw systemu oświetleniowego winien składać się z: - czterech opraw z czterema żarówkami czarnymi 50W oraz - dwumetrowej szyny. W skład zestawu winny wchodzić potrzebne akcesoria: - oprawa oświetleniowa, optyka, adaptor, biały - żarówka czarna 50W 12V 24D - szyna 3 F, 2 m, biała - mocowanie sufitowe, białe - końcówka zasilająca prawa, biała - zaślepka, biała Przykładowe urządzenie spełniające wymagania 1. OPRAWA OŚWIETLENIOWA GALILEO 504/OPTYKA/ ADAPTOR/LT/BIAŁY sztuk 4 / symbol 504.001.0.0.03 2. ŻARÓWKA BLV REFLEKTO CZARNA 50W 12V 24D / symbol ZS000044 GU5,3 105152 sztuk 4 3. EUTRACK SZYNA 3F, 2m, BIAŁA sztuk 1 / symbol 25-201 4. EUTRACK MOCOWANIE SUFITOWE, BIAŁE sztuk 2 / symbol 99-018-1 5. EUTRACK KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA PRAWA, BIAŁA sztuk 1 / symbol 99-024-1 6. EUTRACK ZAŚLEPKA, BIAŁA sztuk 1 / symbol 99-035-1 lub równoważne pod względem parametrów technicznych. |  | kpl. | 2 |  | 23% |  |
| SUMA |  | ----------- |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy