### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w formie Zapytania ofertowego nr ASP-DAT-2312-84/16
na Dostawę sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1

Dostawa statywów i akcesoriów

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STATYW DO LAMP STUDYJNYCH TYPU BOOM o parametrach minimalnych Składa się z 3 sekcji, boom o długość maksymalnej 280 cm natomiast minimalna 100cm. W zestawie statyw 008, 3xkółka, klamrą Pivoting Clamp 123, przeciwwaga 022, klipsy do kabli i klucz. Charakterystyka: Waga: 8.9 kg Nośność: 6 kg (na maksymalnym wysięgu) Maksymalna długość: 280 cm Minimalna długość: 100 cm Ilość sekcji: 3 Materiał: aluminium Kolor: czarny Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 085BS - LIGHT BOOM 35 + statyw 008 + kółka lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Statyw oświetleniowy z poduszką powietrzną + worek do obciążania o parametrach minimalnych Wysokość maksymalna: 366 cm Wysokość minimalna: 124 cm Wysokość po złożeniu: 107 cm Ilość sekcji: 4 Waga: 3 kg Nośność: 9 kg Mocowanie: adapter 015 Kolor: czarny Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 1004BAC - statyw MASTER 124cm/366 cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych Worek do obciążania statywu o parametrach minimalnych Worek na piasek do dociążania statyw bądź stwarzania przeciwwagi dla sprzętu zamontowanego na wysięgniku. Wykonany czarnego nylonu. Worek nieprzemakalny. Worek pomieści minimalnie 6 kg piasku. Posiada uchwyty na obu końcach umożliwiające przyczepienie klamry. Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Worek na piasek G100-1 do obciążania statywu 6kg lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | STAYW TYPU BOOM o parametrach minimalnych mocowanie typ 25 + adapter 013 długość złożonego statywu 113 cm kolor czarny przekrój kolumny okrągły średnica kolumny 35 . 30 . 25 . 20 mm maksymalny rozstaw nóg 109 cm średnica nóg 22 mm przekrój nóg okrągły liczba poziomowanych nóg 1 maksymalny udźwig 9 kg udźwig przy maksymalnym wysunięciu 2 kg materiał aluminium maksymalne wysunięcie 191.0 cm maksymalna wysokość 392.0 cm minimalna wysokość 131.0 cm waga 2.7 kg Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 420NSB - statyw COMBI BOOM aluminiowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | STATYW OŚWIETLENIOWY z dodatkowymi akcesoriami o parametrach minimalnych maksymalna wysokość - 231 cm minimalna wysokość - 101 cm długość po złożeniu - 86 cm maksymalne obciążenie - 5.0 kg waga 1.2kg Statyw z poduszką powietrzną, 3 sekcje, możliwość łączenia ze sobą kilku statywów dla ułatwienia transportu i składowania. Przykładowy model spełniający wymagania Statyw Manfrotto ML1052BAC Compact lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych Akcesoria: 3 szt. UNIWERSALNA KLAMRA DO MOCOWANIA AKCESORIÓW O ŚREDNICY OD 13 DO 55MM. O parametrach minimalnych Mocowanie: 1/4" gwint żeński, 5/8" (16mm) gniazdo Clamp range - max. (round tube) 55 mm Clamp Range Min Round Tube 13 mm kolor Black Material Aluminium Udźwig 15 kg Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Klamra ML035 SUPER CLAMP lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych RAMIĘ Z UCHWYTEM O parametrach minimalnych Cechy produktu: długość ramienia 53cm średnica rury 20mm uchwyt 143BKT udźwig 3kg materiał aluminium waga 1.09kg kolor czarny Blokowanie ramienia odbywa się za pomocą pokrętła. Ramię pasuje do klamry Super Clamp 035. Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Ramię ML244 przegubowe Magic Arm blokowane pokrętłem z uchwytem 143BKT lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych Uchwyt do blendy O parametrach minimalnych uchwyt przegubowy do blend (reflektorów) – o długości od 66 do 185cm. Kompatybilny ze statywami/urządzeniami z zakończeniem 5/8" ( 16mm). kolor czarny 3-sekcyjny wykonany z aluminium Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Avenger Uchwyt MLD705B do blendy 66-185cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych KLAMRA PODWÓJNA TYPU MULTICLIP. O parametrach minimalnych Dwie połączone ze sobą uniwersalne klamry szerokość klamry 75mm długość 11.4cm materiał stal waga 0.08kg kolor czarny Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Klamry ML375 Multiclip lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Zestaw | 2 |  |  |  |  |
| 5 | STATYW PRZEZNACZONY DO MOCOWANIA TEŁ o parametrach minimalnych Statyw składa się ze stalowej bazy oraz wykonanej z aluminium odczepianej kolumny. Statyw osiąga wysokość do 85 cm, a jego udźwig wynosi 3 kg. Dane techniczne: Wysokość maksymalna: 85 cm. Wysokość minimalna: 9 cm. Wysokość po złożeniu: 48 cm. Ilość sekcji: 2 Waga: 1.32 kg. Nośność: 3 kg. Materiał: aluminium i stal Kolor: czarny Przykładowy model spełniający wymagania Statyw Manfrotto ML012B BACKLITE lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | STALOWY STATYW OŚWIETLENIOWY. O parametrach minimalnych wykonany z chromowanej stali Jedna z nóg jest poziomowana Parametry minimalne statywu Wysokość maksymalna: 325 cm Wysokość minimalna: 124 cm Wysokość po złożeniu: 122 cm Ilość sekcji: 3 Waga: 7,3 kg Nośność: 20 kg Mocowanie: adapter 014 Kolor: srebrny Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 007CSU - statyw CINE lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | NAPĘD ŁAŃCUCHOWY DO TEŁ PAPIEROWYCH. O parametrach minimalnych Pozwala na zwijanie i rozwijanie kartonowych teł na rolkach. Wyposażony w metalowy łańcuch. Waga: 2.0 kg Udźwig: 10 kg Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 046MC EXPAN - napęd z metalowym łańcuchem lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | NAPĘD ŁAŃCUCHOWY DO TEŁ PAPIEROWYCH. + akcesoria o parametrach minimalnych Pozwala na zwijanie i rozwijanie kartonowych teł na rolkach. Wyposażony w metalowy łańcuch. Waga: 2.0 kg Udźwig: 10 kg Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 046MC EXPAN - napęd z metalowym łańcuchem lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych Akcesoria: ZESTAW DWÓCH HAKÓW DO MOCOWANIA NAPĘDÓW ŁAŃCUCHOWYCH. O parametrach minimalnych zestaw dwóch haków do mocowania napędów do Expanów (napędów łańcuchowych). Na 2 hakach można zwiesić do 3 napędów. Haki powinny mieć możliwość przymocowane do ścian lub sufitu za pomocą dołączonych do zestawu śrub lub do klamry Manfrotto Super Clamp 035. Specyfikacja techniczna: Waga: 2.05 kg Materiał: stal Kolor: czarny W zestawie: 2szt. Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Mocowanie ML045 na 3 Expany lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych Zestaw 2 uchwytów do mocowania napędów do teł Expan o parametrach minimalnych: Zestaw zawiera 2 uchwyty. Dane techniczne: Waga: 0.2 kg Materiał: stal Kolor: czarny Mocowanie do statywu: gniazdo 5/8" Przykładowy model spełniający wymagania Uchwyt Manfrotto 081 na 1 Expan do teł lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | STATYW OŚWIETLENIOWY STALOWY. + akcesoria O parametrach minimalnych maksymalna wysokość: 250 cm minimalna wysokość: 35 cm maksymalne obciążenie: 20 kg waga: 8 kg Kolumna centralna ze stali chromowanej: średnica 35 mm. maksymalną wysokość 250 cm. Statyw posiada kółka. Przykładowy model spełniający wymagania Statyw Manfrotto ML231CS SLIDING BRACKET ze stalową kolumną lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych Akcesoria: KLAMRA MOCUJĄCA DO RUR I DRĄŻKÓW. O parametrach minimalnych Klamra mocująca do rurek i drążków o średnicy od 5 do 40mm. mocowanie typ 17, typ 1 minimalna średnica mocowania 5mm maksymalna średnica mocowania 40mm długość 15.6cm tworzywo stal waga 0.32kg kolor czarny Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Klamra ML175 Spring Clamp lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych RAMIĘ SUWAKOWE do montażu dodatkowych akcesoriów oświetleniowych o parametrach minimalnych: Ramię suwakowe do ML292 i ML231. średnica 35mm tworzywo aluminium waga 0.8kg kolor czarny Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Ramię ML231ARM dodatkowe suwakowe do ML292 i ML231 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | STATYW FOTOGRAFICZNY, KOLUMNOWY + głowica o parametrach minimalnych wysokość robocza 56-182 cm maksymalne obciążenie 10 kg gwint 3/8 cala do mocowania głowicy ramię długości 80 cm waga 35.5 kg Przykładowy model spełniający wymagania Statyw Manfrotto MN806 MINI SALON 190, kolumnowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych GŁOWICA DO STATYWU. KOMPATYBILNA ZE STATYWEM w/o o parametrach minimalnych wysokość robocza 16 cm maksymalne obciążenie - 7.5 kg podziałka stopniowa 3 poziomnice waga 2.25 kg płytka do szybkiego odłączania 410PL z przekładniami zębatymi Mocowanie aparatu: 1/4 cala Mocowanie statywu: 3/8 cala Obrót w poziomie [stopnie]: 360 Przechył w pionie [stopnie]: od -30 do +90 Przechył boczny [stopnie]: od -90 do +30 Przykładowy model spełniający wymagania Głowica Manfrotto MN405 Pro z przekładniami zębatymi, płytka 410PL/RC4 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | TŁO CIENIOWANE BIAŁO SZARE O parametrach minimalnych Tło cieniowane biało - szare o wymiarach 110 x 170 cm wykonane z PVC Przykładowy model spełniający wymagania Colorama Tło cieniowane biało/szare 110 x 170cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | TŁO CIENIOWANE BIAŁO CZARNE O parametrach minimalnych Tło cieniowane czarno - białe o wymiarach 110 x 170 cm wykonane z PVC Przykładowy model spełniający wymagania Colorama Tło cieniowane biało/czarne 110 x 170cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | STÓŁ BEZCIENIOWY o parametrach minimalnych Stół bezcieniowy z płytą przeznaczony do pracy w studio fotograficznym. Rozmiar blatu: 150 x 78 cm Wysokość zamocowania blatu: 70 cm Wysokość z pionowo ustawionym tyłem: 157 cm Maksymalny udźwig: 10 kg Waga: 14.4 kg Kolor stelażu: czarny Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 320B - stolik bezcieniowy z płytą 150cm x 78cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | BLENDA FOTOGRAFICZNA O parametrach minimalnych Blendy Trigrip dwustronna sunlite i srebrny miękki, 120 cm, z rączką, dyfuzor, 1 przysłona Przykładowy model spełniający wymagania Blenda TRIGRIP Large Lastolite sunlite/srebrny miękki 120cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ZESTAW BLEND O parametrach minimalnych Zestaw 8 w 1 , zawiera dyfuzor + 8 różnych płaszczyzn 75cm. Przykładowy model spełniający wymagania Zestaw TRIFLIP Lastolite 8 w 1, dyfuzor + 8 płaszczyzn 75cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Blenda Fotograficzna o parametrach minimalnych Składana blenda fotograficzna sunlite / soft silver – 180 x 120cm. Z zestawem można uzyskać następujące efekty (przy świetle 5600 K): Powierzchnia sunlite – światło delikatnie ocieplające kadr, temperatura światłą na poziomie 5000 K. Powierzchnia soft silver – temperatura światła na poziomie 5600 K. W komplecie znajduje się pokrowiec. Przykładowy model spełniający wymagania Blenda składana Lastolite Panelite 180 x 120 cm Sunlite / Soft Silver lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do kontroli światła w plenerze lub studiu + ramię do ramy + ekran o parametrach minimalnych: W skład zestawu powinny wejść następujące elementy: Składana rama aluminiowa 1,1 x 2 m - 1 sztuka. Ekran (tkanina) Silver/White - 1 sztuka. Dyfuzor (tkanina) 1,25 f-stop - 1 sztuka. Torba na elementy zestawu - 1 sztuka. Przykładowy model spełniający wymagania Skylite Rapid Medium Standard Kit lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych RAMIĘ do ramy o parametrach minimalnych Umożliwia trzymanie w ręku w/o ramy aluminiowej wymiary 1x2m W połączeniu z głowicą pozwala na pochylanie w dowolnym kierunku ramy umocowanej na statywie Przykładowy model spełniający wymagania Poprzeczka Lastolite Skylite Crossbar Handle lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych Ekran do ramy aluminiowej parametrach minimalnych Ekran (bez ramy) o wymiarach 1,1x2 m. wykonany z elastycznej, niegniotącej się tkaniny (strech). można składać jak tkaninę. przypinany do ramy przy pomocy plastikowych zatrzaskowych sprzączek. Przykładowy model spełniający wymagania Ekran Black Velvet do ram aluminiowych Skylite Rapid 1,1 x 2 m lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 18 | DYFUZOR / BLENDA 5w1 O parametrach minimalnych Dyfuzor rozpraszający wiązkę światła przepuszczaną przez niego i osłabia ją czterokrotnie (2 f-stop). Powierzchnie odbijające światło pozwalają uzyskać następujące efekty (przy świetle 5600 K): Powierzchnia złota – znaczne ocieplenie kadru, temperatura światła na poziomie 3800 K. Powierzchnia biała – światło neutralne, temperatura barwowa światła odbitego od powierzchni nie ulega zmianie. Po odbiciu uzyskujemy światło rozproszone. Powierzchnia sunfire – ocieplenie kadru, kadra delikatnie zmierza ku kolorowi pomarańczy. Temperatura światła na poziomie 4750 K. Powierzchnia srebrna – światło neutralne, temperatura barwowa światła odbitego od powierzchni nie ulega zmianie. Po odbiciu uzyskujemy światło bardziej kontrastowe niż w przypadku powierzchni białej. W komplecie z pokrowcem. Przykładowy model spełniający wymagania Blenda Lastolite Bottletops 5:1 95 cm koszulki Gold / White i Sunfire / lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Statyw z głowicą o parametrach minimalnych 5 sekcyjne nogi hybrydowa głowica do fotografii i filmu maksymalne obciążenie do 1.5 kg przełącznik Foto - Movie wysokość maksymalna 155 cm wysokość minimalna 44 cm długość po złożeniu 45.3 cm waga 1.16 kg kolor: biały Przykładowy model spełniający wymagania Statyw Manfrotto COMPACT ACTION, 5 sekcji, aluminiowy, głowica hybrydowa – biały lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  | ------------ |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty odbioru urządzenia bez zastrzeżeń/lub po usunięciu zgłoszonych wad.

Przez okres trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wsparcie techniczne polegające w szczególności na:

a)	wykonaniu na własny koszt napraw i wymiany sprzętu

b)	zapewnieniu na własny koszt dojazdu i pobytu serwisantów lub transportu urządzenia do i z serwisu do Zamawiającego

c)	wykonania ekspertyz i wyceny działań serwisowych

d)	zapewnieniu pomocy/wsparcia technicznego przez co należy rozumieć udzielenie zamawiającemu wszelkich porad i konsultacji co do funkcjonowania urządzeń i instalacji, stanowiących przedmiot dostawy, a także rozwiązywania pojawiających się problemów w trakcie eksploatacji.

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy