Wentylacja mechaniczna ASP Katowice ul. Raciborska 37 -Dach i piwnice 
Strona tytułowa

PRZEDMIAR:

Wentylacja mechaniczna ASP Katowice ul. Raciborska 37 -Dach i piwnice

| INWESTOR: |
| --- |
|  | Tel: Fax: |
| OPIS: |
| BUDOWA: |
|  | ASP Katowice ul. Raciborska 37 |
|  | ASP Dach i piwnice |
|  | Wentylacja mechaniczna |
|  | Raciborska 37 |
|  | Katowice |
| Data opracowania: |  |
| 2008-04-11 |  |

Wentylacja mechaniczna ASP Katowice ul. Raciborska 37 -Dach i piwnice                                                  Załącznik nr 1
Przedmiar robót

| L.p. | Kod | Nazwa / Przemiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | N1- Instalacja nawiewna dach+piwnica |
| 1.1 | KNR 0217 0203-0800 | Wentylatory promieniowe z napędem nr 2 przez przekładnię pąsową o masie do 2300 kg i średnicy otworu ssącego do 1000 mm;CENTRALA WENTYLACYJNA GOLD RX 40 Z NAGRZEWNICA WODNĄ -SWEGON;P.ANAL. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.2 | KNR 0217 0203-0800 | Wentylatory promieniowe z napędem nr 2 przez przekładnię pąsową o masie do 2300 kg i średnicy otworu ssącego do 1000 mm;AGREGAT CHŁODNICZY COOLDX 40 - SWEGON;P.ANAL, Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.3 | KNR 0217 0320-0900 | Nagrzewnice ramowe jednorzędowe typ w i pk o wielkości 12 i powierzchni grzejnej do 51,3 m2;NAGRZEWNICA WODNA TBLA-4*-140-60-2-1 Q=26 kW SWEGON;P.ANAL. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.4 | KNR 0217 0146-0400 | Czerpnie ścienne prostokątne typ a o obwodzie do 3260 mm;CZERPNIA PROSTOKATNA TYP TBTA 3-40-1-1 1400*600 SWEGON;P.ANAL. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.5 | KNR 0217 0134-0500 | Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne typ a o obwodzie do 4000 mm;PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKAMI TYP TBSA-1-140-060 SWEGON Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.6 | KNR 0217 0130-0300 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ a stalowe prostokątne o obwodzie do 1600 mm Krotność: 1,0000 | 3,0000 | szt. |
| 1.7 | KNR 0217 0131-0300 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ b stalowe kołowe o średnicy do 315 mm- Z SIŁOWNIKAMI CRPc-250-2 SWEGON Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.8 | KNR 0217 0131-0200 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ b stalowe kołowe o średnicy do 200 mm;REGULATOR WYDAJNOSCI MRD GRYFIT D160 MM Krotność: 1,0000 | 3,0000 | szt. |
| 1.9 | KNR 0217 0131-0200 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ b stalowe kołowe o średnicy do 315 mm;REGULATOR WYDAJNOSCI MRD GRYFIT D 125 MM Krotność: 1,0000 | 3,0000 | szt. |
| 1.10 | KNR 0217 0131-0100 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ b stalowe kołowe o średnicy do 315 mm;REGULATOR WYDAJNOSCI MRD GRYFIT D 100 MM Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.11 | KNR 0217 0131-0100 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ b stalowe kołowe o średnicy do 100 mmREGULATOR WYDAJNOSCI MRD GRYFIT D 80 MM Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.12 | KNR 0217 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm;TYP TBDA-1-140-060-065 1400*600 L=650 SWEGON Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.13 | KNR 0217 0154-0400 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm TYP TS-500-600-K-200-2 500*600 MM L=1250 BERLINER LUFT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.14 | KNR 0217 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm TYP TS 1500-300-1000-K-200-6 1500*300 MM L=1000 MM BERLINER LUFT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.15 | KNR 0217 0140-0200 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 280 mm; DALEKIEGO ZASIĘGU TYP SF 200 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.16 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm; DALEKIEGO ZASIĘGU TYP SF 20 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.17 | KNR 0217 0139-0300 | Anemostaty kwadratowe typ e o obwodzie do 1600 mm; ZE SKRZYNKĄ ROZPORĘŻNĄ TYP RNT+DN+MZN 330*300 D 250 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.18 | KNR 0217 0139-0300 | Anemostaty kwadratowe typ e o obwodzie do 1600 mm; ZE SKRZYNKĄ ROZPORĘŻNĄ ORAZ PRZEPUSTNICĄ TYP RME+DN+K+KRP+FP D315/250 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.19 | KNR 0217 0139-0200 | Anemostaty kwadratowe typ e o obwodzie do 1200 mm ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ ORAZ PRZEPUSTNICĄ TYP RME +DN+K+KRP+FP D 200/160 ; GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.20 | KNR 0217 0138-0300 | Kratki wentylacyjne typ a do przewodów stal. i alumin o obwodzie do 1400 mm 525*125 MM FRAPOL LUB SMAY Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.21 | KNR 0217 0138-0200 | Kratki wentylacyjne typ a do przewodów stal. i alumin o obwodzie do 1200 mm 325*125 MM FRAPOL LUB SMAY Krotność: 1,0000 | 3,0000 | szt. |
| 1.22 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm;ZAWÓR POWIETRZNY TYP LF+CC D 80 MM GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.23 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm;ZAWÓR POWIETRZNY TYP LF+CC D 100 MM GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.24 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm;ZAWÓR POWIETRZNY TYP LF+CC D 125 MM GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 1.25 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm;ZAWÓR POWIETRZNY TYP LF+CC D 160 MM GRYFIT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 1.26 | KNR 0217 0103-0300 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do65% Krotność: 1,0000 | 64,8800 | m2 |
| 1.27 | KNR 0217 0103-0400 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do65 Krotność: 1,0000 | 27,4300 | m2 |
| 1.28 | KNR 0217 0103-0500 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do65% Krotność: 1,0000 | 21,7400 | m2 |
| 1.29 | KNR 0217 0103-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do65% Krotność: 1,0000 | 37,5000 | m2 |
| 1.30 | KNR 0217 0115-0100 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 100 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 29,1100 | m2 |
| 1.31 | KNR 0217 0115-0200 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 45,7500 | m2 |
| 1.32 | KNR 0217 0115-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 29,8700 | m2 |
| 1.33 | KNR 0217 0122-0100 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 100 mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 80 MM IZOLOWANY S=25 MM l=1,0 Krotność: 1,0000 | 0,2000 | m2 |
| 1.34 | KNR 0217 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 125 MM IZOLOWANY S=25 MM l=8,5 m Krotność: 2,0000 | 1,5700 | m2 |
| 1.35 | KNR 0217 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 160 MM IZOLOWANY S=25 MMl=7,5 m Krotność: 2,0000 | 2,6500 | m2 |
| 1.36 | KNR 0217 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 200 IZOLOWANY S=25 MM l=10 m Krotność: 2,0000 | 3,1200 | m2 |
| 1.37 | KNR 0217 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 250 IZOLOWANY S=25 MM l=9,5 m Krotność: 2,0000 | 8,1200 | m2 |
| 1.38 | KNR 0034 0304-0600 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami (płytami) Thermasheet FR o grubości 38 mm, przewody w obwodach do 3000 mm Krotność: 1,0000 | 133,0000 | m2 |
| 1.39 | KNR 0034 0302-0601 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami (płytami) Thermasheet A/C o grubości do 15 mm, przewody w obwodach do 3000 mm Krotność: 1,0000 | 123,2870 | m2 |
| 1.40 | KNR 0216 0603-0400 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni płaskiej bez względu na wielkość Krotność: 1,0000 | 80,0000 | m2 |
| 1.41 | KNR 0216 0603-0600 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni kształtowej o wielkości ponad 1,07 m2 Krotność: 1,0000 | 53,8000 | m2 |
| 2 |  | W1 - Instalacja wywiewna dach+piwnica |
| 2.42 | KNR 0217 0146-0400 | wyrzutnie ścienne prostokątne typ a o obwodzie do 3260 mm;WYRZUTNIA PROSTOKATNA TYP TBTA 3-40-2-1 1400*600 SWEGON;P.ANAL. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.43 | KNR 0217 0134-0500 | Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne typ a o obwodzie do 4000 mm;PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKAMI TYP TBSA-1-140-060 SWEGON Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.44 | KNR 0217 0130-0300 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ a stalowe prostokątne o obwodzie do 1600 mm 315*400 L=200 Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.45 | KNR 0217 0130-0400 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ a stalowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm 400*600 MM L=200 Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.46 | KNR 0217 0131-0200 | Przepustnice jednopłaszczyznowe typ b stalowe kołowe o średnicy do 200 mm;REGULATOR WYDAJNOSCI MRD GRYFIT D160 MM Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.47 | KNR 0217 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm;TYP TBDA-1-140-060-065 1400*600 L=650 SWEGON Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.48 | KNR 0217 0154-0400 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm TYP TS-500-600-K-200-2 500*600 MM L=1250 BERLINER LUFT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.49 | KNR 0217 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm TYP TS 1500-300-1000-K-200-6 1500*300 MM L=1000 MM BERLINER LUFT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.50 | KNR 0217 0140-0200 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 280 mm ; ZE SKRZYNKĄ ROZPORĘŻNĄ ORAZ PRZEPUSTNICĄ TYP RME+DN+K+KRP+FP D200 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.51 | KNR 0217 0140-0200 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 280 mm ; ZE SKRZYNKĄ ROZPORĘŻNĄ ORAZ PRZEPUSTNICĄ TYP RME+DN+K+KRP+FP D250 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.52 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160mm ; ZE SKRZYNKĄ ROZPORĘŻNĄ ORAZ PRZEPUSTNICĄ TYP RME+DN+K+KRP+FP D160 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 3,0000 | szt. |
| 2.53 | KNR 0217 0139-0300 | Anemostaty kwadratowe typ e o obwodzie do 1600 mm TYP RNT6+DN+MZN 500*500 D 315 MM GRYFIT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.54 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm;ZAWÓR POWIETRZNY TYP LF+CC D 80 MM GRYFIT Krotność: 1,0000 | 7,0000 | szt. |
| 2.55 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm; TYP KRK+KRP+FH+K D 200 GRYFIT Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.56 | KNR 0217 0140-0100 | Anemostaty kołowe typ d o średnicy do 160 mm TYP KRE+FH+K+KRP D 125 MM GRYFIT Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 2.57 | KNR 0217 0103-0400 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do65 Krotność: 1,0000 | 41,4500 | m2 |
| 2.58 | KNR 0217 0103-0500 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do65% Krotność: 1,0000 | 37,9700 | m2 |
| 2.59 | KNR 0217 0103-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do65% Krotność: 1,0000 | 52,0700 | m2 |
| 2.60 | KNR 0217 0115-0100 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 100 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 8,2200 | m2 |
| 2.61 | KNR 0217 0115-0200 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 54,2100 | m2 |
| 2.62 | KNR 0217 0115-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 14,1700 | m2 |
| 2.63 | KNR 0217 0115-0400 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowane o średnicy do 400 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 7,1200 | m2 |
| 2.64 | KNR 0217 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 160 MM IZOLOWANY S=25 MM L=7,8 M Krotność: 2,0000 | 2,7800 | m2 |
| 2.65 | KNR 0217 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do35% FLEX D200 MM IZOLOWANY S=25 MM L=3,7 Krotność: 2,0000 | 1,8000 | m2 |
| 2.66 | KNR 0217 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 225MM IZOLOWANY S=25 MM L=1,5 Krotność: 2,0000 | 1,2000 | m2 |
| 2.67 | KNR 0217 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 250IZOLOWANY S=25 MM L=2,3M Krotność: 2,0000 | 2,8400 | m2 |
| 2.68 | KNR 0034 0304-0600 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami (płytami) Thermasheet FR o grubości 38 mm, przewody w obwodach do 3000 mm Krotność: 1,0000 | 99,0000 | m2 |
| 2.69 | KNR 0034 0302-0501 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami (płytami) Thermasheet A/C o grubości do 15 mm, przewody w obwodach do 1800 mm Krotność: 1,0000 | 116,2000 | m2 |
| 2.70 | KNR 0216 0603-0400 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni płaskiej bez względu na wielkość Krotność: 1,0000 | 50,0000 | m2 |
| 2.71 | KNR 0216 0603-0600 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni kształtowej o wielkości ponad 1,07 m2 Krotność: 1,0000 | 49,0000 | m2 |
| 3 |  | N2- Instalacja nawiewna dach+piwnica |
| 3.72 | KNR 0217 0203-0800 | Wentylatory promieniowe z napędem nr 2 przez przekładnię pąsową o masie do 2300 kg i średnicy otworu ssącego do 1000 mm;CENTRALA WENTYLACYJNA GOLD RX 20 Z NAGRZEWNICA WODNĄ -SWEGON;P.ANAL. UWAGA; MATERIAŁY INWESTORA. W POZYCJI UWZGLEDNIĆ RI S Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 3.73 | KNR 0217 0203-0800 | Wentylatory promieniowe z napędem nr 2 przez przekładnię pąsową o masie do 2300 kg i średnicy otworu ssącego do 1000 mm;AGREGAT CHŁODNICZY COOLDX 20- SWEGON;P.ANAL,UWAGA; MATERIAŁY INWESTORA. W POZYCJI UWZGLEDNIĆ RI S Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 3.74 | KNR 0217 0320-0900 | Nagrzewnice ramowe jednorzędowe typ w i pk o wielkości 12 i powierzchni grzejnej do 51,3 m2;NAGRZEWNICA WODNA TBLA-4-100-040-2-1 Q=7,85 kW SWEGON;P.ANAL. UWAGA; MATERIAŁY INWESTORA. W POZYCJI UWZGLEDNIĆ RI S Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 3.75 | KNR 0217 0146-0400 | Czerpnie ścienne prostokątne typ a o obwodzie do 3260 mm;CZERPNIA PROSTOKATNA TYP TBTA 3-20-1-1 1000*400 SWEGON;P.ANAL. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 3.76 | KNR 0217 0134-0400 | Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne typ a o obwodzie do 3200 mm;PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKAMI TYP TBSA-2-100-040-1 SWEGON UWAGA; MATERIAŁY INWESTORA. W POZYCJI UWZGLEDNIĆ RI S Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 3.77 | KNR 0217 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm;TYP TBDA-1-100-040-065 L=650 SWEGON UWAGA; MATERIAŁY INWESTORA. W POZYCJI UWZGLEDNIĆ RI S Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 3.78 | KNR 0217 0103-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do65% Krotność: 1,0000 | 15,1600 | m2 |
| 3.79 | KNR 0217 0115-0100 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 100 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 1,0800 | m2 |
| 3.80 | KNR 0217 0115-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 65% Krotność: 1,0000 | 6,5400 | m2 |
| 3.81 | KNR 0217 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 160 MM IZOLOWANY S=25 MM L=5,46 Krotność: 2,0000 | 2,6500 | m2 |
| 3.82 | KNR 0217 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do35% FLEX D 200 IZOLOWANY S=25 MM L=18 M Krotność: 2,0000 | 20,3200 | m2 |
| 3.83 | KNR 0034 0304-0600 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami (płytami) Thermasheet FR o grubości 38 mm, przewody w obwodach do 3000 mm Krotność: 1,0000 | 23,0000 | m2 |
| 3.84 | KNR 0034 0302-1401 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami (płytami) Thermasheet A/C o grubości 20 mm, przewody w obwodach do 1400 mm Krotność: 1,0000 | 93,2000 | m2 |
| 3.85 | KNR 0216 0603-0400 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni płaskiej bez względu na wielkość Krotność: 1,0000 | 15,0000 | m2 |
| 3.86 | KNR 0216 0603-0600 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni kształtowej o wielkości ponad 1,07 m2 Krotność: 1,0000 | 8,0000 | m2 |
| 4 |  | W2 - Instalacja wywiewna dach+piwnica |
| 4.87 | KNR 0217 0146-0400 | wyrzutnie ścienne prostokątne typ a o obwodzie do 3260 mm;WYRZUTNIA PROSTOKATNA TYP TBTA 2-20-2 1000*400 SWEGON.ANAL. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 4.88 | KNR 0217 0209-0300 | Króćce amortyzacyjne prostokątne o obwodzie do 2200 mm Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 4.89 | KNR 0217 0134-0400 | Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne typ a o obwodzie do 3200 mm;PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKAMI TYP TBSA-2-100-040 SWEGON UWAGA;MATERIAŁY INWESTORA. W POZYCJI UWZGLEDNIĆ R i S Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 4.90 | KNR 0217 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm;TYP TBDA-1-100-040-065 L=650 SWEGON . UWAGA; MATERIAŁY INWESTORA. W POZYCJI UWZGLĘDNIĆ R i S Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 4.91 | KNR 0217 0103-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do65% Krotność: 1,0000 | 16,8200 | m2 |
| 4.92 | KNR 0034 0304-0600 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych matami (płytami) Thermasheet FR o grubości 38 mm, przewody w obwodach do 3000 mm Krotność: 1,0000 | 22,8000 | m2 |
| 4.93 | KNR 0216 0603-0400 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni płaskiej bez względu na wielkość Krotność: 1,0000 | 12,1000 | m2 |
| 4.94 | KNR 0216 0603-0600 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,75 mm na powierzchni kształtowej o wielkości ponad 1,07 m2 Krotność: 1,0000 | 10,7000 | m2 |
| 5 |  | KLimatyzator split dla serwerowni |
| 5.95 | KNR 0724 0130-0400 | Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ cl,os o masie 300 kg; KLIMATYZATORE SPLIT ASY12 ;P.ANAL.UWAGA: MATERIAŁY INWESTORA, W POZYCJI UWZGLEDNIĆ R i S Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 5.96 | KNR 0724 0235-0100 | Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu.średnica rurociągu 6,35 mm; l=20 m Krotność: 1,0000 | 7,8000 | kg |
| 5.97 | KNR 0724 0235-0200 | Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu.średnica rurociągu 9,52mm ; l=20 m Krotność: 1,0000 | 11,8000 | kg |
| 5.98 | KNR 0724 0236-0400 | Kielich i złączka na rurze miedzianej instalacja obiegu freonu. średnica rury 10 mm Krotność: 1,0000 | 4,0000 | szt. |
| 5.99 | KNR 0724 0236-0200 | Kielich i złączka na rurze miedzianej instalacja obiegu freonu.średnica rury 12 mm Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 5.100 | KNR 0724 0514-1100 | Próba szczelności urządzeń o wydajności 60,0 ys kcal/h i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników Krotność: 1,0000 | 2,0000 | kpl |
| 5.101 | KNR 0034 0104-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C o grubości 13mm (J), śr. zewnętrzna rurociągów 12-22 mm Krotność: 1,0000 | 0,2200 | 100 m |
| 5.102 | KNR 0034 0104-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C o grubości 13mm (J), śr. zewnętrzna rurociągów 12-22 mm Krotność: 1,0000 | 0,2200 | 100 m |
| 5.103 | KNR 0724 0147-0300 | Wykonanie konstrukcji wsporczej o masie jednego elementu równej 10 kg do zamocowania maszyn i urządzeń Krotność: 1,0000 | 40,0000 | kg |
| 5.104 | KNR 0724 0148-0300 | Montaz konstrukcji wsporczej o masie jednego elementu równej 10 kg do zamocowania rurociągów i aparatów Krotność: 1,0000 | 40,0000 | kg |
| 5.105 | KNR 0215 0205-0100 | Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku, łączone metodą wciskową , średnica rur25 mm Krotność: 1,0000 | 6,0000 | m |
| 6 |  | Wentylacja poddasza |
|  | KNR 0217 0146-0100 | Czerpnie ścienne prostokątne typ a 200*200mm Krotność: 1,0000 | 4,0000 | szt. |
| 7 |  | Przebicia |
|  | KNNR 0003 0403-0100 | Rozbiórka elementów betonowych Krotność: 1,0000 | 1,0000 | m3 |
|  | KNNR 0003 0303-0100 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | m3 |
|  | KNNR 0003 0404-0200 | Wykucie i otynkowanie bruzd i wnęk w konstrukcjach żelbetowych. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | m3 |

Wentylacja mechaniczna ASP Katowice ul. Raciborska 37 -Dach i piwnice                                                  Załącznik nr 2
Przedmiar robót

Uzupełnienie do załącznika nr 1

| L.p. | Kod | Nazwa / Przemiar | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Obudowa płytami kartonowo-gipsowymi pionów wentylacyjnych |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) Do wykonania należy zastosować materiał o wymaganej odporności ogniowej EI30 Wykonawca powinien we własnym zakresie określić powierzchnię stanowiącą obudowę pionów wentylacyjnych. W ofercie należy podać koszt wykonania całości – cenę ryczałtową. | wg. dokumentacji projektowej |  |