#### Załącznik nr 2

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

Sprzęt fotograficzny

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica zdalnie sterowana przy użyciu pilota z połączeniem kablowym o parametrach minimalnych: obrót wokół osi pionowej o kąt 360o (w obie strony) z regulowaną płynnie prędkością obrót automatyczny – ciągły w jedną stronę (ryzyko zaplątania kabla) prędkość maksymalna obrotu – 8o/sekundę, pochylenie w zakresie +/- 15o z regulowaną płynnie prędkością prędkość maksymalna pochylania 2,4o/sekundę bardzo płynny ruch (niemożliwy do uzyskania przy głowicach ręcznych) długość kabla do pilota – 1,9 m opcjonalny przedłużacz ( maksymalna długość do 20 m) wymiary (dł. x wys. x szer.) – 145 x 115 x 103 mm zasilanie – 4 baterie AA lub zasilacz sieciowy (opcjonalny) gwint mocowania do statywu – 1/4" gwint mocowania aparatu lub kamery – 1/4" W zestawie znajduje się: głowica, pilot z kablem do zdalnego sterowania. Przykładowe urządzenie spełniające wymagania mcRoy MP 101-360 Power Panner lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 2 | Aparat fotograficzny o parametrach minimalnych: Liczba pikseli 18 mln Rozdzielczości 5184 x 3456 (RAW, JPEG) 3456 x 2304 (JPEG) 2592 x 1728 (JPEG) 1920 x 1280 (JPEG) 720x480 (JPEG) 4608 x 3456 (4:3, JPEG) 5184 x 2912 (16:9, JPEG) 3456 x 3456 (1:1, JPEG) Rozmiar matrycy 22,3 × 14,9 mm (CMOS) Format zapisu JPEG, RAW Czułość ISO 100 - 12800 Migawka 30 - 1/4000 s Ogniskowa obiektywu 1,6x Balans bieli automatyczny i definiowany ręcznie Samowyzwalacz 2 s, 10 s Karta pamięci karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I) Wyświetlacz LCD + obiektyw kompatybilny z w/w aparatem o parametrach minimalnych: + filtr UV kompatybilny z w/w obiektywem + karta pamięci SDHC 16GB Video HD Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Canon 700d lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 3 | Aparat fotograficzny o parametrach minimalnych: Rozdzielczość 18 mln pikseli Obiektyw w zestawie EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS STM Zbliżenie optyczne 3 x Jasność f/3,5 - 5,6 Średnica filtra 58 mm Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC Standardy zapisu zdjęć RAW , JPEG Nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080 Kontrola ekspozycji Ręczne ustawienia ekspozycji Preselekcja czasu TV Preselekcja przysłony AV Automatyka programowa Liczba pól autofocusu 9 Zdjęcia seryjne 4 kl/s Informacje dodatkowe Wbudowana lampa błyskowa Wizjer optyczny Wielkość ekranu LCD 3 cale Funkcje dodatkowe podgląd na żywo z autofokusem, stabilizacja obrazu w obiektywie, nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080 - 30 kl./sek, filtry artystyczne Wejścia / wyjścia Złącze USB 3.0 nie Wyjście HDMI tak Złącze USB 2.0 tak Wyposażenie akumulator litowo-jonowy LP-E12, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie, osłona obiektywu, pasek + obiektyw kompatybilny z w/w aparatem o parametrach minimalnych: Ogniskowa [mm]: 40 Kąt widzenia [stopnie]: 49, 34, 57 Przysłona [f/]: 2.8 Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8 Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 2.8 Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22 Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22 Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30 + torba o parametrach minimalnych: Wymiary wewn. (szer. x wys. x gł.) [mm]: 226 x 198 x 160 Pasek Szlufka na pasek Kieszenie boczne Kieszeń przednia Kieszeń tylna Kieszeń w klapie Regulowana przegroda Uchwyt ręczny Zapięcie: zamek błyskawiczny Pokrowiec przeciwdeszczowy +statyw kompatybilny z w/w aparatem o parametrach minimalnych: Długość po złożeniu max [cm]: 58 Wysokość maksymalna [cm]: 152 Głowica w zestawie Poziomnica + karta pamięci SDHC 16GB 80MB/s Przykładowe urządzenia spełniające wymagania Lustrzanka Canon EOS 100D + 18-55 IS STM Obiektyw Canon 40 mm f/2.8 EF STM + Torba Samsonite B-LITE FRESH DLSR NA RAMIĘ M grafitowa Statyw Velbon DF-51 Karta pamięci Sandisk Extreme SDHC 16GB UHS-I 80MB/s lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 4 | Namiot bezcieniowy o parametrach minimalnych: Sześcian – 80x80x80 cm Panel przedni (ze szczeliną na obiektyw) 4 tkaniny tła Torba Przykładowe model spełniający wymagania Phottix namiot bezcieniowy 80x80x80 cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 5 | Reflektor światła ciągłego 4 x 500 W ze statywem o parametrach minimalnych: Podział lampy na 2niezależnie działające sekcje oświetlenia Uniwersalny gwint żarówkowy E27 Softbox 60x80 cm Przykładowe urządzenie spełniające wymagania „Światło ciągłe 4 x 500 W, softbox 60x80 cm FreePower” lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23% |  |
| 6 | Tło polipropylenowe + zestaw do zawieszania o minimalnych parametrach: tło koloru białego 2,75 x 5 m dwa statywy poprzeczka blokowana śrubami motylkowymi klipsy zabezpieczające przed rozwinięciem pokrowiec mieszczący statywy wraz z poprzeczką Przykładowy model spełniający wymagania „Tło 2,7x5m + zestaw do zawieszania FreePower” lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 7 | Tło kartonowe o parametrach minimalnych: Kolor: “66 Pure White” oraz “58 Studio Blue (chroma key)” Wymiary 1,35x5,5 m Przykładowy model spełniający wymagania tło kartonowe szer. 1,35 x5,5 m Savage Widetone lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23% |  |
| 8 | Blenda o parametrach minimalnych: Zestaw 5 blend o średnicy 56 cm: - Płaszczyzna rozpraszająca (dyfuzor) - wykonana z materiału, bardzo równomiernie rozpraszającego światło. Zdjęcia wykonane przy pomocy dyfuzora tracą niechciane cienie i zyskują prawidłowy kontrast - Srebrna - odbija światło, pozwalając wydobyć kontrasty - Złota - ociepla kolory, zmniejszając temperaturę barwową światła - Biała - neutralna, pozwala na odbicie światła i doświetlenie obiektu - Czarna - pogłębia cienie, zmniejsza lub niweluje niepożądane odbicia światła na obiekcie Zestaw zawiera pokrowiec Przykładowe model spełniający wymagania „5w1 blenda pięciopłaszczyznowa 56cm FreePower” lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 9 | Uchwyt do blend o parametrach minimalnych: Możliwość mocowania na kolumnie statywu lub na końcówce (grzybku) Zbudowany z 3 wysuwanych segmentów Uchwyt z otworami o 4 różnych średnicach (20, 23, 25, 28 mm) pozwoli na mocowanie w różnych konfiguracjach. Uchwyt maksymalnym wymiarze do 160 cm Po złożeniu nie przekracza 80 cm Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Uchwyt do blend max 160cm FreePower lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 10 | Karta pamięci SD 32 GB |  | szt. | 2 |  |  | 23% |  |
| 11 | Statyw z głowicą parametrach minimalnych: maksymalna wysokość - 178.5 cm; minimalna wysokość - 10 cm; maksymalne obciążenie - 7 kg; szybkie ustawienie kolumny centralnej w poziomie; kąt rozstawu nóg: 23, 45, 65 lub 88 stopni; wykonany z aluminium; zaciski blokujące Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Statyw Manfrotto 055XPROB + Głowica 804RC2 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 12 | Obiektyw o parametrach minimalnych: Kompatybilny z aparatem Nikon D600 (FX) Ogniskowa 24–120 mm Maksymalny otwór względny f/4 Minimalny otwór względny f/22 Kąt widzenia 84°–20°20' Minimalna odległość zdjęciowa 0,45 m (w całym zakresie ogniskowych) Maksymalna skala odwzorowania 0,24x Przykładowe urządzenie spełniające wymagania AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR (FX) lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| 13 | Statyw z głowicą o parametrach minimalnych: Wysokość maksymalna 165 cm (bez głowicy) Wysokość minimalna 24 cm (bez głowicy) Długość po złożeniu 47 cm Maksymalna średnica nogi 28 mm Minimalna średnica nogi 19 mm Ilość sekcji 4 Głowica: Gwint mocowania do statywy 1/4'' Udźwig min [kg] 20 Gwint mocowania głowicy 3/8'' Przykładowe urządzenie spełniające wymagania MGA-684N+ z głowicą kulową FPH-62Q lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23% |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy