Załącznik nr 1 b

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” 
na Dostawę multimediów do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 2

Dostawa projektorów multimedialnych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor o parametrach minimalnych: Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość natywna 1280 x 800 (WXGA) Format obrazu 16:9, 4:3 Jasność 500 Lumenów Kontrast 10 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu 25" - 100" Żywotność lampy 30 000 h Złącza wejścia / wyjścia USB 2.0 ; YUV Component (RGB);DC in (wejście zasilania); HDMI; Wejście audio Pobór mocy podczas pracy 60 W Waga max 0,5 kg Możliwość zabezpieczenia linką Urządzenie musi odtwarzać pliki DivX, DivXHD, wyświetlać obrazy w formacie JPEG oraz pliki muzyczne MP3 z dysków zewnętrznych podłączanych przez port USB. Urządzenie musi umożliwiać uruchomienie prezentację w Power Point bez podłączania komputera. Dołączone akcesoria Kabel zasilający; Kabel HDMI 1,5m; Kabel VGA 1,5m; Pilot; Etui na projektor Przykładowy model spełniający wymagania LG PB60G lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Projektor o parametrach minimalnych: Technologia DLP Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3 Kontrast 13000:1 Jasność 3000 ANSI lm Zużycie energii do 270W Żywotność źródła światła minimalnie 4000h Moc/źródło światła 190W Obiektyw F = 2,6 , f 6,9 mm Zoom/Focus ręczny Współczynnik odległości 0,61 : 1 Korekcja Keystone pionowa +/- 30° Wejścia video HDMI (1x); D-Sub (15-pin) (2x); RCA (1x); Mini DIN (4-pin) (1x); D-Sub (9-pin) (RS-232 / męskie) (1x); Wyjście Monitor Out D-Sub (15-pin) (1x) Porty komunikacyjne Złącze USB 2.0 typu B (1x) Wyposażenie co najmniej: Pilot; Zakrywka Obiektywu; Kabel Zasilający; Kabel HDMI; Kabel VGA(D-sub 15pin) Stojak stalowy na 4 kółkach posiadający dwie półki regulowane (na laptop i rzutnik), regulowana wysokość w zakresie: 70 - 110 cm, udźwig min 25 kg.- kompatybilny z wyżej opisanym urządzeniem Przykładowy model spełniający wymagania BenQ MX806ST lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Projektor o parametrach minimalnych: System projekcji‎ DLP‎ Rozdzielczość rzeczywista‎ 1080p (1920 x 1080)‎ Jasność‎ 2200 ANSI lumenów‎ Współczynnik kontrastu‎ 10,000:1‎ Obiektyw‎ F= 2.45 - 3.07, f= 15.78 - 25.12 mm‎ Proporcje obrazu‎ Natywny 16:9 Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)‎ 1.07 - 1.71 (84"@ 2 m)‎ Rozmiar obrazu (przekątna)‎ 40" - 300"‎ Współczynnik powiększenia‎ 1.6:1‎ Moc lampy‎ 240W‎ Żywotność źródła światła minimalnie 3500h Regulacja zniekształcenia trapezowego‎ 1D, Pionowy (Vertical) ± 10 stopni‎ Przesunięcie projekcji‎ 110% - 130%‎ Obsługiwana rozdzielczość‎ Do WUXGA‎ Częstotliwość pozioma‎ 15K - 102 KHz‎ Odświeżanie pionowe‎ 23 - 120Hz‎ Przesunięcie obrazu (Lens Shift)‎ Pionowy (Vertical) 110% - 130% ±5%‎ Wymiary (szer. x wys. x gł.)‎ 339 x 284.8 x 120.2 mm‎ Kompatybilność HDTV‎ 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p‎ Kompatybiliność video‎ NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)‎ Słyszalny szum‎ 33 / 28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)‎ Zasilanie‎ AC 100 do 240 V, 50 / 60 Hz‎ Pobór mocy‎ 397W (typowy), Tryb Uspienia <0.5W‎ Języki menu ekranowego‎ polski,angielski Akcesoria Pilot, Torba, Kabel Zasilający, Zakrywka Obiektywu, Kabel VGA (D-sub 15pin), Kabe HDMI, Okulary 3D‎ Wsparcie i współpraca 3D‎ Frame Sequential: Up to 480i Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 60Hz 1080i Top Bottom: Up to 24Hz 1080p Interfejs‎ Computer in (D-sub 15pin) x 1;HDMI (v1.4a) x 2;Composite Video in (RCA)x1; S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1; Component Video in x 1; Audio in-Mini Jack x1 Audio L/R in (RCA) x 1; Audio out (Mini Jack) x 1; DC 12V Trigger x 1 Audio L/R in (RCA) x 1; Speaker 10W x 2; RS232 (DB-9pin) x 1 Koło Kolorów‎ 6-Segment (RGBRGB)‎ Szybkość Koła Kolorów‎ 6X (50Hz)‎ Przykładowy model spełniający wymagania BenQ W1400 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Miniprojektor o parametrach minimalnych: System projekcji‎ DLP‎ Jasność‎ 300 ANSI Lumenów‎ Współczynnik kontrastu‎ 10000:1 Wyświetlane kolory‎ 1.07 Mld Kolorów‎ Obiektyw‎ F = 1.928, f = 26.95 mm‎ Proporcje obrazu‎ Natywny 16:10 (5 do wyboru)‎ Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)‎ 1.16 (40" @ 1m)‎ Rozmiar obrazu (przekątna)‎ 20" - 160"‎ Współczynnik powiększenia‎ Stały‎ Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny)‎ 20,000 / 30,000 godzin‎ Regulacja zniekształcenia trapezowego‎ 1D, Pionowy +/- 40 Stopni‎ Przesunięcie projekcji‎ 100% ± 5%‎ Obsługiwana rozdzielczość‎ VGA (640 x 480) do WSXGA+ (1600 x 1050)‎ Częstotliwość pozioma‎ 31 ~ 99 KHz‎ Odświeżanie pionowe‎ 23 ~ 120 Hz‎ Wymiary max. (szer. x wys. x gł.)‎ 142 x 54 x 132 mm Kompatybilność HDTV‎ 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p‎ Kompatybiliność video‎ NTSC / PAL / SECAM‎‎ Słyszalny szum‎ do 33 / 28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Eco)‎ Zasilanie‎ AC 100 do 240 V, 50 / 60 Hz‎ Pobór mocy‎ 45W / 30W (Tryb Normalny / Tryb Eco), Tryb Uśpienia < 0.5W‎ Języki menu ekranowego‎ polski,angielski Akcesoria Pilot+Baterie Torba Kabel USB Kabel Zasilający Mini HDMI Adapter Wi-Fi Dongle‎ Obsługiwane formaty multimediów‎ Video AVI (H.263, Xvid, MJPEG), MOV (H.263, Xvid, MJPEG), MP4 (H.263, Xvid), 3gp/3g2 (H.263, Xvid) Muzyka FLV (Sorenson Spark) (Patrz BenQ.com - wiecej detali) MP3, MP2, APE, FLAC, OGG, WAV , M4A Photo JPG (.jpg/.jpeg) , BMP (.bmp) , PNG (.png) Podtytuły MKV build-in, SRT (.srt) Dokumenty Adobe PDF 1.0~1.4 (pdf), MS PowerPoint 97~2010 (ppt, pptx), MS Excel 95～2010 (xls, xlsx) MS Word 95~2010 (doc, docx), Text (txt) Interfejs‎ Computer in (D-sub 15pin) x 1 (via CEA 30 pin cable) Composite Video in (RCA) x 1 (via CEA 30 pin cable) HDMI (v1.3) x 1 (mini type) Audio L/R in (RCA) x 1 (via CEA 30 pin cable) Audio out (Mini Jack) x 1 iPod/iPhone Universal Dock x 1 (w/ dock cover) Speaker 2W Stereo x 2 (w/ SRS WOW HD) USB (Type A) x 1 (USB Drive / HDD / Wi-Fi dongle) USB (Type Mini B) x 1(USB Display / File transfer) Card Reader x 1 (SD, SDHC up to 32GB) Internal memory 2GB Przykładowy model spełniający wymagania BenQ GP3 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Projektor o parametrach minimalnych: System projekcji‎ DLP‎ Rozdzielczość rzeczywista‎ Full HD (1920 x 1080)‎ Jasność‎ 3,000 ANSI Lumenów‎ Współczynnik kontrastu‎ 10,000:1‎ Wyświetlane kolory‎ 1.07 Mld Kolorów‎ Obiektyw‎ F= 2.59 - 2.87 f= 16.88 - 21.88 mm‎ Proporcje obrazu‎ Natywny 16:9 (5 do wyboru)‎ Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)‎ 1.15 ~ 1.5 (78.3" ±3% @ 2 m)‎ Rozmiar obrazu (przekątna)‎ 45" - 300"‎ Współczynnik powiększenia‎ 1.3: 1‎ Moc lampy‎ 210W‎ Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/ 4000 / 5000 / Regulacja zniekształcenia trapezowego‎ 1D, Pionowy (Vertical )+/- 40 Stopni‎ Przesunięcie projekcji‎ 110% ±5%‎ Obsługiwana rozdzielczość‎ VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)‎ Częstotliwość pozioma‎ 15 - 102 KHz‎ Odświeżanie pionowe‎ 23 - 120 Hz‎ Wymiary (szer. x wys. x gł.)‎ 311.81 x 104.7 x 244.12 mm‎ Kompatybiliność video‎ NTSC / PAL / SECAM‎ Słyszalny szum‎ 33 / 28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)‎ Zasilanie‎ AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz‎ Pobór mocy‎ Tryb Normalny 270W/ Eco 220W / Tryb Czuwania < 0.5 W‎ Języki menu ekranowego‎ polski, angielski Tryby obrazu‎ Dynamiczny Prezentacji SRGB Kinowy 3D Użytkownik Akcesoria (standardowe)‎ Pilot z bateriami, Kabel zasilający, Kabel VGA (D-sub 15pin), kabel HDMI 5metrów‎ Wsparcie i współpraca 3D‎ Frame Sequential: Up to 720p Frame Packing: Up to 1080p Side by Side: Up to 1080i/p Top Bottom: Up to 1080p ‎Interfejs‎ Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Speaker x 1 (10W) USB (Type A) x 1 USB (Type Mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 W zestawie uchwyt ścienny regulowany w kolorze białym. Przykładowy model spełniający wymagania BenQ MH680 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Projektor multimedialny o parametrach minimalnych: Panel LCD 0,67 cal z MLA (D10) Natężenie światła barwnego min. 3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4 Natężenie światła białego min. 3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 Rozdzielczość WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 Stosunek kontrastu 15,000:1 Lampa 200 W, min. 5.000 h Żywotność, min. 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów High Definition Full HD Współczynnik proporcji obrazu 16:10 Rozmiar projekcji 330 cale - 300 cale Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele 1,8 m - 2,17 m (60 cal ekran) Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1.5 - 1.71 Odległość ogniskowa 20.42mm - 24.5mm Fokus Ręcznie Przesunięcie 10:1 Obiektyw Optyczny Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, MHL, Wejście audio typu cinch Funkcje Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, , Interfejs audio/wideo MHL, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja Projekcji kodem QR Przykładowy model spełniające wymagania: Epson EB-U04 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty odbioru urządzenia bez zastrzeżeń/lub po usunięciu zgłoszonych wad.

Przez okres trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wsparcie techniczne polegające w szczególności na:

a)	wykonaniu na własny koszt napraw i wymiany sprzętu

b)	zapewnieniu na własny koszt dojazdu i pobytu serwisantów lub transportu urządzenia do i z serwisu do Zamawiającego

c)	wykonania ekspertyz i wyceny działań serwisowych

d)	zapewnieniu pomocy/wsparcia technicznego przez co należy rozumieć udzielenie zamawiającemu wszelkich porad i konsultacji co do funkcjonowania urządzeń i instalacji, stanowiących przedmiot dostawy, a także rozwiązywania pojawiających się problemów w trakcie eksploatacji.

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy