### Załącznik nr 1a

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” 
na Dostawę multimediów do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1

Dostawa sprzętu/urządzeń audiowizualnych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telewizor LED SmartTV o parametrach minimalnych: Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) Podświetlenie LED - Bezpośrednie podświetlenie Direct LED Rozmiar ekranu 189 cm (75") Współczynnik kształtu obrazu 16:9 Kąt widzenia (prawo / lewo) 178° (89°/89°) Kąt widzenia (góra / dół) 178° (89°/89°) Podłączanie do sieci komputerowej System Android TV- min Android 5.0 Funkcja 3D - Aktywny Wbudowane głośniki o mocy 10W każdy Zintegrowana karta WiFi Aplikacje, Przeglądarka internetowa Interfejs Wejście HDMI sztuk 4 Kompozytowe wejście wideo Komponentowe wejście wideo Wejście SCART Wejście Ethernet Wejście USB 3 porty Wyjście audio 1 z boku — hybrydowe z wyjściem słuchawkowym MHL (wersja 2), HDCP (1.4), Bluetooth® (HID/HOGP/3DSP/SPP) Wbudowane tunery - DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, Analogowy CI+ Włącznik/wyłącznik czasowy Montaż ścienny kompatybilny z wyżej opisanym urządzeniem– Minimalny zakres odległości ekranu od ściany: od 50 mm do 275 mm Regulacja pochylenia ekranu w zakresie -3° - +15° Regulacja obrotu ekranu w zakresie +/- 40° Blokada pochylenia Elementy montażowe w komplecie System maskowania kabli połączeniowych Przy dostawie należy zainstalować urządzenie na ścianie w miejscu wskazanym przez zamawiającego Przykłądowy model spełniający wymagania Sony KDL75W855CBAEP + Vivanco MS6550 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Telewizor LED SmartTV o parametrach minimalnych: Obraz Przekątna ekranu : 55cali Format ekranu: 16/9 Format HD 4K Ultra HD Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 Kontrast dynamiczny : 1 000 000:1 Jasność [cd/m2] : 350 Dźwięk Wbudowany: 3 głośniki o mocy minimalnie 35 W; Subwoofer Dekodery dźwięku Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0, DTS TruSurround HD Funkcje dźwięku Korektor dźwięku (equalizer) Tuner cyfrowy: DVB-C , DVB-S , DVB-S2 , DVB-T , DVB-T2 Standard kodowania: MPEG-4 Tuner analogowy Funkcje sieciowe Miracast, Aplikacje, Hbb Tv, Przeglądarka internetowa, Twitter, You Tube Odtwarzanie plików multimedialnych (USB) Odtwarzane formaty AAC, AC3, ASF, AVI, BMP, EAC3, FLV, H.264, HEVC, JPEG, JPG, LPCM, M2TS, M4A, M4V, MKV, MP3, MP4, MPG, OGG, PNG, RM, RMVB, SWF, TS, VOB, VP9, WMA, WMV Nagrywanie na USB Komunikacja : HDMI 2.0 x szt. 4; USB 1 x 3.0 , 2 x 2.0 WiFi; Ethernet-LAN; Eurozłącze (Scart); Wyjście cyfrowe audio Optyczne; Wyjście słuchawkowe; Common Interface CI+; Bluetooth ; DLNA ; WiDi ARC; HDMI CEC; Czytnik kart SD. Maksymalne zużycie energii Klasa energetyczna A Pobór mocy [W] 102 Pobór mocy w trybie czuwania [W] 0.5 Rodzaj zasilania AC 220-240 V; 50 Hz Montaż ścienny kompatybilny z wyżej opisanym urządzeniem: Minimalny zakres odległości ekranu od ściany: od 50 mm do 275 mm Regulacja pochylenia ekranu w zakresie -3° - +15° Regulacja obrotu ekranu w zakresie +/- 40° Blokada pochylenia Elementy montażowe w komplecie System maskowania kabli połączeniowych Przy dostawie należy zainstalować urządzenie na ścianie w miejscu wskazanym przez zamawiającego Załączone wyposażenie: Baterie do pilota, Kabel zasilający, Pilot, kabel VGA 10 metrów, kabel HDMI 10 metrów Przykładowy model spełniający wymagania SHARP LC-55XUF8772ES lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Telewizor SmartTV LED o parametrach minimalnych: System operacyjny Android 5.0 Przekątna ekranu [cal] 55 Format ekranu 16/9 Format HD Full HD Rozdzielczość 1920 x 1080 Częstotliwość odświeżania panelu 100Hz Optymalizacja obrazu 800 Hz Kąt widzenia pionowy [stopnie] 178 Kąt widzenia poziomy [stopnie] 178 Zastosowane technologie Advanced Contrast Enhancer , Edge LED , 24p True Cinema Dźwięk System dźwięku Stereo Nicam/A2 Ilość głośników 2 głośniki Moc głośników [W] 2x10 Dekodery dźwięku Dolby Digital , Dolby Digital Plus , Dolby Pulse Tuner cyfrowy DVB-C , DVB-T , DVB-T2 Tuner analogowy Blokada rodzicielska , Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Funkcje sieciowe Google Cast , Photo Sharing Plus , Aplikacje , Google Play (Filmy, muzyka, aplikacje) , Kopia ekranu , Przeglądarka internetowa , TV SideView , Wi-Fi Direct Odtwarzanie plików multimedialnych Odtwarzane formaty AVCHD , AVI , FLAC , JPEG , MKV , MOV , MP3 , MP4 , MPEG4 , WMA , WMV , 3GPP Nagrywanie na USB Pozostałe funkcje Dynamiczne sterowanie podświetleniem , Timer (wyłączanie i włączanie) , Tryb wyłączenia podświetlenia Komunikacja Ilość złącz HDMI 4 Standard HDMI 1.4 Ilość złącz USB 3 WiFi Ethernet-LAN (RJ-45) Eurozłącze (Scart) Wyjście cyfrowe audio Wyjście słuchawkowe Common Interface CI+ Pozostałe złącza Komponentowe , MHL 2.0 , Kompozytowe , Wyjście audio hybrydowe z wyjściem słuchawkowym i na subwoofer Dodatkowe cechy DLNA, HDCP, NFC HDMI CEC, Bluetooth (HID/HOGP/3DSP/A2DP/AVRCP/HSP/HFP/SPP) Maksymalne zużycie energii Klasa energetyczna A+ Pobór mocy [W] 75 Pobór mocy w trybie czuwania [W] 0.5 Tryby oszczędzania energii; Czujnik światła Standard montażu ściennego VESA , Podstawa w wyposażeniu Kolor Czarny Załączone wyposażenie pilota , Kabel zasilający, Zasilacz sieciowy jeśli urządzenie wymagany Przykładowy model spełniający wymagania Sony KDL-55W756C lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Monitor o parametrach minimalnych: Przekątna ekranu 21,5 Powłoka matrycy Matowa Rodzaj matrycy LED, TN Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Format ekranu 16:9 Częstotliwość odświeżania 75 Hz Jasność 250 cd/m2 Kontrast statyczny 1 000:1 Kąt widzenia w poziomie 170 stopni Kąt widzenia w pionie 160 stopni Czas reakcji 2 ms Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Rodzaje wejść / wyjść DVI - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. Głośniki Pobór mocy podczas pracy 19 W Pobór mocy podczas spoczynku 0,5 W Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm Regulacja kąta pochylenia (Tilt) kolor czarny Dołączone akcesoria Kabel audio Kabel DVI Kabel zasilający Kabel VGA kabel HDMI Przykładowy model spełniający wymagania AOC E2275SWJ lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Monitor biznesowy o parametrach minimalnych: Praca ciągła 24/7 Proporcja 16:9 Przekątna ekranu 55 cali Rozdzielczość natywna 1920x1080 Podświetlanie matrycy LED Jasność 450 [cd/m2] Częstotliwość odświeżania obrazu 60 [Hz] czas reakcji 6,5 [ms] kąty widzenia 178 poziomo / 178 pionowo Kolor obrazu min 10bit - 1.07 miliarda Gama kolorów min 72% Możliwość sterowania przez sieć LAN i RS232 Obsługiwana proporcja obrazu pionowa i pozioma Standard mocowanie VESA Zintegrowane głośniki stereo (10W + 10W) Możliwość budowy videowall bez użycia PC (min 10x10) Wejścia: D-SUB, DVI-D, DP 1.2, audio minijack stereo, HDMI, Komponentowe Wyjście: DP 1.2 lub DVI-D lub , audio minijack stereo Wejście kart SD Złącze USB Wbudowany moduł WiFi Pilot zdalnego sterowania Dedykowana podstawa w zestawie Wbudowany odtwarzacz multimedialny W zestawie stabilna podstawa dedykowana, tego samego producenta co urządzenie Przykładowy model spełniający wymagania Samsung DM55E + STN-L4655E/EN lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Kamera sportowa o parametrach minimalnych Nośnik danych Karta microSDHC , Karta microSDXC Format HD Full HD 1080p , HD 720p , WVGA , 2.7K , 4K , 960p , 1440p Ilość klatek na sekundę 30 kl/s. przy 4K (3840x2160) , 120 kl/s. przy 1080p Rozdzielczość (film) 4K (3840x2160) - FPS: 30, 25, 24, Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) 4K (3840x2160) - SuperView FPS: 24, Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) 2.7K (2704x2160) - FPS: 50, 48, 30, 25, 24 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide), Średni 2.7K (2704x2160) - SuperView FPS: 30, 25 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) 2.7K (2704x2160) - 4:3 FPS: 30, 25 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) 1440p (1920x1440) - FPS: 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) 1080p (1920x1080) - FPS: 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide), Średni, Wąski 1080p (1920x1080) - SuperView FPS: 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) 960p (1280x960)- FPS: 120, 60, 50 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) 720p (1280x720)- FPS: 120, 60, 50, 30, 25 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide), Średni, Wąski 720p (1280x720)- SuperView FPS: 120, 60, 50 Kąt widzenia: Bardzo szeroki (Ultra Wide) WVG Rozdzielczość (zdjęcia) Zdjęcia: 12MP, Zdjęcia seryjne: 12MP 30FPS, Time-Lapse: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekund, Zdjęcia nocne: 10, 15, 20, 30 sekund (czas naświetlania), Night Lapse: 10, 15, 20, 30 sekund (czas naświetlania / do 60m) Mikrofon Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) Balans bieli Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Native, Dodatkowe funkcje Samowyzwalacz , Zdjęcia seryjne Inne funkcje: kontrola ekspozycji, wartości ISO, reprodukcję barw, balansu bieli, ostrości; kompensacja ekspozycji: -2/+2 EV (w krokach co 0,5EV) jednym przyciskiem uruchomienie urządzenia i rozpoczęcie nagrywania, zaznaczanie ważnych momentów w filmie możliwość sterowania ze smartfona (iOS, Android) Wodoszczelna obudowa (do 40m) Rodzaj zasilania Akumulator Złącza złącze HDMI Micro złącze USB Mini Bluetooth Wi-Fi Kolor Srebrno-czarny Możliwość dołączenia Ekranu (Opcja) Załączone wyposażenie Akumulator , Element montażowy (obrotowy w trzech płaszczyznach) , Element montażowy do powierzchni płaskich , Kabel USB , Tylne drzwiczki typu skeleton , Wodoodporna obudowa , Wyoblony samoprzylepny element montażowy (do kasku) Przykładowy model spełniający wymagania GOPRO HERO 4 Black lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Stabilizator do kamery sportowej opisanej w pkt 6 tabeli o parametrach minimalnych: 3 osie z odpowiednimi kątami wychylenia: Roll – ruch na boki Pitch – ruch w górę i w dół Heading – obrót dookoła osi Urządzenie musi pracować w 3 trybach: TRYB 1 – Kat pochylenia „Pitch” pozostaje stały, manewrując uchwytem w górę i dół, kamerka pozostaje w jednej pozycji TRYB 2 - Kamerka jest stabilizowana na osiach „Pitch” i „Roll” TRYB 3 – Kamera pozostaje w jednym położeniu, niezależnie od pozycji uchwytu Rozmiar:max 245 x 100 x 90 mm Waga:max ok 280g Zasilanie: akumulatory Temperatura pracy: od 0 ° C do 50 ° C Kompatybilność: GoPro Hero3, Hero3+, Hero4 oraz kamery o wysokości od 33 do 46mm Do stabilizatora należy dołączyć: - 4 akumulatory 900 mAh ( 2 komplety ) - ładowarkę - kabel USB - mocowanie do kamery Przykładowy model spełniający wymagania Gimbal FeiYu-Tech G4 QD lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Pilot dedykowany do kamery 360 GoPro o parametrach minimalnych: zasięg do 180m Wbudowany wyświetlacz wodoszczelny Pilot musi obsługiwać takie fukcje jak: włączać i wyłączać kamerę, zmieniać ustawienia, rozpoczynać i zatrzymywać nagrywanie, robić zdjęcia. W przypadku korzystania z kamerami HERO4 przycisk Settings/Tag pozwoli na szybką zmianę ustawień lub zaznaczenie znacznikiem HiLight Tag ważnego momentu podczas nagrywania. Umożliwia kontrolowanie do 50 kamer jednocześnie. Kompatybilny z HERO4, HERO3+, HERO3 Przykładowy model spełniający wymagania GoPro Smart Remote lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Głowica obrotowa 360 do kamery sportowej o parametrach minimalnych: obrót o 360° w ciągu 60 minut (270° w 45 minut, 180° w 30 minut, 90° w 15 minut) rodzaj obrotu: mechaniczny (sprężyna) skala kątowo - czasowa: na korpusie mocowanie do statywu: na spodzie urządzenia, 1/4 cala (gwint foto) mocowanie kamery: kompatybilne z GoPro (łapki + śruba) oraz 1/4 cala (gwint foto) możliwość wydłużenia głowicy (np. przez monopod) • wysokość całkowita:max 70 mm • średnica podstawy:max 60 mm • waga:max 110 g Przykładowy model spełniający wymagania GoPole Scenelapse 360 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Ramka cyfrowa o parametrach minimalnych: Wielkość matrycy 18,5" Format ekranu 16:9 Rozdzielczość [px] 1366x768 Jasność [cd/m2] 300 Kontrast 500:1 Pilot na podczerwień i menu OSD Czujnik oświetlenia dopasowuje zużycie energii I jasność wyświetlacza do otoczenia Nośniki pamięci : SD, SDHC, MMC, MS USB-pendrive Odtwarzanie zdjęć JPEG, BMP, pokaz slajdów, wiele efektów przejścia, zmiana prędkości wyświetlania slajdów (3, 5, 10, 30 or 60 sec), Funkcja zoom, obracanie zdjęć, regulacja jasności, kontrastu i nasycenia Odtwarzanie filmów: MPEG 1/2/4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid), AVI, M-JPEG, MOV, RMVB, WMV Wsparcie dla Full HD Video (720p, 1080i, 1080p) Odtwarzanie muzyki MP3 i WMA Głośniki stereo (2x2 W) i wyjście audio na słuchawki Zagar, kalendarz, funkcja alarmu Auto-Start po włączeniu zasilania z rożnymi funkcjami po starcie (zdjęcia, muzyka, video lub kalendarz) Odtwarzanie w pionie i poziomie, montaż na ścianie Otwory montażowe VESA (100 x 100 mm) USB 2.0 i Mini-USB do podłączenia komputera wejście HDMI i AV max wymiary: 480 x 330 x 40 mm Zasilanie (110-240 V / 50~60 Hz) W zestawie : ramka, pilot, kabel USB, zasilacz jeśli wymagany, instrukcja obsługi Przykładowy model spełniający wymagania BRAUN DigiFrame 1870 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Ramka cyfrowa o parametrach minimalnych: Monitor:15,6-calowy (39,62cm) TFT-LCD ¦ cyfrowa Rozdzielczość:1366 x 768 pikseli Format obrazu:16:9 Kontrast:500:1 Format plików zdjęciowych: JPEG Format plików muzycznych:MP3 ¦ WMA Format plików video:MPEG-1 ¦ MPEG-4 ¦ M-JPEG ¦ AVI Złącza: USB 2.0 ¦ SD ¦ SDHC ¦ MMC ¦ MS ¦ XD Materiał ramki: akryl Kolor ramki: czarny, bez ozdób, logotypów, napisów Przykładowe model spełniające wymagania: INTENSO 15.6 Mediacenter lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Bezprzewodowy system muzyczny o parametrach minimalnych: Obsługiwane formaty audio AAC, ALAC, MP3, WMA Obsługiwane usługi internetowe Aplikacja SoundTouch, Deezer, iTunes ,Odtwarzanie z domowej sieci podległej DLNA ,Radio internetowe, Spotify Funkcje Sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji , Sześć programowalnych trybów odtwarzania muzyki , Zdalne kontrolowanie głośność i odtwarzanie muzyki Radio Internetowe Złącza Połączenie sieciowe WiFi USB Wejście AUX IN Zastosowane technologie AUX, Bluetooth, DLNA, USB, Wi-Fi max wymiary [mm] Wys/Szer/GŁę 215/145/90 Waga max [kg] 2 Kolor Czarny Załączone wyposażenie Pilot, Przewód USB, Przewód zasilający Przykładowy model spełniający wymagania BOSE SoundTouch 10 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Statyw przeznaczony pod kamery HD i lustrzanki o parametrach minimalnych: Materiał: aluminium Maksymalna wysokość: 143,5 cm Minimalna wysokość statywu: 57 cm Maksymalne obciążenie statywu: 15 kg Wykończenie: czarne GŁOWICA: Materiał: aluminium Wysokość głowicy: 15 cm Obrót w poziomie: 360° Przechył w pionie: -80° +90° (łożyska kulkowe) Maksymalne obciążenie głowicy: 4 kg Waga do: 1,8 kg montowanie: śruby 1/4" i 3/8", poziomnica w zestawie statyw głowica i miękki futerał Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto Twin Telescopic 502AM + głowica video PRO 502A lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Statyw mikrofonowy o parametrach minimalnych: -waga: 3-5 kg - materiał: stal - zakres wysokości: od 900 do 1065mm - długość ramienia regulowana w min zakresie: od 460 do 770mm Przykładowe model spełniające wymagania: König & Meyer KM-21090-300-01 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Mikrofon bezprzewodowy odręczny o parametrach minimalnych: Zasięg roboczy do 100 m z widocznością bez przeszkód Pasmo przenoszenia 45 - 15000 Hz Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD < 0,5 % Zakres dynamiki 100 dB Temperatura pracy -18°C - +50°C ODBIORNIK: Impedancja wyjściowa wyjście XLR (200 ohm) wyjście jack 6.35 mm (1000 ohm) Maksymalny poziom wyjściowy wyjście XLR dla obciąż. 600 ohm : -13 dBV (224mV RMS) wyjście jack 6,35 mm dla obciąż. 3 kohm: -2 dBV (794 mV RMS) Zakres regulacji wzmocnienia -0 do -25 dB Tłumienie sygnałów lustrzanych > -105 dBm @ 12dB SINAD Waga max 820 g Obudowa Stal galwanizowana NADAJNIK: Moc nadajnika RF 10 - 30 mW Zakres regulacji wzmocnienia 10 dB Maksymalny poziom wejściowy + 2dBV dla ustawienia -10 dB - 8 dBV dla ustawienia 0 dB Wymiary (długość x średnica) 254 x 51 mm Waga max 290 g bez akumulatora Obudowa Odlew z ABS Zasilanie 2 x AA Czas pracy na bateriach 8 godzin Kapsuła dynamiczna, kardioidalna Nadajnik i odbiornik musi w pełni współpracować z odbiornikami i nadajnikami posiadanymi przez zamawiającego czyli Shure SLX24 w zestawie: - Statyw mikrofonowy o parametrach minimalnych: Lekki i stabilny statyw mikrofonowy z ramieniem i składanymi nóżkami. Podstawa i przegub ramienia wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PA. Waga do - 1,80 kg wysokość - 950-1480mm długość ramienia - 640mm materiał - stal i PA gwint - 3/8” kolor – czarny futerał -uchwyt na statyw wraz z redukcją na mały gwint - akcesoria montażowe do szafy typu rack -zestaw 4 akumulatorków AA wraz z ładowarką o parametrach: Akumulatorki o pojemności 2100mAh Rodzaj ładowanych akumulatorów AA, AAA, 9V Typ ładowanych akumulatorów NiMH Czas ładowania akumulatorów 4 godziny Maksymalna liczba akumulatorów AA do ładowania 4 szt. Maksymalna liczba akumulatorów AAA do ładowania 4 szt. Wyświetlacz ze stanem naładowania Wyjście USB do ładowania urządzeń Przykładowy model spełniający wymagania SLX24/SM58 + Athletic Mic-5C + Varta LCD Plug Charger spełniający wymagania lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych parametrów technicznych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Mikrofon bezprzewodowy nagłowny z nadajnikiem o parametrach minimalnych: Zastosowanie Do wokalu, konferansjerki Przetwornik Pojemnościowy Charakterystyka Kardioidalna Pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz Czułość –59 dBV/Pa Impedancja 2400 Ohm Max SPL 153 dB Stosunek sygnał/szum 55 dB Zasilanie 5 V - 10 V Obudowa Tworzywo sztuczne Złącze 4 pin mini XLR Długość przewodu: 1,1 m Waga max 75 g Nadajnik osobisty „bodypack” o parametrach minimalnych: Moc nadajnika RF 10 - 30 mW Zakres regulacji wzmocnienia 30 dB Maksymalny poziom wejściowy - 10dBV (316 mV RMS) dla ustawienia -10 dB + 10 dBV (3,16 V RMS) dla ustawienia 0 dB + 20 dBV (10V RMS ) dla ustawienia + 20 dBV Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 108 x 64 x 19 mm Waga 81 g bez akumulatora Obudowa stal galwanizowana Zasilanie 2 x AA Czas pracy na bateriach do 8 godzin (alkaliczne) Impedancja wejściowa 1 Mohm Akumulatorki 2xAA 2500mAh w zestawie Nadajnik musi w pełni współpracować z odbiornikami posiadanymi przez zamawiającego czyli Shure SLX4 Przykładowy model Shure SLX1/SM35 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Mikrofon pulpitowy z gęsią szyją o parametrach minimalnych: Typ przetwornika : Pojemnościowe Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 17 kHz Czułość (1 kHz): -33.5 dBV/Pa; 21.1 mV/Pa Równoważny szum własny 29.0 dB(A) Ciśnienie akustyczne 123.0 dB długość szyji: 18cali (45,7 cm) Owiewka z gąbki typu Snap-fit Element antywstrząsowy zapewniający dwudziestodecybelową izolację od drgań z powierzchni montażowej przenośna podstawa pozwalająca na szybkie zamocowanie mikrofonu Przykładowy model spełniający wymagania Shure MX418D/C w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Bezprzewodowy system mikrofonowy o parametrach minimalnych: Odbiornik częstotliwość pracy - jedna, fabrycznie ustalona z zakresu 660 - 865 MHz pasmo audio - 40 - 20000 Hz THD przy 1 kHz - typowo 0,8% współczynnik sygnał/szum - typowo 110 dB(A) zasilanie - 110/240 VAC wyjście audio - symetryczne, Jack 1/4", poziom regulowany Nadajnik do ręki częstotliwość pracy - jedna, fabrycznie ustalona z zakresu 660 - 865 MHz pasmo audio - 40 - 20000 Hz THD przy 1 kHz - typowo 0,8% współczynnik sygnał/szum - typowo 110 dB(A) moc: 10mW Przykładowy model spełniające wymagania: AKG WMS 40 MINI VOCAL lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Spliter HDMI 1x2 o parametrach minimalnych: HDMI 1.3, zgodne HDCP1.1 i DVI1.0 Deep Color wideo do 12-bit, 1080p @ 24/60 Hz Podział sygnału źródłowego HDMI do dwóch wyjść bez utraty sygnału Obsługa DVI za pomocą adaptera HDMI do/z DVI Obsługuje LPCM 7.1 kanałów, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-transmisję HD Master Audio (32-192 kHz częstotliwość próbkowania Fs) Obsługa rozdzielczości od VGA do UXGA i 480i do 1080p transmisja z rozdzielczością 1080p / 8-bitowym, źródło wejścia / wyjścia - obsługiwa do 20/15 metrów (kabel Hdmi) transmisja z rozdzielczością 1080p / 12-bit źródło wejścia / wyjścia - obsługa do 15/10 metrów (kabel HDMI) Obsługa funkcji EDID Obsługa CEC bypass wejścia 1x HDMI [1x AV i nieskompresowane dane] wyjścia 2x HDMI [2x AV i nieskompresowane dane] wymiary maksymalne 100mm [W] x 150mm [D] x 25mm [H] W zestawie: zasilacz jeśli wymaga tego urządzenie (zasilanie 230V) kabel HDMI 1.3 długość 10m sztyk 2 kabel HDMI 1.3 długość 1m sztuk 2 Przykładowy model spełniający wymagania Cupress CLUX-12S lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Słuchawki bezprzewodowe o parametrach minimalnych: - Zamknięte, nauszne cyfrowe słuchawki dynamiczne bezprzewodowe - Technologia cyfrowej transmisji sygnału na częstotliwości 2,4Ghz - Zakres częstotliwości przetwórników 18Hz-16kHz - Automatyczna ładowarka akumulatorów - Zasięg min. 20 m - Kolor: czarny Przykładowy model spełniające wymagania: AKG K915 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Słuchawki przewodowe dynamiczne, zamknięte o parametrach minimalnych: pasmo przenoszenia 18 - 18 000 Hz dynamika głośników 115 dB impedancja głośników 32 Ohm złącze 1 x mini-jack 3.5 mm, dodatkowo adapter jack 6.3 mm długość przewodu 3 m typ głośnika magnes neodymowy zdejmowane nauszniki z pałaka kolor czarny waga nie więcej niż 140 g Przykładowy model Sennheiser HD 202 II lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Kamera sieciowa o parametrach minimalnych: System skanowania Progressive scane Przetwornik 1/2.7” CMOS Ilość pikseli 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels Czułość Kolor: 0.05Lux@F1.6B/W: 0.005Lux@F1.6 Stosunek S/N > 50dB (AGC wył.) Balans bieli (ATW) Automatyczny/ręczny Funkcje podstawowe Obiektyw 2.7mm ~ 11mm; F1.6 ~ F2.8 Kąt widzenia H: 93.5°~ 30.24° Zoom optyczny X4 Kompensacja tła Wył. – wł. (BLC/HLC/D-WDR) Migawka Auto, Ręczna 1/1~1/30000s zabezpieczenie przed migotaniem Kontrola wzmocnienia (AGC) Wył. – wł. Redukcja szumów (NR) 2D / 3D Wył. – wł.działa tylko przy włączonym AGC Funkcje dodatkowe Detekcja ruchu wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji) Strefy zastrzeżone wł./wył. 24 obszary Odbicie lustrzne wł./wył. Wyostrzanie wł./wył – płynna regulacja Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr IR (ICR) Parametry głowicy Pan Tilt Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego Zakres pionowy 0° do - 90°; flip 180° Prędkość obrotu Prędkość w poziomie 0,1° - 100° / sek Prędkość w pionie 0,1° - 60° / sek Prędkość w presecie Prędkość w poziomie 100° Prędkość w pionie 60° Funkcje automatyki Presety 300 / Trasy 5 / Tury 8 / 5 Skanów Automatyka Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności Wej /wyj alarmowe 2wejścia / 1 wyjście Funkcje video Kompresja H.264 / MJPEG Rozdzielczość 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) Prędkość transmisji strumienia głównego 1080P/720P(1 ~ 25/30kl/sek) Prędkość transmisji strumienia dodatkowego D1/CIF(1 ~ 25/30kl/sek) Przepływność H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps Funkcje audio Kompresja G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps) Kanały 1 kanał wyjścia Funkcje sieci Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T) Protokoły IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour ONVIF ONVIF Profil S Użytkownicy mobilni iPhone, iPad, Android, Windows Phone Użytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych Gniazdo karty pamięci Micro SD do 128GB Zasilanie: DC12V, POE Pobór mocy 10W Temperatura pracy -30°C ~ +60°C IP66 Waga do 0,6kg Wymiary śred/wys (bez uchwytu)max Φ130(mm) x 100(mm) w zestawie zasilacz POE Przykładowy model BCS-SDIP1204-W lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Zewnętrzna nagrywarka BlueRay o parametrach minimalnych: Interfejs: USB 3.0 Bufor: 4 MB Zapis: DVD-RW - 6x, CD-R - 40x, DVD+RW - 8x, DVD-RAM - 5x, DVD±R DL - 8x, DVD±R - 16x, BD-RE DL - 2x, BD-RE - 2x, BD-R DL - 8x, BD-R - 12x, CD-RW - 24x Odczyt: DVD-ROM - 16x (DL 12x), BD-R (DL) - 8x, BD-R - 8x, BD-ROM (DL) - 8x, BD-ROM - 8x, CD-ROM - 40x, BD-RE (DL) - 6x, BD-RE - 8x Przykładowy model ASUS BW-12D1S USB 3.0 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty odbioru urządzenia bez zastrzeżeń/lub po usunięciu zgłoszonych wad.

Przez okres trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wsparcie techniczne polegające w szczególności na:

a)	wykonaniu na własny koszt napraw i wymiany sprzętu

b)	zapewnieniu na własny koszt dojazdu i pobytu serwisantów lub transportu urządzenia do i z serwisu do Zamawiającego

c)	wykonania ekspertyz i wyceny działań serwisowych

d)	zapewnieniu pomocy/wsparcia technicznego przez co należy rozumieć udzielenie zamawiającemu wszelkich porad i konsultacji co do funkcjonowania urządzeń i instalacji, stanowiących przedmiot dostawy, a także rozwiązywania pojawiających się problemów w trakcie eksploatacji.

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy