### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

#### na Dostawę sprzętu do Sali projekcyjno-kinowej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Tabela nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu - typ/model, - producent, - parametry, | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor o kompatybilności z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu tj. z ekranem projekcyjnym, kamerą z osprzętem i nagłośnieniem o minimalnych parametrach: Rozdzielczość optyczna 1920 x 1080 Kontrast 2700:1 Jasność ANSI [lumen] 7000 Jednolitość [%] 90 Proporcje obrazu 16:9 Przekątna ekranu - min. [m] 1.02 Przekątna ekranu - maks. [m] 15.24 Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Zoom, Regulacja ostrości Korekcja zniekształceń Keystone w pionie +/- 50 stopni, W poziomie +/- 10 stopni Technologia obrazu 3LCD Przetwornik obrazu 3 x 1.2 cala HDTV 720p, 1035i, 1080i, 1080p Żywotność lampy [h] 3000 Moc lampy [W]380 Głośność pracy [dB] 38 Maksymalne zużycie energii: 520 W Złącza S-Video HDMI DVI DVI-D Złącza komputerowe 2 x D-sub, RS-232, RJ-45, 1 x USB Typ B 3 x wejście RCA, Wejście BNC x 5 Przykładowy model spełniający wymagania EIKI LC-HDT700 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| 2 | Ekran projekcyjny o kompatybilności z uwagi na miejsce tj. projektorem o minimalnych parametrach: 620x348 (wymiar aktywnej powierzchni) Szerokość ramy 85 mm Wykończenie ramy: - czarny welur Powierzchnie projekcyjna -Whie Vision Proporcje 16:9 Przykładowy model spełniający wymagania Viz-Art. 620x348 ramowy welur lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| Ogółem |  |  |  |

Tabela 2

| 2 | Kamera z osprzętem kompatybilnym z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejsce tj. z projektorem, ekranem projekcyjnymi nagłośnieniem i o minimalnych parametrach elementów zestawu: |  | zestaw | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera filmowa: Obudowa z gniazdem dla optyki EF Przetwornik 2,5K (2592x 2192) Obsługiwane rozdzielczości 2,5K RAW 2432x 1366, ProRes i DNxHD 1920x1080 Zapis na dyskach SSD 2,5” Zapis 12-bit plików RAW Tryby pracy Frame Rate 13,98p,24p,25p,29,97p,30p 13-to stopniowy zakres dynamiki 5-cio calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800x 480 Obsługa sprzętu przez klawisze i ekran dotykowy Zintegrowany mikrofon Zintegrowany głośnik Gwarancja minimum 12 miesięcy Bateria Lithium – ion Polymer Czas pracy na baterii około 90 min Czas ładowania ok 2h Zasilanie 12V-30V DC dla zasilania zewnętrzego Zasilacz 12V Format zapisu nieskompresowanego RAW 2,5K Cinema DNG Formaty zapisu skompresowanego Apple ProRes i Avid DNxHD, Wszystkie zapisy w 1920 x 1080 10 bit-YUV z wyborem Dynamiki telewizyjnej lub filmowej Wyjście video z audio osadzonym (4-kanały audio) Złącza SDI( zgodny z SMPTE 292M) , Analog audio input 2 x 1,4 jacks Port Thunderbolt dla przesyłu RAW audio i video oprogramowanie : DaVinci Resolve grading software zawierający Resolve USB dongle dla Mac OS X and Windows. Media Express software dla przechwytywania video z portu Thunderbolt kamery. Blackmagic UltraScope software dla monitornigu waveform. Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Blackmagic CINECAM26KEF lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Uchwyt do kamery: Dedykowany uchwyt do w/w kamery filmowej Uchwyt winien posiadać dwie rączki Uchwyt winien posiadać element mocujący do podstawy kamery Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Blackmagic CINECAMHANDLE lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Obiektyw: Zakres ogniskowej 24-70mm Kompatybilność z w/w kamerą filmową Mocowanie EF przysłona 2,8 Kąt widzenia 84 -34 stopnie Średnica filtra w mm 82 Tryb auto & manual focus Minimalna wartość przysłony szeroki kąt 2,8 Maksymalna wartość przysłony szeroki kąt: 22 Minimalna wartość ostrzenia AF/MF(dla ostrości automatycznej/ręcznej)38 mm Wymiary średnica na długość 8,5 x 113mm Auto focus/ manual focus Technologia zapewniająca ograniczenie efektu odbicia i flary Technologia zapewniająca minimalizację efektu aberracji chromatycznej Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Canon 24-70mm f/2,8 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Akumulator Parametry elektryczne: 7,2 V, 47,3 Wh, 6,300 mAh Kompatybilność z w/w kamerą filmową Akumulator o wydłużonej żywotności Ogniwa litowo-jonowe bez efektu pamięciowego Wbudowany mikroprocesor do komunikacji ze sprzętem np. typu kamery, apartay fotograficzne i precyzyjnie wskazujący pozostały czas pracy w minutach. Przykładowe urządzenie spełniające wymagania SONY 2NP-F 970 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | Dysk 2,5”: Technologia SSD Pojemność 480GB Wymagany Inteface SATA o przepływności danych 6Gbps Kompatybilny z SATA 3Gbps Odczyt do 540MB/s zapis 490MB/s Zakładany MTBF 1,2 miliona godzin Pobór mocy 195mW Spełnienie wymogów RoHS Unii Europejskiej Pamięć Flash 20nm Temperatury pracy od 0 do 70 stopni Celcjusza Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Intel SSD-530 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| Ogółem |  |  |  |

| 1 | Nagłośnienie kompatybilne z dostarczonym sprzętem z uwagi na miejscu, tj. projektorem, ekranem projekcyjnym, kamerą z osprzętem i o minimalnych parametrach elementu zestawu (Wykonawca winien również doliczyć do wyceny montaż, uruchomienie i zestrojenie, elementu montażu, przedłużniku, złączki, gniazda itp): |  | zestaw | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiektyw do projektora: Typ: obiektyw szerokokątny Zoom: elektryczny (1.4 x) Focus: elektryczny Wsp. odległości: 1.3 - 1.8:1 Jasność obiektywu (F): 2.1 - 2.8 Ogniskowa (f): 34.5 - 48.3 mm Średnica kompatybilna z w/w projektorem Przykładowy model spełniający wymagania EIKI LNS-W33 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Uchwyt do projektora: Zakres regulacji 680-1120 mm Udźwig min.36 kg Wykończenie srebrno-popielaty lakier proszkowy Przykładowy model spełniający wymagania Viz Art. MIDI Mount 68-112 cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Przyłącze sygnałowe: Gniazda: VGA, 2xRCA, typ F (antenowe), RJ45, XLR, 2xbanan, HDMI (pozłacane 24k zlotem) Funkcjonalność gniazd: VGA/HDMI/Typ F/RJ45 (na zasadzie łącznika z obu stron), RCA/XLR/Banan (przód gniazda na zasadzie łącznika, tył gniazda lutownicze) Przykładowy model spełniający wymagania Emiter lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Szafa „Rack” 19”: Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Rozbudowany system konfiguracji: różne wykonania drzwi, osłon i dachów, możliwość zestawienia szaf w zespoły, możliwość ustawiania szafy na stopkach, kółkach i cokołach zwykłych lub z możliwością poziomowania, doprowadzenie kabli do szafy możliwe z dowolnej strony, Szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, szuflady, panele wentylacyjne, listwy zasilające, zaślepki itp. Zakres dostawy szaf 19″ w konfiguracji podstawowej Szkielet, drzwi przednie szklane, dwie osłony boczne, drzwi tylne blaszane, skrócone z maskownicą 3 U z przepustem szczotkowym, dach standardowy, dwie pary belek nośnych w rozstawie 19″, listwa i linki uziemienia, szafa stoi na stopkach regulacyjnych. Materiał: Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne – blacha stalowa. Drzwi z szybą – blacha stalowa, szkło akrylowe (metapleks). Drzwi szklane – szkło hartowane Stopień ochrony: IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowych). Wykończenie powierzchni: Szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową o grubej strukturze, kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym. Belki nośne – alucynk. Wysięgniki – ocynkowane. Obciążenie: Stopki-1000 kg, Przykładowy model spełniający wymagania Z-Pas Rack SZB lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | Extender HDMI: Zgodny z HDCP oraz DVI, obsługa HDMI 3D oraz rozdzielczości 4k x 2k Zgodność ze standardem HDBaseT-Lite Obsługa HDMI (w tym HDCP) poprzez CAT5e/6 do 60m Obsługa rozdzielczości FullHD (1080p@60Hz/36-bit), 3D oraz 4K×2K do 40m oraz rozdzielczości PC (VGA do WUXGA) poprzez przewód CAT5e/6 Wejście HDMI do 15m z rozdzielczością 8-bit lub 10m z rozdzielczością 12-bit Wyjście HDMI do 15m z rozdzielczością 8/12-bit Obsługa interfejsów RS-232 (baud rate do 115200/sec) oraz IR Obsługa HDCP repeater oraz CEC bypass Obsługa transmisji audio: LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus oraz DTS-HD Przepustowość wideo: 300MHz/9Gbps Nadajnik : wejście: 1 × HDMI,1 × RS-232, wyjście: 1 × RJ45, 1 × IR Blaster Odbiornik: Wejście 1 × RJ45, 1 × IR Extender Wyjście 1 × HDMI, 1 × RS-232, Zasilacz: 2x 5V/2.6 A DC (standardy US/EU , Certyfikaty CE/FCC/UL certified) Przykładowy model spełniający wymagania Cypress CH-513TXL lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Odtwarzacz Blue Ray: Rοdzaj odtwarzanych płyt DVD-RW, BD-RE, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, CD-RW, CD-R, BD-R, DVD-Video, BD-Video Obsługiwane formaty plików BD-MV, DivX, JPEG, Kodak Picture CD, MP3, WMA, Fujicolor CD, AVCHD Dekodery dźwięku Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio, Dolby Digital Plus Pobór mocy - praca: 30 W, Pobór mocy - czuwanie: 0.8 W• Funkcje Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Zastosowane technologie BD Live Wyjście audio L/R, Slot na karty pamięci SD 1 x Ethernet, 1 x RS-232C, 7.1 kanałowe wyjście audio Wyjście wideo Component Video i HDMI Załączone wyposażenie Pilot Przykładowy model spełniający wymagania DENON DN-V500BD lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Kolumna efektowa: Moc ciągła 150W Moc muzyczna 300W Zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz Skuteczność: 91 dB SPL, 1W, 1 m Obudowa pochylona o 20° Przystosowana do użycia fabrycznych ściennych uchwytów montażowych Terminale połączeniowe zlokalizowane na górze obudowy dla łatwego dostępu Certyfikat Lucasfilm, Ltd. do użycia w instalacjach THX Impedancja: 8Ω Skuteczność (1 W, 1 m): 94 dB SPL, mocowanie na ścianie 91 dB SPL, wolna przestrzeń Kąty propagacji (-6 dB):100° poziom x 90° pion Kierunkowość (Q): 7 Częstotliwość podziału: 3 kHz Przetwornik LF: średnica 200 mm (8”), cewka 38mm (1.5”) Przetwornik HF: średnica 25 mm (1”), cewka 25mm (1”) Kąt pochylenia obudowy: 20° Wymiary nie przekraczające wysokość 500 mm, szerokość 400 mm, głębokość 300 mm Przykładowy model spełniający wymagania JBL 8320 THX lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 5 |  |  | 23 % |  |
|  | Skaler sygnałowy: Obsługa wielu wejść AV do wyjścia HDMI/VGA Obsługa EDID oraz HDCP Obsługa 3D bez przeplotu, redukcja szumów oraz filtr grzebieniowy Obsługa konwersji klatek Obsługa SDI loop SDI praca w 2.970 Gbps, 2.970/1.001 Gbps, 1.485 Gbps, 1.485/1.001 Gbps oraz 270 Mbps Obsługa SMPTE 425M (Poziom A oraz Poziom B), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C Obsługa sygnałów wejściowych i wyjściowych na odległość do 300m dla sygnału SD, do 200m dla sygnału HD, do 100m dla sygnału 3G (Wyniki na podstawie testów z kablem Belden 1694A, wartości mogą się różnić w zależności od zastosowanego kabla) Porty wejściowe: 1 x Composite, 1 x S-Video, 1 x Component, 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x SDI 1 x Optyczne 4 x L/R 1 x USB (serwisowy) 1 x HP Jack (serwisowy) 1 x RS-232 (sterowanie) Porty wyjściowe: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x SDI (loop) 1 x optyczne, 1 x L/R Przykładowy model spełniający wymagania Cypress CSLUX-300i lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Kolumna Subwoofer: 1200 W moc ciągła, różowy szum 2400 W moc ciągła, program Przetworniki w technologii VGC™ zapewniają: wysoką skuteczność, niską kompresję mocy, wysokie poziomy SPL, niskie zniekształcenia dla drugiej i trzeciej harmonicznej, duże wychylenie membrany Certyfikat Lucasfilm, Ltd dla instalacji THX ® 2 przetworniki średnica 460 mm (18”), Impedancja nominalna: 4Ω Moc szczytowa: 4800 W Najniższe przenoszone pasmo: 22 Hz prz -10 dB, 35 Hz przy -3 dB, bez korekcji 20 Hz prz -10 dB, 22 Hz przy -3 dB, z korekcją Filtry górnoprzepustowy: 20 Hz, 12 dB/oktawę, dolnoprzepustowy: od 80 Hz do 150 Hz, 12 dB/oktawę Zniekształcenia: 2-ga harmoniczna: < 2% ,3-cia harmoniczna: < 2% Złącza wejściowe: kolorowe terminale przyciskane Obudowa: Materiał i wykończenie: płyta wiórowa, wzmocnienia na łączeniach wszystkich ścian obudowy Częstotliwość dostrojenia obudowy: 25 Hz Wymiary nieprzekraczające (wys x szer x gł):800 mm x 1300 mm x 650 mm Przykładowy model spełniający wymagania JBL 4642 THX lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Kolumna głośnikowa dwudrożna: Zakres częstotliwości: 30 Hz - 18 kHz Czułość systemu: 104 dB, 2.83V @ 1 m Impedancja nominalna: 4 ohm Rated Maximum SPL: 127 dB, @ 1 m 133 dB peak Moc : 400 W Passive System Pokrycie nominalne: 90° horizontal, -30°, +20° vertical Pokrycie głośnika wysoko-tonowego: ±30° horizontal, ±10° vertical Wymiary nieprzekraczające: 1300 mm x 800 mm x 500 mm Przykładowy model spełniający wymagania JBL 3722 N lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | Procesor sygnałowy: HDMI wersja 1.4a (3D,ARC) 6 wejść HDMI i 1 wyjście 2 wejścia component video i 1 wyjście Możliwość bezpośredniego odtwarzania audio z przenośnych urządzeń USB poprzez port USB Analogowe wejścia XLR Analogowe wyjścia XLR 7.1 Obsługa 2 strefy Regulacja barwy dźwięku Streaming muzyki / zdjęć z sieci (PC, NAS) zgodnie z DLNA 1.5 Obsługa plików WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC, FLAC, JPEG Jasny wyświetlacz VFD Funkcja blokowania przycisków przedniego panela Proste menu ustawień Wyjście HP Port RS-232c serial / kontrola IP Czujnik IR i pilot zdalnego sterowania Możliwość kontroli poprzez aplikację iDevice Dołączony demontowany uchwyt rack 4RU Odłączany kabel zasilający Przykładowy model spełniający wymagania DENON DN-500AV lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | Wzmacniacz mocy: Możliwość pracy przy instalacjach niskoomowych i napięciowych Wydajny zasilacz impulsowy Wbudowane wydajne wentylatory chłodzące Wbudowany procesor DSP – zwrotnica sygnałowa, filtry, EQ, limitery, linia opóźniająca Podświetlany wyświetlacz LCD z intuicyjnym menu wbudowane gniazdo USB typu B do podłączenia zewnętrznego komputera PC z oprogramowaniem hitect; 2 Ω Stereo 700W 4 Ω Stereo 500W 8 Ω Stereo 275W 4 Ω Mono-mostek 1,400W 70V Stereo 500W 100V Stereo 500W 140V Mono-mostek 1,000W Pasmo przenoszenia (+0/-1 dB): 20 Hz – 20 kHz Stosunek sygnał-szum: 100 dBA CDi1000/2000/4000 poniżej podanej mocy przy 8Ω 103 dBA CDi6000 poniżej podanej mocy przy 8Ω Współczynnik tłumienia: > 500 w paśmie 20 Hz – 400 Hz Przesłuchy międzykanałowe: > 70 dB w paśmie 20 Hz – 1 kHz Regulacja poziomu: dwa potencjometry na przednim panelu Maksymalny sygnał wejściowy: +22 dBu Gniazda wejściowe sygnału: 3-biegunowe gniazda typu Phoenix dla każdego kanału Impedancja wejściowa: 20 kΩ symetrycznie 10 kΩ niesymetrycznie Złącza wyjściowe: 4 stykowa listwa Zasilanie: 220-240V, 50 Hz Chłodzenie: wentylator o elektronicznie regulowanej prędkości, Zakres pracy w temperaturze: od 0° do 40° przy maksymalnej wilgotności 95% Bank pamięci konfiguracji: 20 pozycji Przykładowy model spełniający wymagania Crown CDi1000 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 5 |  |  | 23 % |  |
| Ogółem |  |  |  |

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy