Załącznik 2

Akademia Sztuk Pięknych planuje rozbudowę obecnie posiadanego klastra serwerów maszyn wirtualnych, składającego się z dwóch fizycznych serwerów HP DL380 G7, pracujących w środowisku Vmware ESX 4.1, o dodatkowy fizyczny serwer. Zadanie obejmuje rozbudowę klastra o dodatkowy, nowy serwer HP z serii DL380 G7. Ze względu na rozbudowę środowiska serwerowego, a co za tym idzie konieczność zachowania zgodności i ciągłości pracy we wdrożonym środowisku Vmware ESX 4.1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć serwer nie inny niż obecnie posiadane przez ASP dwa serwery maszyn wirtualnych pracujące w klastrze. Serwer musi spełniać minimalne wymagania wymienione poniżej, a Wykonawca musi spełnić następujące wymagania w zakresie modernizacji serwerowni:

1.	Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o legalności oferowanego oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu.

2.	Oferta dotycząca modernizacji serwerowni musi zawierać wykaz wszystkich oferowanych urządzeń, modułów wraz z podaniem numerów katalogowych oraz ich ilości i ceny jednostkowej. Jeżeli wsparcie techniczne producenta posiada oznaczenie produktowe, to należy je podać w ofercie.

3.	Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w następnym dniu od zgłoszenia usterki.

4.	Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby nie zakłócić pracy w Akademii Sztuk Pięknych. Prace, które wymagają czasowej przerwy w dostępie do aplikacji ASP muszą być przeprowadzone poza godzinami pracy to jest w dni wolne od  pracy oraz w dni robocze po godzinie 17.

5. 	Wykonawca zobowiązuje się w ramach dostawy sprzętu zamontować dostarczane urządzenie oraz podłączyć serwer do klastra Vmware ESX 4.1,     w którym pracują obecnie 2 pozostałe serwery. Praca klastra nie może zostać w tym czasie przerwana.

6. 	Wykonawca zapewnia zgodność działania dostarczonego serwera z obecnymi serwerami HP DL380 G7. Specyfikacja obecnego środowiska znajduje się na końcu Załącznika 1.

| Przedmiot | Wymagania | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Serwer maszyn wirtualnych – rozbudowa klastra Przykładowy model: HP DL380 G7 z systemem vmware Essentials Plus Kit lub równoważny pod względem parametrów technicznych | Serwer HP DL380 G7 o następujących minimalnych parametrach: • Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie typu rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. • Dwa Procesory Intel® Xeon® minimum 4-rdzeniowe E5620 lub lepsze, procesory w architekturze zgodnej z 64-bitową architekturą x86 (x86-64) – procesory muszą być zgodne z pozostałymi serwerami klastra już istniejącego. • Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach. Płyta musi posiadać przynajmniej 18 banków pamięci DDR3 (9 banków pamięci na procesor). • Sloty PCI - minimum 3 slotów PCI-E do zainstalowania niezbędnych kart rozszerzeń. Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania minimum 1 slotu PCI-X lub posiadać taki slot w standardzie. • Pamięć minimum 24GB DDR3 (12 GB dla każdego z procesorów), z technologią RIMM ECC z obsadzeniem 3 x 4 GB na procesor, • Interfejsy sieciowe: 4x GigabitEthernet 10/100/1000 łącznie, nie zajmujących slotu PCI-E. Interfejsy sieciowe muszą wspierać technologię load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine. • Interfejsy zewnętrzne – 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania iLO3, 5 portów USB (2 z przodu i 2 z tyłu obudowy, 1 wewnętrzny), 1 port VGA, 1 slot SD, 1 port szeregowy, 1 port klawiatury PS/2, 1 port myszy PS/2. • Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 5 + 0 zintegrowany lub w zainstalowany w slocie PCI 256 MB RAM bez podtrzymania bateryjnego • bez napędu optycznego DVD-ROM/CDRW. • 1 zasilacz typu Hot-Plug) co najmniej 460 W , możliwość redundancji N+1. • Redundantne wiatraki typu Hot-Plug N+1. • Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Mozliwosc instalacji dodatkowej licencji, która umożliwi przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. • Wbudowany panel diagnostyczny umożliwiający szybką identyfikację uszkodzonego elementu serwera. • Serwer wyposażony w system przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera (dysków twardych, pamięci RAM, procesorów, zasilaczy, wiatraków) z oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. • Wbudowany moduł TPM 1.2 do przechowywania kluczy kryptograficznych. • Serwer musi być nowy, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta). • Serwer objęty musi być co najmniej 36 miesięczną gwarancją, realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie standardowym, nie wymagany carepack. • Serwer oraz wszystkie jego elementy muszą być zgodne z oprogramowaniem do wirtualizacji, które jest zainstalowane w klastrze. • Oprogramowanie do wirtualizacji musi zostać zainstalowane, skonfigurowane przez Wykonawcę według wskazań Zamawiającego • Wymagane jest przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających prawidłową pracę klastra (zarówno dla hostów jaki i maszyn wirtualnych-). |  |

Specyfikacja obecnie działającego środowiska maszyn wirtualnych:

- 2 serwery fizyczne HP DL380 G7 spięte w klaster. Parametry pojedynczego serwera:

* DL380G7 2xQC X5659 2,66-12M (2P, 6x 2GB R, HP SFF, P410/1GB FBWC, DVD-RW, RPS)

* pamięć 24GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit (RDIMM)

* 2x dysk twardy HP 146GB 10k 6G 2.5 (SFF) SAS DP HDD

- Serwery pracują w klastrze pod kontrolą oprogramowania Vmware vSphere 4 Essentials Plus Bundle (ESX 4.1). Licencja pozwala na wykorzystanie 6 fizycznych procesorów – aktualnie używane są w sumie 4 procesory w 2 serwerach (można dodać jeszcze 2 procesory zgodnie z licencją). Wykonawca nie musi dostarczać licencji na oprogramowanie Vmware, ponieważ licencje zostały już wcześniej zakupione.

- Obrazy maszyn wirtualnych są przechowywane na macierzy iscsi IBM DS3300. Wszystkie elementy infrastruktury wirtualnej (serwery, zasilacze, przełączniki ethernet, kontrolery i  zasilacze macierzy) podłączone sa w układzie redundantnym.