### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na dostawę komputerów i oprogramowania
do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1

Dostawa zestawów komputerowych PC, akcesoriów komputerowych, skanera oraz drukarek laserowych

| L.p | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu (opis Wykonawcy powinien określać typ–mode sprzętu oraz zawierać conajmniej wymienione parametry | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy spełniający wymagania minimum: Procesor 4 rdzeniowy, taktowany minimalnie zegarem 3,4 GHz, 8M Cache (przykładowy procesor: Intel Core i7-2600 3,4GHz lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Płyta główna kompatybilna z w/w procesorem spełniająca wymagania: 4 sloty pamięci DDR3 (wspierająca moduły pamięci taktowane zegarem 2133/1866/1600/1333/1066 MHz), wsparcie XMP dla modułów pamięci, wbudowana karta dźwiękowa i sieciowa (1000MBit), ATI Crossfire X (lub równoważna np. Nvidia SLI), obsługa dysków w macierzy RAID 0, 1, 5, 10), minimum 10 portów USB 2.0, 4 porty SATA2 oraz 2 porty SATA 3 (przykładowy model: Gigabayte GA-P67A-D3-B3 lub równoważny pod względem parametrów technicznych); 16GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 o taktowaniu minimum 1066MHz. Karta graficzna o pamięci GDDR5 2GB, przepustowości magistrali 256bit, PCI-E x16, obsługująca technologie DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader Model 5.0, posiadająca minimum 2 złącza DVI, 1 HDMI oraz 1 Display Port, wykonana w technologii produkcji 40nm, osiągająca wydajność w benchmarku 3Dmark11 minimum 4800 punktów (wyniki testów powinny być opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej np. WWW.benchmark.pl ). Karta powinna wspierać technologię CrossFireX lub Nvidia SLI – w zależności od tego, jaka płyta główna zostanie zaoferowana (przykładowy model: Radeon 6950 Gigabyte 2GB 2xDVI&HDMI&DP lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Dysk twardy SATA II, o pojemności minimum 1TB, minimum 32 MB cache oraz wspierający kolejkowanie NCQ; Obudowa komputera czarna,microATX/ATX, z zasilaczem minimum 500W PFC, z przodu panel z wyjściem na 2xUSB i audio, posiadająca 2 kieszenie 5.25” i minimum 5 wewnętrznych 3.5” (przykładowy model: Logic B21 czarna 500W PFC lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Nagrywarka CD / DVD+/- z interfejsem SATA (panel w kolorze obudowy); Klawiatura czarna, USB, przewód podłączeniowy minimum 1,5m, typ klawiszy: standard (przykładowy model: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Mysz optyczna czarna przewodowa USB, producent urządzenia taki sam jak producent klawiatury. 2 klawisze (lewy/prawy) oraz scroll (przewijanie); System Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64 Bit; Monitor LCD 21,5”, format obrazu: 16:9, jasność minimum 250, kontrast minimum 1000:1, rozdzielczość optymalna 1920x1080, czas reakcji 5ms lub mniej, podświetlenie typu LED, kolor czarny, kąty widzenia 170 poziomo / 160 pionowo (CR10:1), wbudowany zasilacz (przykładowy model: Samsung SyncMaster EX2220 LED lub równoważny pod względem parametrów technicznych). Do zestawu komputerowego należy dostarczyć 2 kable zasilające (podłączeniowe) o długości minimum 1,8 metra oraz kabel Ethernet z końcówkami RJ45 o długości minimum 2 metry. |  | szt. | 9 |  |  | 0 % |  |
| 2 | Dysk zewnętrzny w czarnej obudowie (obudowa powinna posiadać przycisk zasilania), podłączany do komputera poprzez USB 2.0. Urządzenie powinno pracować w trybie RAID 1 z możliwością przełączenia na RAID 0, co oznacza, że w obudowie muszą znaleźć się 2 dyski. Pojemność wolumenu w RAID 1 wynosić powinna minimum 1TB. Prędkość obrotowa dysku 7200RPM, 16MB cache (przykładowy model: WD My Book Mirror 2TB USB 2.0, RAID 1 lub równoważny pod względem parametrów technicznych). |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Notebook spełniający poniższe wymagania minimum: * Przekątna ekranu 15,6”; * Matryca typu TN, podświetlenie LED, układ 16:9 (panoramiczny), minimalna rozdzielczość natywna 1366x768; * Procesor 2-rdzeniowy o minimalnym taktowaniu 2,3GHz, maksymalne TDP 35W (wg producenta); * Pamięć RAM DDR3 minimum 8GB; * Wbudowana karta graficzna i karta dźwiękowa; * Nagrywarka DVD; * wbudowana kamera internetowa (2 Mpx) oraz mikrofon; * Złącze D-sub, HDMI, minimum 2 porty USB 2.0 oraz 1 port USB3.0, e-SATA czytnik kart pamięci (wbudowany w obudowę) – obsługiwane typy kart pamięci: SD, MS, MMC, MS-Pro; * Dysk twardy minimum 640GB (SATA 2 lub SATA 3); * Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL; * Wbudowane głośniki, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu; * Touchpad z funkcją przewijania * Wbudowany moduł bluetooth; * Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa (802.11 b/g/n); * wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps * Kolor obudowy czarny; * Maksymalna waga urządzenia 2,75kg; * Torba na notebooka oraz mysz USB (czarna). Przykładowy model: Asus N53SV lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw komputerowy spełniający wymagania minimum: Procesor 2 rdzeniowy, taktowany minimalnie zegarem 3,2 GHz, 4MB Cache (przykładowy procesor: Intel Core i5-650 3,2GHz lub równoważny); Płyta główna kompatybilna z w/w procesorem spełniająca wymagania: 4 sloty pamięci DDR3 (wspierająca moduły pamięci taktowane zegarem 2133/1866/1600/1333/1066 MHz), wbudowana karta dźwiękowa (8-kanałowa) i sieciowa (1000MBit), minimum 10 portów USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty SATA2 oraz 2 porty SATA 3, złącze LPT, COM, porty rozszerzeń PCIe 2.0x16, PCIe 2.0x1 oraz PCI (przykładowy model: ASUS P7H55-M/USB3 lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Karta graficzna zintegrowana na płycie głównej, posiadająca złącza VGA oraz HDMI, obsługa wielu portów wyjścia, pamięć dzielona 1748 MB 4GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 o taktowaniu minimum 1333MHz. Możliwe kombinacje modułów: 2x2GB lub 1x4GB (jeśli płyta główna wspiera takie rozwiązanie); Dysk twardy SATA II, o pojemności minimum 750GB, minimum 32 MB cache oraz wspierający kolejkowanie NCQ; Obudowa komputera czarna, microATX / ATX, z zasilaczem minimum 500W PFC, z przodu panel z wyjściem na 2xUSB i audio, posiadająca 2 kieszenie 5.25” i minimum 5 wewnętrznych 3.5” (przykładowy model: Logic B21 czarna 500W PFC lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Nagrywarka CD / DVD+/- z interfejsem SATA (panel w kolorze obudowy); Klawiatura czarna, USB, przewód podłączeniowy minimum 1,5m, typ klawiszy: standard (przykładowy model: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Mysz optyczna czarna przewodowa USB, producent urządzenia taki sam jak producent klawiatury. 2 klawisze (lewy/prawy) oraz scroll (przewijanie); System Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64 Bit; Monitor LCD 21,5”, format obrazu: 16:9, jasność minimum 250, kontrast minimum 1000:1, rozdzielczość optymalna 1920x1080, czas reakcji 5ms lub mniej, podświetlenie typu LED, kolor czarny, kąty widzenia 170 poziomo / 160 pionowo (CR >10) Złącze DVI, D-sub (przykładowy model: Samsung SyncMaster ex2220 lub równoważny pod względem parametrów technicznych). - Do zestawu komputerowego należy dostarczyć kable zasilające (podłączeniowe) o długości minimum 1,8 metra oraz kabel Ethernet z końcówkami RJ45 o długości minimum 2 metry. |  | szt. | 7 |  |  | 0% |  |
| 5 | Skaner płaski A4 spełniający wymagania minimum: * matryca CCD; * skanowanie w kolorze; * głębia koloru 48-bit, gęstość optyczna 3.4 Dmax; * rozdzielczość optyczna: 6400dpi; * interfejs USB 2.0, wyłącznika zasilania, skanowanie bezpośrednio do dokumentów PDF, wbudowany moduł TPU do skanowania slajdów, negatywów i filmów średniego formatu; * możliwość skanowania bezpośrednio do wiadomości e-mail (w systemie Windows); * skaner powinien zawierać kabel USB 2.0 do przyłączenia do komputera typu PC o długości minimum 1,8 metra. Przykładowy model: Epson Perfection V500 Photo A4 lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| 6 | Drukarka laserowa o parametrach minimalnych: Prędkość druku w czerni: format A4 do 20 str./min Prędkość druku w kolorze: format A4 do 20 str./min Wydruk pierwszej strony w kolorze: format A4 ok. 18 sekund Wydruk pierwszej strony w czerni: formatA4 ok. 18 sekund Jakość druku w czerni: (tryb best) Do 600 x 600 dpi Jakość druku w kolorze: (tryb best) Do 600 x 600 dpi Technologia druku: Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy Normatywny cykl pracy: miesięcznie, format A4 Do 40000 stron Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 750 – 2000 Standardowa pamięć: 128 MB Maksymalna pojemność pamięci: 384 MB Szybkość procesora: 540 MHz Standardowe języki drukarki: PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3 Standardowa liczba podajników papieru: 2 Maks. liczba pojemników na papier: 3 Standardowy podajnik papieru: na 50 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy Opcjonalny podajnik papieru: możliwość zainstalowania drugiego podajnika papieru na 250 arkuszy Standardowy odbiornik papieru: na 150 arkuszy (wydrukiem do dołu) Druk dwustronny: Automatyczny Obsługiwane formaty nośników: Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10x15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (Standard nr 10, JIS pojedyncze, JIS podwójne); Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10x15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne) Niestandardowe wymiary nośników Podajnik 1: 76x127–216x356 mm; Podajnik 2 : od 100 x 148 do 216 x 356 mm Nośniki Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów Podawanie arkuszy Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany interfejs Fast Ethernet 10/100 Base-TX Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 lub nowsze Certyfikat ENERGY STAR® Przykładowy model: HP CP2025DN lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| 7 | Zestaw komputerowy spełniający wymagania minimum: Procesor 4 rdzeniowy, taktowany minimalnie zegarem 3,3 GHz, 6M Cache (przykładowy procesor: Intel Core i5-2500 3,3GHz lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Płyta główna kompatybilna z w/w procesorem spełniająca wymagania: 4 sloty pamięci DDR3 (wspierająca moduły pamięci taktowane zegarem 2133/1866/1600/1333/1066 MHz), wsparcie XMP dla modułów pamięci, wbudowana karta dźwiękowa i sieciowa (1000MBit), ATI Crossfire X (lub równoważna np. Nvidia SLI), obsługa dysków w macierzy RAID 0, 1, 5, 10), minimum 10 portów USB 2.0, 4 porty SATA2 oraz 2 porty SATA 3 (przykładowy model: Gigabayte GA-P67A-D3-B3 lub równoważny pod względem parametrów technicznych); 16GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 o taktowaniu minimum 1066MHz. Karta graficzna do profesjonalnych obliczeń wspierająca programy AutoCad i 3dStudio Max. Wymagania karty: - Obsługa magistrali PCI-E - minimum 512 pamięci 128 bit - Bezstratna kompresja koloru - Bezstratna kompresja Z-bufra - Trzeciej generacji Lightspeed Memory Architecture III - Pełna 128-bitowa jednostka zmiennoprzecinkowa (IEEE) - 12-bitowa precyzja obróbki subpikseli - minimum 4-krotny sprzętowy antyaliasing (FSAA) - Sprzętowe wspomaganie dwustronnego oświetlenia - Zoptymalizowany kompiler Cg i Microsoft HLSL - Sprzętowy antyaliasing punktów i linii - Wysokowydajny sterownik dla Windows XP/2000/NT 4.0/win7 - Dedykowane sterowniki aplikacji do AutoCAD'a i 3d max (POWERdraft, MAXtreme) - Sterowniki OpenGL optymalizowane pod profesjonalne aplikacje graficzne (przykładowy model: Quadro FX 600 lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Dysk twardy SATA II, o pojemności minimum 1TB, minimum 32 MB cache oraz wspierający kolejkowanie NCQ; Obudowa komputera czarna, microATX / ATX, z zasilaczem minimum 500W PFC, z przodu panel z wyjściem na 2xUSB i audio, posiadająca 2 kieszenie 5.25” i minimum 5 wewnętrznych 3.5” (przykładowy model: Logic B21 czarna 500W PFC lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Nagrywarka CD / DVD+/- z interfejsem SATA (panel w kolorze obudowy); Klawiatura czarna, USB, przewód podłączeniowy minimum 1,5m, typ klawiszy: standard (przykładowy model: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równoważny pod względem parametrów technicznych); Mysz optyczna czarna przewodowa USB, producent urządzenia taki sam jak producent klawiatury. 2 klawisze (lewy/prawy) oraz scroll (przewijanie); System Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64 Bit; Monitor LCD 23”, format obrazu: 16:9, jasność minimum 250, kontrast minimum 1000:1, rozdzielczość optymalna 1920x1080, czas reakcji 5ms lub mniej, podświetlenie typu W-LED, kolor czarny, kąty widzenia 170 poziomo / 160 pionowo (CR10:1) (przykładowy model: Nec Multisync E231W lub równoważny pod względem parametrów technicznych). Do zestawu komputerowego należy dostarczyć 2 kable zasilające (podłączeniowe) o długości minimum 1,8 metra oraz kabel Ethernet z końcówkami RJ45 o długości minimum 2 metry. |  | szt. | 5 |  |  | 0% |  |
| 8 | Monitor o przekątnej ekranu 27” i parametrach minimalnych : Technologia podświetlania LED rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 kontrast 5000000:1 jasność 300 cd/m2 czas reakcji plamki 1ms D-Sub, DVI, HDMI wbudowane głośniki kolor czarny Przykładowy model iiyama Prolite E2773 HDS LED lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| 9 | Drukarka laserowa A4 spełniająca wymagania minimum: * tryb duplex (tryb dwustronny drukowania); * wbudowana karta sieciowa (możliwość drukowania po sieci poprzez TCP/IP); * szybkość druku: minimum 33 strony ma minutę; * wbudowana pamięć 128MB RAM, procesor minimum 600MHz; * możliwość rozbudowania pamięci drukarki; * 2 podajniki papieru: zewnętrzny (pojemność minimum 150 stron), wewnętrzny (pojemność minimum 250 stron); * rozdzielczość w poziomie i pionie: minimum 1200dpi; * wsparcie (sterowniki) dla systemów Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008 w wersji 32-bitowej i 64-bitowej; * wsparcie (sterowniki) dla systemów Linux, Unix oraz Mac OS X. Przykładowy model: HP LaserJet P2055DN lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| 10 | Dysk zewnętrzny z interfejsem sieciowym 10/100/1000 MB/s. Urządzenie powinno pracować w trybie RAID 1 z możliwością przełączenia na RAID 0, co oznacza, że w obudowie muszą znaleźć się 2 dyski. Pojemność wolumenu w RAID 1 wynosić powinna minimum 2TB. Prędkość obrotowa dysku 7200RPM,możliwość powiększenia pojemności o dodatkową pamięć USB (przykładowy model: WD My Book World Edition II WDH2NC40000E lub równoważny pod względem parametrów technicznych). |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Przełącznik sieciowy o parametrach minimalnych: liczba portów 8; rodzaj złącza RJ45; szybkość łącza 1Gbps; warstwa przełączania 2; prędkość magistrali wewnętrznej 16GB/s; obsługiwane protokoły 802,3x flow control Przykładowy model Dlink DGS-1008D lub równoważny pod względem parametrów technicznych pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| 12 | Nagrywarka blu-ray o parametrach minimalnych: napęd wewnętrzny, 3,5", interfejs SATA, panel w kolorze czarnym odczyt/zapis CD/DVD odczyt/zapis Blu-ray z prędkością minimum 10x |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Drukarka kolorowa o parametrach minimalnych: * tryb duplex (tryb dwustronny drukowania); * wbudowana karta sieciowa (możliwość drukowania po sieci poprzez TCP/IP); * szybkość druku: minimum 21 stron na minutę; * wbudowana pamięć 256MB RAM, procesor minimum 600MHz; * możliwość rozbudowania pamięci drukarki; * Wyświetlacz * Możliwość zarządzania drukarką poprzez WWW (TCP/IP) * wsparcie (sterowniki) dla systemów Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008 w wersji 32-bitowej i 64-bitowej; * wsparcie (sterowniki) dla systemów Linux, Unix oraz Mac OS X. Przykładowy model: Kyocera FS-C5100dn lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Dysk zewnętrzny o parametrach: pojemność 750GB interfejs USB 2.0 (zasilanie z USB) format 2,5" wstrząsoodporny oraz wodoodporny przykładowy model Adata SH93-750GB (kolor żółty) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Monitor w formacie 16:10 o parametrach minimalny: Przekątna ekranu 24,1" (61CM) Kąty widzenia poziom/pion 178°/178° Jasność 360 cd/m² Kontrast 1000:1 Rozdzielczość nominalna 1920x1200 Stopień odwzorowania przestrzeni barw Adobe RGB 96%, NTSC 92% wbudowane głośniki złącza sygnałowe DVI-D, D-Sub, DisplayPort wbudowane 2 porty USB 2.0 Przykładowy model Eizo FlexScan S2433W lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ------ |  |

Udzielam gwarancji na okres ……. ….miesięcy

Oświadczam, iż oferowany asortyment jest fabrycznie nowy. W ramach zamówienia zobowiązuje się do dostawy i  zainstalowania asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 2

Dostawa serwera maszyn wirtualnych

| L.p | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer maszyn wirtualnych zgodny ze specyfikacją podaną w załączniku 2 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ----------- |  |

Udzielam gwarancji na okres ……. ….miesięcy

Oświadczam, iż oferowany asortyment jest fabrycznie nowy. W ramach zamówienia zobowiązuje się do dostawy i  zainstalowania asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 3

Dostawa sprzętu komputerowego Apple

| L.p | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apple MacBook Air o parametrach minimalnych: procesor dwurdzeniowy o częstotliwości 1,7 GHz z 3MB L3 Cache Pamięć RAM DDR3 4GB 1333 MHz Wyświetlacz 13,3" TFT z podświetlaniem LED o rozdzielczości nominalnej 1440x900 pikseli z błyszczącą powłoką Dysk twardy 128GB SSD karta sieci bezprzewodowej 802.11n i bluetooth 4.0 touchpad z technologią multitouch wyjście wideo - thunderbolt (obsługa adapterów mini-DisplayPort) C/A wyjscie dzwięku wbudowane głośniki stereo, mikrofon oraz kamera internetowa złącza 2xUSB 2.0, 1xThunderbolt czytnik kart SD bezpieczne gniazdko zasilania bateria pozwalająca na czas pracy do 7 godzin waga nie przekraczająca 1,36 kg Zainstalowany system operacyjny Mac OS X 10.7 Lion w wersji polskiej podświetlana klawiatura w zestawie mysz USB w zestawie przejsciówka do podłączenia urządzeń przez VGA (iAdapt Mini DisplayPort to VGA) przykładowy model Apple MacBook Air 13" 1.7/4GB/128GB SSD/ kod producenta MC965PL/A |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Apple MacBook Pro o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy o czestotliwości 2,2 GHz Pamięć RAM DDR3 4GB 1333 MHz Wyświetlacz 15,4" z podświetlaniem LED o rozdzielczości nominalnej 1440x900 pikseli błyszczącą powłoką Grafika: Intel HD Graphics 3000 i Radeon 6750M 512MB GDDR5 (automatyczne przełączanie miedzy układami) Dysk twardy 500GB SATA DVD-RW Wbudowany ethernet 10/100/1000BASE-T Sieć bezprzewodowa 802.11n i Bluetooth 2.1+ EDR Złącza: mini DisplayPort, c/a dzwięku, FireWire 800, 2x USB, thunderbolt, czytnik kart SD Wbudowana kamera, mikrofon, głośniki stereo podświetlana klawiatura system operacyjny Mac OS x v10.7 Lion w wersji polskiej torba oraz mysz USB w zestawie przykładowy model Apple MacBook Pro 15,4" 2,2GHz/4GB/500GB/Radeon HD 6750M/SD kod producenta MD318PL/A |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Apple iMac o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy o czestotliwości 2,7 GHz Pamięć RAM DDR3 4GB 1333 MHz Matryca TFT o rozdzielczości 1920x1080 z podświetlaniem LED Grafika Radeon HD6770M 512MB GDDR5 Dysk twardy 1TB 7200 rpm Napęd optyczny DVD-RW Sieć: ethernet 10/100/1000BASE-T, bezprzewodowa 802.11n, bluetooth 2.1 wpudowane głośniki, mikrofon, kamera złąca: firewire 800, 4x USB 2.0, czytnik kart SDXC, displayport |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ----------- |  |

Udzielam gwarancji na okres ……. ….miesięcy

Oświadczam, iż oferowany asortyment jest fabrycznie nowy. W ramach zamówienia zobowiązuje się do dostawy i  zainstalowania asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 4

Dostawa oprogramowania

| L.p | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microsoft Exchange Server Standard 2010 PL (MOLP) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ForefrontProtectionExchgSvr SNGL SubsVL OLV NL AP PerUsr |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Windows Server 2008 R2 64bit Standard PL (MOLP) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Mirosoft Windows 7 64-bit PL (MOLP) |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Microsoft Office 2010 Standard PL (MOLP) |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Adobe Design Standard CS5.5 PL MAC licencja edukacyjna |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Microsoft Office Standard 2011 Mac - licencja edukacyjna |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Apple iWork '09 EDU Inst |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Adobe Design Premium CS5.5 PL MAC licencja edukacyjna |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Adobe Master Collection CS5.5 PL MAC licencja edukacyjna |  |  | 2 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ----------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy