Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAG-ZP-05-2006/8	 Katowice dnia: 2007-01-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-01-02 oraz 2007-01-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji włamania wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1. Proszę o modyfikację tabeli w załączniku dot. Wykazu wykonanych dostaw. W związku z tym, iż kolumna "powierzchnia użytkowa" z podaniem jej minimalnej powierzchni w m2 jest uzasadnionym parametrem w przypadku postępowań przetargowych związanych z robotami typowo budowlanymi lub ewentualnie z instalacją p/poż, którą należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy (wskazującymi na konkretne wymagania co do wielkości zabezpieczanych pomieszczeń) natomiast w przypadku instalacji SSWiN  czy Telewizji przemysłowej jest zupełnie bezpodstawna i nie wskazuje na wielkość przedmiotu zrealizowanego. W związku z powyższym proszę o usunięcie nieodpowiedniej kolumny, zupełnie nieadekwatnej do treści niniejszego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2. Na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. art. 1 pkt. 1 oraz art.2 pkt. 1 proszę o podanie budżetu, jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie w/w zadania.

Pytanie 3. W związku z faktem, iż "szczegółowy opis tematu zamówienia" bardzo pobieżnie określa wymagania Zamawiającego (nie podano typu czujek ruchu, nie uwzględniono szacunkowych ilości przewodów, nie ujęto, iż zabezpieczenie drzwi, okien i pomieszczeń jest niepełne i kontrola dostępu nie dotyczy tego zamówienia, nie określono, które pomieszczenia winny być zabezpieczone wg. Zamawiającego) proszę o przedstawienie podstawowego zestawienia wszystkich materiałów z podaniem ich minimalnych parametrów aby opis przedmiotu zamówienia nie kwalifikował się do takiego sposobu opisania przedmiotu zamówienia, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art.29 ust.2).

Pytanie 4. W SIWZ podano rejestrator cyfrowy typu AVC777W. Rejestrator ten posiada wyjście analogowe i nie można do niego podłączyć monitora o takich parametrach jak podaliście w odpowiedzi na pytania (odpowiedź nr 5). Są to parametry monitora komputerowego.

Pytanie 5.  Proszę o podanie czy kamery mają być kolorowe czy czarno-białe.

Pytanie 6. Proszę określić pomieszczenia na planach typu WC (brak konieczności montażu czujników).

Pytanie 7.  Proszę o wyjaśnienie kwestii przybliżenia cyfrowego 8x, gdyż nie stosuje się tego typu zoomu ze względu na nieprzydatność w praktyce (obraz powiększony tego typu jest zniekształcony. Większe powiększenie obrazu powoduje duże zniekształcenia. Jeżeli nie ma to być zbliżenie cyfrowe (takie przybliżenie posiada większość DVR, w tym AVC777W) czy ma to być przybliżenie optyczne za pomocą obiektywu motor zoom sterowanie za pomocą pulpitu przez użytkownika, czy też sterowanie ręczne przy kamerze za pomocą obiektywu o zmiennej ogniskowej.

Pytanie 8. Proszę o ustalenie lokalizacji punktu obserwacji wizji z kamer.

Stanowisko /wyjaśnienia/ Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację SIWZ poprzez usunięcie z załącznika ,,Wykaz wykonanych dostaw” kolumny ,,powierzchnia użytkowa”. Zgodnie z treścią specyfikacji jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę Zamawiający będzie oceniał na podstawie: wykazu wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zadań polegających na instalacji lub rozbudowie istniejącej instalacji systemu sygnalizacji włamania lub montażu systemu telewizji przemysłowej na rejestratorze cyfrowym z dostępem poprzez sieć w budynkach o powierzchni użytkowej co najmniej 1000m², z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie /referencje, protokoły odbioru robót itp./.

Zamawiający zastosował parametr ,,powierzchni użytkowej, co najmniej 1000m²”, biorąc pod uwagę powierzchnię obiektu, w którym ma być rozbudowany system sygnalizacji włamania i system telewizji przemysłowej. Zgodnie z projektem budowlanym powierzchnia użytkowa części objętej projektem wynosi: 3650m². Tym samym wymaganie określone przez Zamawiającego nie jest wygórowane. Wobec powyższego Zamawiający ustalił warunki istotne dla tego typu zamówienia, odnoszące się do jego zakresu i odpowiadające rodzajowi zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 5 modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Ad. 2. Zgodnie z prowizorium planu budżetu na rok 2007 planowane środki na realizację zadania ,,rozbudowa systemu alarmowego antywłamaniowego” wynosi 48.700 złotych.

Ad. 3. Zgodnie z odpowiedzią na zapytania z dnia 21.12.2006 roku Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 1 do specyfikacji ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” podał szacunkową minimalną ilość sprzętu/materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, wraz z wyjściowymi danymi/parametrami technicznymi tego sprzętu. Wykonawca powinien załączone zestawienie traktować jako dane wyjściowe. Ponadto dane techniczne sprzętu /w tym typ czujek/ Zamawiający doprecyzował w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Zamawiający ponadto wymaga, aby Wykonawca obligatoryjnie dokonał wizji lokalnej obiektu w celu właściwego sposobu wykonania zamówienia i prawidłowego oszacowania ilości urządzeń i materiałów niezbędnych do pełnego zabezpieczenia obiektu. Na wniosek Wykonawcy, po podpisaniu stosownego oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający udostępnia także plany budynku /części zabezpieczonej systemem alarmowym i części budynku do zabezpieczenia/. Mając na uwadze powyższe z uwagi na profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności, Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, tym bardziej że wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z kodeksem cywilnym przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac /art. 632 § 1 KC/.

Ad.4 Zamawiający w SIWZ podał przykładowy model rejestratora cyfrowego (AVC777W), który posiada analogowe wyjście na monitor (typu BNC). Do w/w rejestratora istnieje możliwość podłączenia standardowego monitora komputerowego, w tym także do monitora o parametrach określonych w odpowiedzi z dnia 21.12.2006 roku pkt. 5, poprzez konwerter VGA / przykładowy model: GrandTec Grand Video Konsole lub równoważny/. Ponadto w sprzedaży są dostępne monitory z ww. wyjściem analogowym o parametrach opisanych przez Zamawiającego.

Ad.5 Zgodnie z załącznikiem nr1 do SIWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga kamer kolorowych.

Ad.6 W części budynku, w której jest prowadzony remont Zamawiający nie przewiduje pomieszczeń typu WC.

Ad.7 Zamawiający wymaga aby kamery cyfrowe posiadały możliwość sterowania ręcznego przy kamerze, za pomocą obiektywu o zmiennej ogniskowej oraz możliwość przybliżenia cyfrowego z poziomu rejestratora DVR.

Ad.8 Punkt obserwacji wizji z kamer powinien być zlokalizowany na parterze budynku na portierni /nowo projektowane wejście główne od strony ul. Koszarowej/ oznaczonej na planach udostępnianych przez Zamawiającego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej.

Zamawiający

Kanclerz

Mgr Iwona Herszlikowicz