Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAG-ZP-05-2006/7	 Katowice dnia: 2006-12-29

# P R O T O K Ó Ł

# z zebrania wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji włamania wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Zebranie odbyło się w dn. 2006-12-29 w budynku przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach

Ze strony Zamawiającego były obecne następujące osoby :

1. Wioleta Płocharczyk-Gołąb

2. Tomasz Lizoń

W trakcie zebrania skierowano do Zamawiającego następujące pytania:

- Czy instalacja systemu ma być wykonana pod tynkiem?

- Jaki jest czas awaryjnego podtrzymania systemu alarmowego?

- Jaka ilość stref jest przewidywanych do zabezpieczenia, a ile stref jest obecnie wyodrębnionych?

- Czy jest przewidziana jakaś kontrola dostępu do pomieszczeń np. poprzez zastosowanie kart dostępu itp. ?

- Czy chodzi o ochronę ciągów komunikacyjnych? Na czym ma polegać zabezpieczenie okien i drzwi?

- Czy chodzi o ochronę całkowitą tj. wszystkich pomieszczeń, czy ochronę częściową?

- Skierowano prośbę o podanie ilości pomieszczeń, które mają być chronione.

- Czy od Wykonawcy oczekuje się kosztorysu ofertowego?

- Jaka klasa czujek jest przewidziana, czy mają to być czujki na podczerwień /PIR/?:

- W celu właściwego rozmieszczenia kamer proszę o wskazanie stref/ pomieszczeń, które Zamawiający będzie chciał widzieć?

- Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy projektu wykonania systemu?

- Jaki ma być zoom na kamerze – cyfrowy czy optyczny? Proszę o sprecyzowanie?

Zamawiający udziela poniżej opisanych odpowiedzi:

Ad.   1/.   Instalacja systemu powinna być wykonana pod tynkiem.

Ad. 2/. Minimalny czas awaryjnego podtrzymania zainstalowanego obecnie systemu sygnalizacji włamania wynosi 12h /moc akumulatora wynosi 18Ah/.

Ad. 3/. 	 Obecnie są wyodrębnione 4 strefy. Po zainstalowaniu systemu sygnalizacji włamania w drugiej części budynku Zamawiający przewiduje możliwość wyodrębnienia tylu stref na ile pozwala centrala.

Ad. 4/.	 Nie przewiduje się kontroli dostępu przez zastosowanie karty dostępu, czytników itp. Zamawiający przewiduje ograniczenie dostępu do wyznaczonych przez siebie pomieszczeń za pomocą wyodrębnienia stref i nadawania uprawnień do wejścia  do nich uprawnionym przez siebie osobom poprzez przypisanie tym osobom indywidualnych kodów dostępu do tych stref.

Ad. 5. / 6. / 7/. Wykonawca powinien zapewnić pełne zabezpieczenie całego budynku (w tym wszystkie pomieszczenia piwnic, parter, I piętro, II piętro, III piętro, poddasze, ciągi komunikacyjne) przed dostępem do obiektu nieuprawnionych osób /tj. tym, którym Zamawiający nie przyznał kodów dostępu/. Tym samym ochrona budynku ma być ochroną całkowitą tzn. obejmować wszystkie pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, miejsce wejścia/wyjścia z budynku.

Ad. 8/. Kosztorys ofertowy nie jest bezwzględnie wymagany. Jednakże zgodnie z zapisem pkt. 15.1 specyfikacji Wykonawca powinien sporządzić ofertę cenową wg załącznika do specyfikacji, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Tym samym w celu dokonania oceny ofert /przedmiotu zamówienia/ Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, co najmniej zestawienia urządzeń /sprzętu proponowanego przez Wykonawcę – niezbędnego do wykonania zamówienia, jego typu oraz parametrów technicznych.

Ad. 9/. Zamawiający przewiduje zastosowanie czujek ,,PIR” klasy ,,C”.

Ad. 10/. W przypadku systemu telewizji przemysłowej Zamawiający wymaga, aby kamery wewnętrzne monitorowały główne ciągi komunikacyjne /w tym miejsca wejścia/wyjścia z budynku/, natomiast kamery zewnętrzne, teren przyległy do budynku.

Ad. 11/. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przynajmniej schematu wykonania instalacji na planach otrzymanych od Zamawiającego. Ponadto zgodnie z pkt. 8.2 po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji towarzyszącej, w tym dokumentacji powykonawczej /rysunki, schematy z naniesioną instalacją i oznaczeniem miejsca montażu urządzeń/.

Ad. 12. Zamawiający wymaga co najmniej kamer z możliwością zbliżenia cyfrowego.

#### Zamawiający

K A N C L E R Z

Mgr Iwona HERSZLIKOWICZ