#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji włamania wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji włamania wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 | Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji włamania typu ARITECH, przewidywana szacunkowa minimalna ilość czujek ruchu wynosi, odpowiednio: poddasze: 14 szt. III piętro: 25 szt. II piętro: 12 szt. I piętro: 14 szt. parter: 15 szt. piwnica: 16 szt. Określona wyżej ilość czujek jest ilością szacunkową. Wykonawca powinien zapewnić pełne zabezpieczenie budynku /drzwi, okien, pomieszczeń/. Manipulatory LCD powinny znajdować się na parterze, I, II oraz III piętrze budynku; sygnalizator akustyczny wewnątrz oraz na zewnątrz budynku; możliwość podłączenia do komputera stacjonarnego lub przenośnego poprzez interfejs RS232 lub USB z możliwością edycji użytkowników oraz odczytu historii zdarzeń. System musi być kompatybilny z systemem istniejącym, obsługa powinna być dostępna z każdego manipulatora. System telewizji przemysłowej, minimalna szacunkowa ilość kamer stacjonarnych wynosi, odpowiednio: kamery wewnętrzne: 12 szt. kamery zewnętrzne: 4 szt. Zamawiający wymaga, aby kamery wewnętrzne monitorowały główne ciągi komunikacyjne budynku, natomiast kamery zewnętrzne, teren przyległy do budynku; monitor wraz z rejestratorem cyfrowym zostanie zainstalowany przez Wykonawcę w miejscu uprzednio wskazanym przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych: Rejestrator cyfrowy z podłączeniem do sieci LAN, możliwością dostępu poprzez zdalny komputer oraz dwoma dyskami twardymi o minimalnej pojemności 200GB każdy – przykładowy model AVC777W lub równoważny; Monitor kolorowy – minimum 21 cali; Kamery kolorowe stacjonarne z możliwością przybliżenia cyfrowego lub optycznego; Minimalny okres gwarancji na w/w sprzęt i wykonane prace nie powinien być krótszy niż 24 miesiące od daty uruchomienia systemu. |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał obligatoryjnie wizji lokalnej w budynku przy ul. Koszarowej 17.

## Zamawiający zastrzega, iż plany obiektu przy ul. Koszarowej 17 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym plany obiektu /części zabezpieczonej i do zabezpieczenia systemem alarmowym/ będą udostępnione Wykonawcy, na jego wniosek po podpisaniu oświadczenia – zobowiązania do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.