### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na Dostawę komputerów, sprzętu komputerowego, drukarek, serwera 
i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1

Komputery

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy spełniający wymagania minimalne: - Procesor 4 rdzeniowy, taktowany minimalnie zegarem 3,3 GHz, 6MB Cache, zintegrowana karta graficzna (przykładowy procesor: Intel Core i5-2500 3,3GHz lub równoważny); - Płyta główna kompatybilna z w/w procesorem spełniająca wymagania: 4 sloty pamięci DDR3 (wspierająca moduły pamięci taktowane zegarem 2200/2133/18661600/1333/1066 MHz), wbudowana karta dźwiękowa (8-kanałowa) i sieciowa (1000MBit), minimum 10 portów USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty SATA2 oraz 2 porty SATA 3, porty rozszerzeń (ilość) PCIe x16 (2), PCIe x1 (2) oraz PCI (3) (przykładowy model: ASUS P8Z68-V LX lub równoważny pod względem parametrów technicznych); - 16GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 o taktowaniu minimum 1333MHz; - Karta graficzna o pamięci GDDR5 2GB, przepustowości magistrali minimum 256bit, PCI-E x16, obsługująca technologie DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader Model 5.0, posiadająca minimum 2 złącza DVI, 1 HDMI lub mini HDMI, osiągająca wydajność w benchmarku 3Dmark11 minimum 6400 punktów (wyniki testów powinny być opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej np. WWW.benchmark.pl ). Karta powinna wspierać technologię CrossFireX lub Nvidia SLI – w zależności od tego, jaka płyta główna zostanie zaoferowana (przykładowy model: GeForce with CUDA GTX 560Ti Asus 2GB 2xDVI&HDMI (PCI-E) DirectCU II lub równoważny pod względem parametrów technicznych); - Dysk twardy SATA II, o pojemności minimum 500GB, minimum 32 MB cache oraz wspierający kolejkowanie NCQ; - Obudowa komputera czarna, microATX / ATX, z zasilaczem minimum 500W PFC, z przodu panel z wyjściem na 2xUSB i audio, posiadająca 2 kieszenie 5.25” i minimum 5 wewnętrznych 3.5” (przykładowy model: Logic B21 czarna 500W PFC lub równoważny pod względem parametrów technicznych); - Nagrywarka CD / DVD+/- z interfejsem SATA (panel w kolorze obudowy); - Klawiatura czarna, USB, przewód podłączeniowy minimum 1,5m, typ klawiszy: standard (przykładowy model: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równoważny); - Mysz optyczna czarna przewodowa USB, producent urządzenia taki sam jak producent klawiatury. 2 klawisze (lewy/prawy) oraz scroll (przewijanie); - System Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64 Bit; - Monitor LCD 23”, format obrazu: 16:9, jasność minimum 250cd/m2, kontrast minimum 1000:1, rozdzielczość optymalna 1920x1080, czas reakcji 5ms lub mniej, kolor czarny, kąty widzenia min. 176 poziomo / 176 pionowo (CR >10) wejścia VGA oraz DVI (przykładowy model: NEC AccuSync AS231WM Black lub równoważny pod względem parametrów technicznych). - Do zestawu komputerowego należy dostarczyć 2 kable zasilające (podłączeniowe) o długości minimum 1,8 metra, kabel Ethernet z końcówkami RJ45 o długości minimum 2 metry oraz kabel DVI lub HDMI o długości minimum 1,8 metra do podłączenia monitora z komputerem. |  | szt. | 3 |  |  | 0% |  |
| 2 | Notebook spełniający poniższe wymagania minimalne: - Przekątna ekranu 13,3”; - Matryca typu TN, podświetlenie LED, układ 16:9 (panoramiczny), minimalna rozdzielczość natywna 1366x768; - Procesor 2-rdzeniowy o minimalnym taktowaniu 2,1GH - Pamięć RAM DDR3 minimum 8GB; - Wbudowana karta graficzna i karta dźwiękowa; - Nagrywarka DVD; - wbudowana kamera internetowa (2 Mpx) oraz mikrofon; - Złącze D-sub, HDMI, czytnik kart pamięci (wbudowany w obudowę) – obsługiwane typy kart pamięci: SD, MS, MMC, MS-Pro; - Dysk twardy minimum 500GB (SATA 2 lub SATA 3); - Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL; - Wbudowane głośniki, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu; - Touchpad z funkcją przewijania - Wbudowany moduł bluetooth; - Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa (802.11 b/g/n); - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps - Kolor obudowy czarny; - Torba na notebooka oraz mysz USB (czarna). Przykładowy model: HP ProBook 5330m i3-2310M 8GB 13,3 LED HD 500 lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Jest kompatybilny.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone, rozładowane, zainstalowane oraz uruchomione.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 2

Komputery All In One

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer zintegrowany z monitorem o parametrach minimalnych: Typ obudowy komputera: Zintegrowana z monitorem (AIO); Przekątna ekranu: 21,5 cali; Rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080; Kontrast: 1000:1; Jasność: 250 cd/m2; Czas reakcji matrycy: 5 ms; Typ zainstalowanego procesora: dwurdzeniowy; Częstotliwość procesora: 3,1 GHz; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Pojemność pamięci cache [L2]: 3 MB; Pojemność zainstalowanego dysku: 500 GB; Typ zainstalowanego dysku: SATA II; Pojemność zainstalowanej pamięci: 4096 MB; Maksymalna pojemność pamięci: 8192 MB; Rodzaj zainstalowanej pamięci: SODIMM DDRIII; Typ pamięci: Non-ECC; Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt.; Zintegrowana karta graficzna; Zintegrowana karta dźwiękowa; Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11b/g/n; Interfejsy: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki, 1 x wejście na mikrofon, 1 x wejście liniowe; Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit; Dołączone wyposażenie: Czytnik kart pamięci 6-in-1 (wbudowany), Klawiatura i mysz producenta, Zintegrowana kamera; Masa netto nieprzekraczająca 11 kg. Do zestawu komputerowego należy dostarczyć kabel zasilający (podłączeniowy) o długości minimum 1,8 metra, kabel Ethernet z końcówkami RJ45 o długości minimum 2 metry. Przykładowy model HP AIO TS 7320 Ci3-2100 500GB 4GB DVD/RW MCR WC Wifi Win7 64 lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 5 |  |  | 0% |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2. jest kompatybilny.

3. zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

4. w ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone, rozładowane, zainstalowane oraz uruchomione.

5. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 3

Sprzęt do komputerów

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zewnętrzny dysk twardy spełniający wymagania minimalne: - pojemność minimum 1TB - format dysku 2.5" (cali) - podłączany do komputera poprzez interfejs USB 3.0 - dysk w zamkniętej obudowie; z kompletem okablowania i sterownikami - prędkość obrotowa minimum 5400 RPM, minimum 8MB pamięci cache - dysk nie może wymagać dodatkowego zasilania (zasilenie tylko poprzez kabel USB z komputera) - zamknięty we wstrząsoodpornej obudowie, odpornej na upadki z niewielkiej wysokości (do 0.5 metra) Przykładowy model: ADATA AHD710-1TU3-CYL 1TB 2.5'' lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Listwa zasilająca-filtrująca z 5 gniazdami sieciowymi z uziemieniem: - Długość kabla minimum 1,8 metra - Wyłącznik główny odcinający zasilanie do listwy - Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym - Tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych minimum 30dB Przykładowy model: APC P5B-FR lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ----------- |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2. jest kompatybilny.

3. zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

4. w ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone, rozładowane, zainstalowane oraz uruchomione.

5. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 4

Drukarka

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka etykiet spełniająca wymagania minimalne: - Przenośna drukarka z klawiaturą - Wyświetlacz graficzny z dokładnym podglądem drukowanych etykiet - Styl organizera PDA - Klawisze szybkiego dostępu do znaków interpunkcyjnych, symboli walut i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć...) - Funkcja automatycznego wyłączania umożliwiająca oszczędzanie baterii - W zestawie z drukarką powinny znaleźć się następujące elementy: zasilacz sieciowy 220V, zestaw 6 baterii alkalicznych typu AA, kaseta z etykietami o szerokości 12 mm x 3 m do czarnego nadruku na białej taśmie, kaseta z etykietami o szerokości 12 mm x 7 m do czarnego nadruku na żółtej taśmie Przykładowy model: LabelManager 220P Zestaw lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| 2 | Drukarka laserowa A4 spełniająca wymagania minimum: tryb duplex (tryb dwustronny drukowania); wbudowana karta sieciowa (możliwość drukowania po sieci poprzez TCP/IP); szybkość druku: minimum 33 strony ma minutę; wbudowana pamięć 128MB RAM, procesor minimum 600MHz; możliwość rozbudowania pamięci drukarki; 2 podajniki papieru: zewnętrzny (pojemność minimum 150 stron), wewnętrzny (pojemność minimum 250 stron); rozdzielczość w poziomie i pionie: minimum 1200dpi; wsparcie (sterowniki) dla systemów Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008 w wersji 32-bitowej i 64-bitowej; wsparcie (sterowniki) dla systemów Linux, Unix oraz Mac OS X. Przykładowy model: HP LaserJet P2055DN lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2. jest kompatybilny.

3. zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

4. w ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone, rozładowane, zainstalowane oraz uruchomione.

5. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 5

Serwery

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer maszyn wirtualnych zgodny ze specyfikacją podaną w załączniku 1a |  | szt. | 1 |  |  | 0% |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2. jest kompatybilny.

3. zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

4. w ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone, rozładowane, zainstalowane oraz uruchomione.

5. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 6

Apple

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apple iMac o parametrach minimalnych: Procesor: czterordzeniowy 2.70 GHz Intel Core i5 z 6MB L3 cache Magistrala 1333 MHz Pamięć 4GB1333 MHz DDR3 (max. 16 GB, 4 sloty, 2 sloty wolne) Wyświetlacz LCD 21.5" TFT aktywna matryca, LED (1920x1080) Grafika AMD Radeon HD 6770M 512MB GDDR5 Dysk twardy 1TB Serial ATA, 7200 rpm Napęd DVD+R DL/DVD+/-RW/CD-RW Wbudowany Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit) Sieć bezprzewodowa (802.11n), Bluetooth 2.1 + EDR Audio: wejście liniowe, cyfrowe wyjście optyczne/wyjście słuchawkowe, głośniki stereo, mikrofon Złącza: 1x Thunderbold (zgodne z adapterami mini DisplayPort), 1x FireWire 800, 4x USB 2.0, Czytnik kart SDXC Kamera HD Zestaw powinien zawierać: Komputer iMac Klawiatura bezprzewodowa (78 klawiszy) Magic Mouse Kabel zasilający Mac OS X 10.7 Lion PL - preinstalowany iLife (zawiera iPhoto, iMovie, GarageBand) – preinstalowany przykładowy model Apple iMac 21.5″ 2.7GHz(i5) 4GB/1TB/Radeon HD 6770M kod producenta MC812PL/A lub równoważny pod względem parametrów technicznych. |  | szt. | 2 |  |  | 0% |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

2. jest kompatybilny.

3. zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

4. w ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone, rozładowane, zainstalowane oraz uruchomione.

5. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 7

Oprogramowanie

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencja do systemu antywirusowego NOD32 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Windows Server Enterprise 2008 R2 MOLP |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CAL dla Microsoft Exchange 2010 Standard MOLP |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Licencja na system operacyjny Windows 7 Pro x64 MOLP |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Licencja na pakiet Office 2010 MOLP |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Microsoft Lync Server Standard 2010 MOLP |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Microsoft Lync CAL Standard MOLP |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Lync 2010 MOLP |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Microsoft Lync CAL Enterprise MOLP |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Pro Tools 10 dla instytucji (w/DVDs) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 8

Oprogramowanie Microsoft SubsVL

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subscription: Forefront Protection for Exchange (per user) - przedłużenie licencji OVL |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 9

Oprogramowanie do urządzeń Juniper

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subscription Renewal for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG140, przedłużenie licencji o 1 rok |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Subscription Renewal for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG20, przedłużenie licencji o 1 rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Subscription Renewal for Juniper-Kaspersky AV updates on SSG5, przedłużenie licencji o 1 rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy