### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” 
na Dostawę komputerów, drukarek, skanera, kserokopiarki, anten sieci bezprzewodowej i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1

Dostawa drukarek i skaner

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skaner A3 o parametrach minimalnych: Typ skanera: Skaner płaski Rozdzielczość skanowania: 600 DPI x 600 DPI Formaty papieru: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive Głębia kolorów: Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny Źródło światła: Technologia diodowa Wyświetlacz LCD Opcjonalny panel interfejsu sieciowego Prędkość skanowania (mierzona przy parametrach: Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi): skanowanie monochromatyczny 4 s/stronę skanowanie kolor: 4 s/stronę Funkcje: Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne wykrywanie trybu czarno-białego i kolorowego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Ulepszona funkcja obcinania w celu automatycznego dopasowania wielkości, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Dzielenie dokumentów w poziomie i w pionie, Korekcja grzbietu książki Skanowanie do formatu: JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF Sprzętowa kompresja pliku: JPEG, TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), PDF Możliwość skanowania do: e-maila, FTP, Microsoft SharePoint, drukowania, katalogu web, folderu Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu B Panel interfejsu sieciowego: Opcjonalnie Ustawienia Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Typ panelu: 5-wierszowy panel LCD Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.4.11 lub nowszy, Presentation Server 4.5, Usługa terminalowa, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, XenApp 5.0, XenApp 6.0 Gwarancja minimalna 12 miesięcy Przykładowe urządzenie spełniający wymagania Epson WorkForce DS-50000 lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 0 % |  |
| 2 | Drukarka laserowa monochromatyczna wraz z skanerem o parametrach minimalnych: Technologia druku: laserowa Maks. rozmiar nośnika: A4 Prędkość procesora: 500 MHz Maksymalna szybkość druku (mono): 25 str./min. Zainstalowana pamięć: 128 MB Wydajność: 8000 str./mies. Obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5 Rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi Pojemność podajnika papieru: 250 szt. Pojemność podajnika dokumentów: 35 szt. Pojemność tacy odbiorczej: 100 szt. Obsługiwane nośniki: koperty, przeźrocza, Papier 10x15, Papier 13x18, papier A4, papier A5, papier B5 Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, MAC OS 10.5 lub nowszy, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 Typ skanera: płaski Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi Poziomy wymiar obszaru skanowania: 356 mm Pionowy wymiar obszaru skanowania: 216 mm Głębia koloru: 24 bit Skalowanie: 25-400 % Złącze zewnętrzne: 1x USB 2.0, 1 x RJ45 (karta sieciowa) Zainstalowane opcje: ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 35 arkuszy, Dupleks Pojemność pamięci faksu: 120 stron Gwarancja minimalna 12 miesięcy Przykładowe urządzenie spełniające wymagania HP LaserJet Pro M1536dnf lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 5 |  |  | 0 % |  |
| 3 | Drukarka laserowa o minimalnych parametrach: Rodzaj: Kolorowa Obsługiwane formaty: 16K, A4, A5, A6, B5, B5 JIS, C5, DL Wspierane systemy operacyjne: Mac OS X, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Technologia druku: PCL 5c, PCL 6, Postscript 3 Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600 x 600 Prędkość druku - czerń [str/min] 14 Prędkość druku - kolor [str/min] 14 Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] 18.5 Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] 19 Obciążenie [str/mies] 30000 Kolor Czarny Całkowita pojemność podajników papieru [szt] 150 Rodzaje nośników: Broszury, Etykiety, Folie, Kartony (karty), Koperty, Papier błyszczący, Papier cienki, Papier dziurkowany, Papier fotograficzny, Papier gruby, Papier kolorowy, Papier szorstki, Papier typu bond, Papier wstępnie zadrukowany, Papier z nagłówkami, Papier z recyklingu, Papier zwykły Obsługa papieru Odbiornik na 125 arkuszy Podajnik na 150 arkuszy Pamięć 128 MB (RAM) Oprogramowanie: Czcionki PCL, Postscript, Skalowalne, TrueType Interfejs USB 2.0 Wbudowana karta sieci przewodowej Wbudowana karta WiFi Wyświetlacz Dotykowy: Przekątna 3.5 cala Gwarancja minimalna 12 miesięcy Przykładowy model spełniający wymagania HP LaserJet Pro 200 Color M251nw lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 0 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 2

Dostawa komputerów

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer zintegrowany z monitorem o minimalnych wymaganiach sprzętowych: - procesor czterordzeniowy taktowany minimum 2.9 GHz na procesor - pamięć ram 4GB - karta graficzna z pamięcią 1GB, posiadająca złącza minimum 1 Display Port - Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 - Typ ekranu Full HD - dysk systemowy HDD SATA III o pojemności 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min - klawiatura - mysz - zintegrowana karta dźwiękowa - wbudowany czytnik obsługujący karty pamięci SD, SDHC, MS - złącze USB 3.0 x 2, 2.0 x 2 - karta Ethernet 10/100/1000 - napęd optyczny DVD+/- RW - listawa zasilająca-filtrująca – długość kabla min 1,8 metra, wyłącznik odcinający zasilanie z listwy, gniazda z uziemieniem, tłumienie zakłuceń minimum 30dB ((przykładowy model: APC P5B-FR lub równoważny); - do zestawu komputerowego (jeśli nie zawiera) należy dostarczyć kabel zasilający (podłączeniowy) o długości minimum 1,8 metra oraz kabel Ethernet z końcówkami RJ45 o długości minimum 5 metry. - monitor 21,5 cali - dominujący kolor obudowy czarny - system operacyjny Windows 8.1 Pro - licencja edukacyjna Gwarancja minimalna 12 miesięcy Przykładowe urządzenie spełniające wymagania HP ProOne 400 model F4Q64EA lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 18 |  |  | 0 % |  |
| 2 | Komputer przenośny o minimalnych wymaganiach Procesor 2 rdzenie, od 1.7 GHz, 3 MB cache Pamięć RAM 4 GB Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr. Typ ekranu LED, dotykowy, IPS Przekątna ekranu 13,3" Nominalna rozdzielczość 1366 x 768 (HD) Karta graficzna HD Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa Kamera internetowa 0.3 Mpix Wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth Rodzaje wyjść / wejść DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. USB 3.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Bateria 3-komorowa, 3800 mAh, Li-Ion Dodatkowe informacje Klawiatura odporna na zachlapanie Podświetlana klawiatura Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy touchpad Zasilacz Możliwość obracania matrycy o 365 stopni Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 PRO PL (wersja 64-bitowa) + Mysz bezprzewodowa o parametrach minimalnych typ myszy optyczna komunikacja z myszą bezprzewodowa zasięg nadajnika 25 m rozdzielczość pracy 1000 dpi liczba przycisków 3 szt. rolka przewijania 1 szt. kolor czarny Gwarancja minimalna 12 miesięcy Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Dell Inspiron 7347 + Logitech Wireless Mouse M280 lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 3

Dostawa kserokopiarki

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia kopiujące/drukujące/skanujące o parametrach minimalnych: DANE OGÓLNE Szybkość drukowania i kopiowania A4: maks. 36/36 str./min. (kolor/monochromatyczny) A3: maks. 18/18 str./min. (kolor/monochromatyczny) Proces drukowania - Laserowy Półtony - 256 Podajnik papieru 1 150 arkuszy kaseta uniwersalna 500 arkuszy (A5-A3, 52-256 g/m2) kaseta uniwersalna 500 arkuszy (A5-SRA3, 52-256 g/m2) podajnik boczny 150 arkuszy (A5 - SRA3, szerokość: 90 mm do 320 mm, długość: 139,7 do 1 200 mm i druk bannerów, 52-300 g/m2) dla papieru standardowego, kopert, OHP, papieru grubego i papieru bannerowego Format papieru Maks. 320 x 450 mm Maks. 297 x 1 200 mm - papier bannerowy Pole zadruku Maks. 314 x 443 mm Maks. 291 x 1 193 mm (papier bannerowy) Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk 20 sekund lub poniże SPECYFIKACJA DRUKARKI Kontroler Wbudowany kontroler z procesorem 800 MHz Pamięć kontroler może wykorzystywać pamięć systemową (2 GB RAM) oraz twardy dysk (250 GB) Rozdzielczość Maks. 1 800 x 600 dpi Tryb wysokiej jakości: 1 200 x 1 200 dpi Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI,LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP Emulacja PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3 Interfejsy Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0 Sterowniki dla systemów Vista/Vistax64/7/7x64/8/8x64, Windows Server 2008/2008x64/2008R2x64/2012x64, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix Funkcje drukowania Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, dokumentów PDF, znak wodny, druk bannerów SPECYFIKACJA SKANERA Tryby skanowania Skanowanie do e-maill/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/do skrzynki użytkownika/folderu własnego/ USB/DPWS, sieciowe-Twain Rozdzielczość Maks. 600 dpi Szybkość skanowania Maks. 160 oryginałów/min. (kolorowych i czarno białych) Format oryginałów Maks. A3 Formaty plików generowanych przez skaner TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, PPTX Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów do 2000 miesc, obsługa LDAP SPECYFIKACJA KOPIARKI Podajnik dokumentów maks. 100 arkuszy 128 g/m2 A6 do A3 maks. 100 arkuszy 163 g/m2 A6 do A3 Ilość kopii 1-9 999 Powiększenie 25-400 % w odstępach 0,1 % Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 6,9/5,3 sek. (kolor/monochromatyczny) Pamięć 2 GB RAM Dysk twardy 250 GB Rozdzielczość 600 x 600 dpi Funkcje kopiowania Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna, ustawienia obrazu kolorowego , tryb grafiki komputerowej, tryb plakatu, kopiowanie książek, kopiowanie z połyskiem, kopiowanie z kart identyfikacyjnych, znak wodny, pieczętowanie, stempel daty/czasu, ochrona kopii, kopia 2 na 1 / 4 na 1 / 8 na 1 Urządzenie wyposażone w automatyczny podajnik, moduł dwustronnego zadruku (duplex), Komplet pełnowarościowych tonerów, postawę pod urządzenie. Data Administrator (konta użytkowników i centra kosztów), O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów, akcesoriów wykańczających oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m2 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m2 Gwarancja minimalna 36 miesięcy Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Develop ineo+ 364e lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 0 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 4

Dostawa anten sieci bezprzewodowej

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anteny do sieci bezprzewodowej: model D-Link DWL-8600AP W ramach rozbudowy sieci bezprzewodowej dla budynku przy ulicy Raciborskiej 50. Anteny są przeznaczone do współpracy z posiadanym kontrolerem D-Link DWS-4026 co determinuje model urządzeń. Gwarancja minimalna 12 miesięcy |  | szt. | 3 |  |  | 0 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 5

Dostawa drukarki kodów kreskowych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka etykiet o parametrach minimalnych: Interfejs komunikacyjny interfejs szeregowy RS-232, DB-9 USB 1.1, dwukierunkowy serwer druku ZebraNet 10/100 Print Server (opcja) - zamiast szeregowego Maksymalna szerokość druku 104 mm Maksymalna szybkość druku 127 mm na sekundę Pamięć Flash minimum 4 MB; SDRAM 8 MB Temperatura pracy 4,4°C do 41°C Paremetry nośników Maksymalna długość etykiet z podkładem: 990 mm Maksymalna szerokość etykiet z podkładem: 19 mm do 108 mm Grubość nośników: 0,076 mm do 0,19 mm Technologia druku termotransferowy Rozdzielczość 8 punktów na mm/203 dpi Języki programowania: Zainstalowane języki EPL i ZPL Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi Automatyczna kalibracja nośników Drukowane kody kreskowe: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN- 13, EAN- 14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2- of - 5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmare (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 -of -5 (ZPL), UCC/ EAN- 128 (EPL), UPC- A, UPC-A i UPC- E z rozszerzeniami 2 - lub 5- cyfrowymi EAN, UPC i rozszerzenia 2- lub 5- cyfrowe EAN (ZPL), CodaBlock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroOPDF417, PDF417, QR Code Gwarancja minimalna 12 miesięcy Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Zebra GK420t lub równoważne pod względem parametrów minimalnych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 6

Dostawa oprogramowania serwerowego – systemy operacyjne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie serwerowe Windows Server Datacenter 2012 R2 Single Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC Qualified Zakup w ramach rozszerzenia infrastruktury o nowy budynek ASP przy ulicy Raciborskiej 50. Oprogramowanie przeznaczone do rozszerzenia istniejącej infrastruktury Active Directory o Kontrolery Domeny, DFS, NPS, Serwer wydruków, WSUS co determinuje wybór systemu operacyjnego. | licencja | 2 |  |  | 23 % |  |
| 2 | Licencja dostępowe do oprogramowania Windows Serwer dla użytkowników Windows Server CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL Zakup w ramach rozszerzenia infrastruktury o nowy budynek ASP przy ulicy Raciborskiej 50. Oprogramowanie przeznaczone do rozszerzenia istniejącej infrastruktury Active Directory . | licencja | 150 |  |  | 23 % |  |
| 3 | Licencja dostępowa do oprogramowania Windows Serwer dla urządzeń Windows Server CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level Device CAL Zakup w ramach rozszerzenia infrastruktury o nowy budynek ASP przy ulicy Raciborskiej 50. Oprogramowanie przeznaczone do rozszerzenia istniejącej infrastruktury Active Directory. | licencja | 20 |  |  | 23 % |  |
| 4 | Licencja dostępowa do oprogramowania Windows Serwer dla studentów Windows Server CAL 2012 All Languages Academic OPEN 1 License No Level Student Only User CAL Zakup w ramach rozszerzenia infrastruktury o nowy budynek ASP przy ulicy Raciborskiej 50. Oprogramowanie przeznaczone do rozszerzenia istniejącej infrastruktury Active Directory. | licencja | 60 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 7

Dostawa oprogramowania biurowego

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Office 2013 Single Academic OPEN 1 License No Level | licencja | 13 |  |  | 23 % |  |
| 2 | Adobe Illustrator CC na urządzenie for Teams (2015) dla instytucji EDU na 12 miesięcy | licencja | 1 |  |  | 23 % |  |
| 3 | Adobe Creative Cloud for Teams Complete dla instytucji EDU. Subskrybcja na 12 miesięcy | licencja | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 8

Dostawa oprogramowania serwerowego wraz ze wsparciem technicznym – kopie bezpieczeństwa

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware - Education Only Zakup w ramach roszerzenie infrastruktury o nowy budynek ASP przy ulicy Raciborskiej 50. Oprogramowanie będzie współpracować z istniejącymi instalacjami oprogramowania Veeam w pozostałych budynkach ASP codeterminuje wybór oprogramowania. Dwie licencje należy zarejestrować na domenę aspkat.edu.pl, Kolejne dwie na domenę rondosztuki.pl | licencja | 4 |  |  | 23 % |  |
| 2 | Annual Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware Zakup w ramach roszerzenie infrastruktury o nowy budynek ASP przy ulicy Raciborskiej 50. | licencja | 4 |  |  | 23 % |  |
| SUMA |  | ------------- |  |

……………… dnia …………………..                                                                             …………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy