### Znak Sprawy: ASP-DAT-ZP-12-2015                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 a

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

#### prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na Dostawę sprzętu multimedialnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

ZADANIE NR 1 Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Audytoryjno-Kinowej (tabela nr 1, 2, 3)

Tabela nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System prezentacji obrazu i nagłośnienia o minimalnych parametrach elementów zestawu: |  | zestaw | 1 | - | - | - | - |
|  | 1) Repeater HDMI z inserterem sygnału audio o parametrach minimalnych - Porty wejścia 1 x HDMI, 1 x Optical, RCA R/L audio - Częstotliwość próbkowania audio dla HDMI do 192 kHz - Częstotliwość próbkowania audio dla Optical do 48 kHz - Port wyjścia 1 x HDMI - Format Audio HDMI: PCM2/5.1/7.1, Dolby 5.1, DTS 5.1, DD +, D-TrueHD, DTS-HD - Format Audio Optical: PCM2, Dolby Digital, DTS Digital audio 5.1 Przykładowy model spełniający wymagania Cypress CLUX-11CA lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Moduł wejściowy o parametrach minimalnych: - wejścia Video / Audio: 1 × HDMI 1.4 (z HDCP) 1 × DisplayPort++ 1 × VGA (D-Sub) + analogowe audio (3,5 mm mini jack) - Ethernet: 100 Mbps - Sterowanie: wybór aktywnego źródła - przycisk lokalny, możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku zwarciowego, niskonapięciowego - 3 × złącza Euroblock / Phoenix do dyskretnego wyboru aktywnego wejścia wraz z podłączeniem do sygnalizacji świetlnej LED - RS-232: konfiguracja i sterowanie - HDBaseT wejście / wyjście RJ 45 Przykładowy model spełniający wymagania CommTec 7090DNTXC lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Moduł wyjściowy kompatybilny z modułem z pozycji 2 o parametrach minimalnych: - Wyjścia Video / Audio: HDMI 1.4 (z HDCP) - Ethernet: 100 Mbps - RS-232: konfiguracja i sterowanie - HDBaseT wejście / wyjście RJ 45 - uchwyty do rack 19” Przykładowy model spełniający wymagania CommTec 7090DNRXC lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Mikser cyfrowy o parametrach minimalnych: -Cyfrowy mikser matrycowy -Pełna współpraca z systemem centralnego sterowania -Port RS232 -Panel frontowy z wyświetlaczem ( wyświetlanie wysterowania wejść i wyjść) -Wysokość urządzenia maksymalnie 2U -Obudowa przystosowana do montażu RACK 19” -Przetwornik audio 24-bit, 48kHz sampling -THD < 0,008% -Wbudowany dwukanałowy DSP -10 zakresowy equalizer -15 korektorów głośnikowych -Filtr wysokich i niskich częstotliwości -Kompresor -Loudness -Wbudowana linia opóźniająca -Presety ustawień głośników -Regulacja wzmocnienia tonów niskich i wysokich -Możliwość wyboru trybu pracy – MIKSER / MATRYCA -Wbudowany automatyczny mikser mikrofonowy -Wbudowany wyświetlacz -Możliwość dowolnej konfiguracji wejść i wyjść -Mikser musi posiadać minimum 32 sceny z możliwością ich zapamiętania -Funkcja KEY LOCK -architektura 8x4 8 wejść MIC / Line o parametrach - Cyfrowe przetwarzanie sygnału: Przetwornik 24 bitowy EQ 10-sięcio zakresowy – częstotliwość 20 – 20 000Hz, regulacja w zakresie +/-12dB Bass +/- 12dB Treble +/- 12dB S/N Ratio over 73 dB Loudness Filtr pasywny Wysoki -12dB/oct, 20 – 400Hz Filtr pasywny Niski -12dB/oct, 4000 – 20000Hz Kompresor - Ustawiana czułość -60 do -10dBV - Zasilanie Phantom 24VDC 4 wyjścia MIC / Line Przykładowy model spełniający wymagania TOA M-9000M2 +4x TOA D-001T+2x TOA T-001T w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 5) Mikrofon bezprzewodowy odręczny o parametrach minimalnych: Zasięg roboczy do 100 m z widocznością bez przeszkód Pasmo przenoszenia 45 - 15000 Hz Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD < 0,5 % Zakres dynamiki 100 dB Temperatura pracy -18°C - +50°C ODBIORNIK: Impedancja wyjściowa wyjście XLR (200 ohm) wyjście jack 6.35 mm (1000 ohm) Maksymalny poziom wyjściowy wyjście XLR dla obciąż. 600 ohm : -13 dBV (224mV RMS) wyjście jack 6,35 mm dla obciąż. 3 kohm: -2 dBV (794 mV RMS) Zakres regulacji wzmocnienia -0 do -25 dB Tłumienie sygnałów lustrzanych > -105 dBm @ 12dB SINAD Waga max 820 g Obudowa Stal galwanizowana NADAJNIK: Moc nadajnika RF 10 - 30 mW Zakres regulacji wzmocnienia 10 dB Maksymalny poziom wejściowy + 2dBV dla ustawienia -10 dB - 8 dBV dla ustawienia 0 dB Wymiary (długość x średnica) 254 x 51 mm Waga max 290 g bez akumulatora Obudowa Odlew z ABS Zasilanie 2 x AA Czas pracy na bateriach do 8 godzin Kapsuła dynamiczna, kardioidalna w zestawie: -uchwyt na statyw -zestaw akumulatorków AA - akcesoria montażowe do szafy typu rack Przykładowy model spełniający wymagania SHURE SLX24/SM58 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | 6) Nadajnik osobisty „bodypack” o parametrach minimalnych: Moc nadajnika RF 10 - 30 mW Zakres regulacji wzmocnienia 30 dB Maksymalny poziom wejściowy - 10dBV (316 mV RMS) dla ustawienia -10 dB + 10 dBV (3,16 V RMS) dla ustawienia 0 dB + 20 dBV (10V RMS ) dla ustawienia + 20 dBV Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 108 x 64 x 19 mm Waga max do 81 g bez akumulatora Obudowa stal galwanizowana Zasilanie 2 x AA Czas pracy na bateriach do 8 godzin (alkaliczne) Impedancja wejściowa 1 Mohm Akumulatorki w zestawie Przykładowy model spełniający wymagania SHURE SLX1 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 7) Odbiornik pojedyńczy o parametrach minimalnych: Zasięg roboczy do 100 m z widocznością bez przeszkód Pasmo przenoszenia 45 - 15000 Hz Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD < 0,5 % Zakres dynamiki 100 dB Temperatura pracy -18°C - +50°C Impedancja wyjściowa wyjście XLR (200 ohm) wyjście jack 6.35 mm (1000 ohm) Maksymalny poziom wyjściowy wyjście XLR dla obciąż. 600 ohm : -13 dBV (224mV RMS) wyjście jack 6,35 mm dla obciąż. 3 kohm: -2 dBV (794 mV RMS) Zakres regulacji wzmocnienia -0 do -25 dB Tłumienie sygnałów lustrzanych > -105 dBm @ 12dB SINAD Waga max 820 g Obudowa Stal galwanizowana akcesoria montażowe do szafy typu rack Przykładowy model spełniający wymagania SHURE SLX4 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | 8) Mikrofon przypinany (krawatowy) o parametrach minimalnych: Rodzaj przetwornika pojemościowy Charakterystyka kierunkowa superkardioidalna Pasmo przenoszenia 50 - 17 000 Hz Czułość (1 kHz) -33,5 dBV/Pa/21,1 mV/Pa Równoważny szum własny 26,5 dB(A) Ciśnienie akustyczne 122,7 dB W zestawie: - osłona przeciwwietrzna - gąbka - nakładka przeciwwietrzna - uchwyt na krawat - etui transportowe Przykładowy model spełniający wymagania Shure WL 184 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 9) Statyw mikrofonowy o parametrach minimalnych: - Lekki i stabilny statyw mikrofonowy z ramieniem i składanymi nóżkami. - Podstawa i przegub ramienia wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PA. - Prosty a zarazem najpopularniejszy wśród statywów mikrofonowych. - wysokość - 950-1480mm - długość ramienia - 640mm - materiał - stal i PA - gwint - 3/8” - dostępny w kolorach – czarny Przykładowy model spełniający wymagania Athletic MIC-5C w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
| SUMA | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System centralnego sterowania z osprzętem instalacyjnym o minimalnych parametrach elementów zestawu: |  | zestaw | 1 | - | - | - | - |
|  | 1) Jednostka centralna o parametrach minimalnych: - Minimum 4 portów IR - Minimum 2 port konfigurowalny RS-232/ RS422/ RS-485 - Minimum 4 portów konfigurowalnych RS-232 - Minimum 4 linii przekaźnikowych - Minimum 4 portów cyfrowych I/O - Podłączenie sieci LAN - Konfigurowalny port do programowania USB - Wbudowana pamięć minimum 512MB - Zainstalowana karta pamięci 8GB SD - Procesor 1600 MIPS - Dwukierunkowa magistrala cyfrowa do komunikacji z modułami rozszerzeń - Obsługa protokołów: ETHERNET ,HTTPS, HTTP,TELNET, FTP - Panel przedni z kontrolkami stanu I/O portów - Możliwość zdalnej kontroli jednostki - Obudowa RACK19” - dopuszcza się rozszeżenie o kolejne urządzenie Przykładowy model spełanijący wymagania AMX NX-2200+EXB-COM2 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Punkt dostępu o parametrach minimalnych: - 4 częstotliwości pracy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g - Wbudowana antena konfigurowana programowo zapewniająca ponad 300 unikalnych wzorów - 2 porty sieciowe 10/100 Mbps, RJ45 - 1 port sieciowy 10/100/1000 Mbps, RJ45, obsługujący POE - Moc nadawanego sygnału bezprzewodowego: 26dBm dla 2.4 GHz i 24dBm dla 5GHz - Obsługiwane prędkości przy standardzie 802.11n: 6.5 Mbps – 130 Mbps (20 MHz), 6.5 Mbps – 300 Mbps (40MHz) - Obsługiwane prędkości przy standardzie 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6 Mbps - Obsługiwane prędkości przy standardzie 802.11b: 11, 5.5, 2 i 1 Mbps - Obsługiwane prędkości przy standardzie 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6 Mbps - Obsługiwane standardy: IEEE 802.11a/b/g/n - Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i - Konfiguracja przez: wbudowany WEB serwe, Telnet, SSH HTTP/S, SNMP - Access Point musi być tego samego producenta, co reszta systemu centralnego sterowania Przykładowy model spełniający wymagania AMX NXA-WAP1000 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Panel dotykowy o parametrach minimalnych: - Przekątna obrazu minimum 9” - Jasność minimum 330 cd/m2 - Kontrast minimum 900:1 - Komunikacja ekranu dwukierunkowa - Plamka 0,246 mm - Rozdzielczość 800 x 480 - Łączność dwukierunkowa, bezprzewodowa w standardzie 802.11a/b/g - Panel musi zapewniać minimum 5 godzin pracy na akumulatorze - Obsługa grafiki animowanej - Wbudowany głośnik i mikrofon - Waga panelu wraz z akumulatorami nie większa niż 1,6 kg - Możliwość zdalnego diagnozowania oraz instalowania nowych wersji oprogramowania - Wbudowane sterowanie po IR w paśmie 38kHz oraz 455kHz - Wbudowana dwukierunkowa łączność WIFI z szyfrowaniem WEP, WPA, WPA1, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP - Ekran dotykowy musi umożliwić sterowanie prezentacjami POWER POINT-a, ich wyborem z listy dostępnych oraz zmiany slajdu - W komplecie zasilacz do ładowania - Funkcja INTERCOM - Ekran panelu musi być podświetlany diodami LED - Kąt patrzenia minimum 85 stopni góra/dół/lewo/prawo - 256 MB pamięci DDR SDRAM - 2 GB pamięci Flash - Wbudowana uchylna nóżka pozwalająca na postawienie panelu - Złącze USB i slot na kartę pamięci pozwalające na transfer plików - Możliwość wyświetlania zdjęć z pamięci USB na ekranie - Możliwość sterowania zdalnego za pomocą komputera z systemem windows Przykładowy model spełniający wymagania AMX MVP-9000I w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Stacja dokująca panel dotykowy o parametrach minimalnych - Stacja dokująca dedykowana do bezprzewodowego ekranu dotykowego systemu centralnego sterowania - Stacja musi umożliwić zadokowanie ekranu uniemożliwiając jego wyjęcie przez osoby nieautoryzowane - Stacja musi automatycznie wysunąć panel po wpisaniu kodu autoryzacyjnego - Stacja dokująca musi zapewnić ładowanie akumulatorów znajdujących się w zadokowanym ekranie - Możliwość ładowania dodatkowych akumulatorów - Stacja dokująca montowana w ścianie - W zestawie dedykowana puszka podtynkowa instalacyjna do montażu stacji Przykładowy model spełniający wymagania AMX MVP-WDS-9 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 5) Moduł sterowania stycznikami o parametrach minimalnych: - 6 wbudowanych styczników - Styki NO/NC/COM dla każdego stycznika osobno - Montowany na szynie DIN - Szerokość 6 modułów DIN - Program do konfiguracji moduł za pomocą komputera PC - Sterowany z systemu centralnego sterowania przez port RS-485 - Złącze RJ-11 do programowania - Możliwość sterowania lokalnego za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie urządzenia - Możliwość podłączenia zdalnych włączników ściennych - Kontrolki sygnalizujące stan pracy stycznika - Kontrolka komunikacji magistrali Przykładowy model spełniający wymagania ApolloArt PER-610 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 6) Moduł sterowania oświetleniem o parametrach minimalnych: - Moduł sterujący balastami elektronicznymi pracującymi na magistrali DALI - Obsługa dwóch niezależnych magistrali DALI - Sterowanie do 64 balastów, z możliwością podzielenia na 15 niezależnych grup - Montowany na szynie DIN - Szerokość 4 moduły DIN - Program do konfiguracji moduł za pomocą komputera PC - Sterowany z systemu centralnego sterowania przez port RS-485 - Możliwość sterowania lokalnego za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie urządzenia - Możliwość podłączenia zdalnych włączników ściennych - Kontrolki sygnalizujące stan pracy strefy oraz natężenia oświetlenia - Kontrolka komunikacji magistrali - Złącze RJ-11 do programowania - Waga do 0.25kg Przykładowy model spełniający wymagania ApolloArt PEF-150 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 7) Przełącznik sieciowy o parametrach minimalnych: Przepustowość portów: 10/100Mbps Fast Ethernet Ilość portów: 16 Dostosowywanie mocy do długości kabla Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) Tablica MAC 8K Wielkość bufora 2Mb IEEE 802.1p QoS Max konsumpcja energii 2,8W Przykładowy model spełanijący wymagania Netgear JFS516 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System tłumaczeń symultanicznych o minimalnych parametrach elementów zestawu: |  | zestaw | 1 | - | - | - | - |
|  | 1) Jednostka centralna o parametrach minimalnych: - Cyfrowa transmisja sygnałów - Dystrybucja minimum czterech kanałów audio - Slot umożliwiający podłączenie kart komunikacyjnych dla pulpitów tłumaczy oraz cyfrowego systemu dyskusyjnego - Minimum 1 x złacze HF IN – nominalnie 1Vpp, minimum 10mVpp, oporność 75ohm - Minimum 6 x złącze HF OUT 1 Vpp, 6VDC, 75ohm - 1 x złącze EMERGENCY - 2 x złącze XLR dla FLOOR / stereo - 4 x złącze RCA stereo dla zewnętrznych źródeł Audio - Minimum 2 wejscia optyczne do komunikacji z urządzeniami audio - Panel czołowy wyposażony w promiennik podczerwieni - Panel wyświetlający MENU – minimum 2x16 znaków - Gniazdo słuchawkowe - Pokrętło do poruszania się po menu - Wymiary maksymalne 92 x 483 x 410 - Waga maksymalna 7 kg - Pobór mocy maksymalnie 55W - Możliwość obsługi do 30 promienników - Automatyczna synchronizacja z kanałami używanymi w systemach dyskusyjnych Przykładowy model spełniający wymagania Bosh INT-TX04 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Promiennik podczerwieni o parametrach minimalnych: - Wymiary nie większe niż 300 x 500 x 175mm - Waga maksymalna 9,5 kg bez uchwytu montażowego - Minimum 480 diod IR - Całkowita moc promieniowania wyjściowego nie mniejsza niż 16 Wrms - Całkowita moc promieniowania szczytowego nie mniejsza niż 18 Wrms - Wejście HF 1Vpp minimum 10 mVpp - Wyjście HF 1Vpp 6 VDC, 75 ohm - Zasilanie sieciowe - Pobór mocy maksymalnie 180 W - Chłodzenie konwekcyjne – bez wentylatorów - Wskaźnik LED – sygnalizujący stan promiennika - Urządzenie musi się automatycznie włączać w momencie włączenia modułu nadajnika i na odwrót - Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Maskownica matrycy IRED - Gniazdo i wyłącznik 230 V - Przełącznik kompensacji opóźnień - Emisja do 32 kanałów językowych Przykładowy model spełniający wymagania Bosh LBB 4512/00 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Wspornik montażowy do promiennika o parametrach minimalnych: - Waga maksymalna 2 kg - Wspornik montażowy tego samego producenta co reszta systemu - Wspornik musi umożliwiać regulację ustawienia promiennika oraz zapewniać odpowiedni dystans promiennika od ściany Przykładowy model spełniający wymagania Bosh LBB 3414/00 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Pulpit tłumacza o parametrach minimalnych: - Waga maksymalna 1,75 kg - Obsługa minimum 6 kanałów językowych oraz kanału FLOOR - Możliwość łączenia pulpitów do 12 szt. - Przełącznik wstępnego wyboru kanału wejściowego - Mikrofon na wsporniku elastycznym - Mikrofon ze wskaźnikiem LED, który świeci się na czerwono, jeśli mikrofon jest włączony - Regulator głośności sygnału w słuchawkach oraz regulatory barwy dźwięku ( niskie oraz wysokie) - Przycisk wyboru kanału A i B - Sześć wyjściowych przycisków wyboru dla kanału B ze wskaźnikami wyboru - Wskaźnik wyjścia OR2 - Wskaźnik zajętości kanałów - Przycisk wyciszenia kanałów - Przycisk mikrofonowy ze wskaźnikiem LED – przełączanie pomiędzy językiem oryginalnym, a kanałem wybranym za pośrednictwem przełącznika wyboru kanału - Wskaźnik kanału wejściowego OR2 - Przełącznik wyboru kanałów języka wejściowego, dla odsłuchu na słuchawkach - Przycisk wywoływania głosowego - Przycisk komunikatów wychodzących - Wskaźnik odebranej wiadomości - Przełącznik obrotowy umożliwiający wyprowadzenie kanału wyjściowego przez wyjście A - Kabel 3m zakończony złączem 25pin - 25 pinowe gniazdo do podłączenia dodatkowych pulpitów - 15 stykowe złącze DIN - Złącze dodatkowe do przekazywania komunikatów Przykładowy model spełniający wymagania LBB 3222/04 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | 5) Słuchawki tłumacza o parametrach minimalnych: - Kabel o długości minimum 2,2 m zakończony stereofonicznym wtykiem 6,3mm - Oporność 720 ohm na słuchawkę - Pasmo przenoszenia od 250Hz do 13kHz (-10dB) - Moc wyjściowa minimum 200 mW - Czułość (1kHz) minimum 97 dB SPL na każdą słuchawkę przy 0 dBV / system - Czułość (1kHz) minimum 96 dB SPL na każdą słuchawkę przy mocy 1mW na słuchawkę - Waga nie większa niż 130g Przykładowy model spełniający wymagania LBB 9095/30 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
|  | 6) Odbiornik podczerwieni o parametrach minimalnych: - Minimum 4 kanały pracy w standardzie stereo - Przełącznik wyboru kanału pracy - Wyświetlacz LCD - Suwak do ustawiania siły głośności - Przycisk do włączenia zasilania - Wbudowany miernik siły odbieranego sygnału - Zasilanie bateryjne oraz z akumulatorków - Wymiary nie większe od 155 x 45 x 30 mm - Waga do 75g bez baterii i akumulatorków - Wskaźnik naładowania - Styki umożliwiające współpracę z ładowarką walizkową lub ścienną - Stosunek sygnał – szum minimum 80dB - Maksymalny pobór prądu 15mA - Wyjściowy sygnał słuchawkowy minimum 450mVrms dla słuchawek 32 Ohm Przykładowy model spełniający wymagania Bosh LBB 4540/04 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 56 |  |  | 23 % |  |
|  | 7) Słuchawki do odbiornika o parametrach minimalnych: - Kabel o długości minimum 1,3 m z wtykiem 3,5mm jack - Oporność maksymalna 32ohm na słuchawkę - Pasmo przenoszenia 50Hz – 20kHz - Moc wyjściowa 50mW - Skuteczność 98dB SPL na każdą słuchawkę przy mocy 1mW na słuchawkę - Waga maksymalna 75g - Kabel o długości minimum 1,3 m z zakończeniem mini jack Przykładowy model spełniający wymagania Bosh LBB 3443/00 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 56 |  |  | 23 % |  |
|  | 8) Akumulator do odbiornika o parametrach minimalnych: - Akumulatorki muszą współdziałać z odbiornikami podczerwieni oraz zapewnić im ciągłą pracę przez czas min 75 godzin. - Akumulatorki muszą posiadać wbudowany czujnik temperatury do optymalizacji procesu ładowania. - Czas ładowania od 0 do 100% nie więcej niż 1,45 godziny - Napięcie 2,4 V - Pojemność 1100mAh - Waga max 50 g Przykładowy model spełniający wymagania Bosh LBB 4550/10 (6x10 szt) w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 60 |  |  | 23 % |  |
|  | 9) Walizka transportowa o parametrach minimalnych: - Sloty pozwalające pomieścić 56 odbiorników podczerwieni - Szybkie ładowanie do 56 odbiorników podczerwieni równocześnie. - Walizka musi zapewnić zabezpieczenie dla odbiorników na czas transportu i składowania - Walizka musi być tego samego producenta, co pozostałe elementy systemu - Pobór mocy maksymalnie 320W przy ładowaniu 56 odbiorników - Pobór mocy w trybie gotowości bez odbiorników w ładowarce maksymalnie 20W - Waga nie większa niż 16kg Przykładowy model spełniający wymagania Bosh LBB 4560/00 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 10) Karta rozszerzeń o parametrach minimalnych: - Możliwość podłączenia do 12 pulpitów tłumacza dla sześciu języków - Karta musi być przystosowana do montażu transformatorów wejściowych w celu zapewnienia galwanicznej izolacji między źródłem audio a nadajnikiem - Poziom wejścia audio z AGC minimum -16 dBV (150 mVeff) do 3,5dBV (1500 mVeff) - Poziom wejścia audio bez AGC minimum -4,4 dBV (600 mVeff) - Impedancja wejścia asymetrycznego powyżej 10 kohm Przykładowy model spełniający wymagania Bosh LBB3422/20 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
| SUMA | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZADANIE NR 2 Dostawa sprzętu multimedialnego (tabela nr 1, 2)

Tabela nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany, przenośny system nagłośnienia o parametrach minimalnych: - Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 65 Hz - 14 kHz - Zakres częstotliwości (-10 dB) : 50 Hz - 16 kHz - Nominalna dyspersja: 180° H x 40° V - Maksymalny SPL @ 1 m: 106 dB SPL (112 dB SPL szczytowo) - modułowa konstrukcja - max waga 13 kg Sekcja wejść - 1 tor monofoniczny (xlr ż) - wej. mikrofonowe z procesorem + 2-pasmowy korektor - 1 tor stereofoniczny (jack + RCA + jack 3,5 mm) Sekcja wyjść (monofoniczna) - 1 tor monofoniczny (jack) - 1 tor monofoniczny (cinch) Pokrowce na głośniki, kabel zasilający oraz kabel 2 m jack 6,3 mm – jack 6,5 mm (M/M) Przykładowy model spełniający wymagania Bose L1 compact w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Mikser audio o parametrach minimalnych: - 16 kanałów - 10 wejść XLR z przedwzmacniaczami mikrofonowymi DNA oraz zasilaniem Phantom, - kompresor na kanałach 1-6, - 3-pasmowa korekcja barwy z parametrycznym środkiem, - cztery wysyłki Aux, pre/post na Aux 1+2, - kontrola gain, filtr górnoprzepustowy 75 Hz, - tłumiki (skok 60mm) z funkcją mute oraz sygnalizacją LED, - 9-pasmowy korektor graficzny (main lub monitor), - 256 wbudowanych efektów: 16 typów, 16 wariacji, - komunikacja USB z kontrolą poziomu sygnału, - wyjścia XLR oraz 1/4”; wysyłki i powroty aux 1/4”, - wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu głośności. Przykładowy model spełniający wymagania Alto Professional Live 1604 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Mikrofon przewodowy odręczny (wokalny) o parametrach minimalnych: Typ przetwornika : Dynamiczne Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa Waga: max 300 g w zestawie uchwyt na statyw Przykładowy model spełniający wymagania SHURE SM58 w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Statyw mikrofonowy o parametrach minimalnych: - Lekki i stabilny statyw mikrofonowy z ramieniem i składanymi nóżkami. - Podstawa i przegub ramienia wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PA. - Prosty a zarazem najpopularniejszy wśród statywów mikrofonowych. - waga - 1,80 kg - wysokość - 950-1480mm - długość ramienia - 640mm - materiał - stal i PA - gwint - 3/8” - dostępny w kolorach – czarny Przykładowy model spełniający wymagania Athletic MIC-5C w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Projektor o parametrach minimalnych - Natężenie światła barwnego 2.000 lumen - Natężenie światła białego 2.000 lumen - Rozdzielczość Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 - High Definition Full HD 3D - Współczynnik proporcji obrazu 16:9 - Stosunek kontrastu 15.000 : 1 - Lampa 200 W - 5.000 h Żywotność, - 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) - Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, - Ręczna obsługa poziomo ± 30 ° - Przetwarzanie wideo 10 Bit - Częstotliwość obrazu 2D/3D 240 Hz / 480 Hz - Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 192 Hz - 240 Hz - Częstotliwość odświeżania pionowego 3D 400 Hz - 480 Hz - Stosunek projekcji 1,22 - 1,47:1 - Rozmiar projekcji 34 cale - 328 cale - Fokus-Ręcznie - Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only) - Wejście sygnału kompozytowego - Wejście audio typu cinch, HDMI 1.4 (2x) - Stereofoniczne wyjście audio mini-jack - Wejście VGA, RS-232C Przykładowy model spełniający wymagania Epson EH-TW5200 lub równoważne pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw nagłośnienia z osprzetem o minimalnych parametrach elementów zestawu: |  | zestaw | 1 | - | - | - | - |
|  | 1) Zestaw nagłośnieniowy aktywny 2.1 o parametrach minimalnych: Satelita aktywny - pasmo przenoszenia(-10dB): 60Hz-20KHz - moc wzmacniaczy: 500W LF/100 W HF (D) - moc szczytowa wzmacniaczy: 1000W LF/200W HF - Wzmacniacz klasy D - imedancja wejścia: 20 KOhm - czułość wejścia: 1,95V (+8 dBu) - skuteczność 1W/1m: 133 dB SPL - rozproszenie: 80 stopni w poziomie/50 stopni w pionie - obudowa: sklejka brzozowa - złącza: XLR-Jack combo, THRU-XLR - Gniazdo na statyw - Uchwyty do podwieszania - Uchwyty transportowe 2, zintegrowane - Waga max 23kg Subwoofer aktywny - pasmo przenoszenia(-10dB): 35Hz-160Hz - moc wzmacniacza: 750W - Wzmacniacz klasy D - imedancja wejścia: 20 KOhm - czułość wejścia: 1,95V (+8 dBu) - skuteczność 1W/1m: 133 dB SPL - przełącznik polaryzacji: 0-180 stopni - obudowa: sklejka brzozowa z kułkami do trasportu lub platformą - Uchwyty transportowe, zintegrowane - złącza: 2x XLR(F), 2x XLR(M) - Waga max 40kg w zestawie: - 2x satelita aktywny - 1x subwoofer aktywny - statywy do satelit - pokrofce na głośniki - komplet okablowania do każdej z satelit w gumowej elastycznej izolacji ( zasilanie + xlr) 2x20 metrów Przykładowy model spełniający wymagania Das audio avant (12A, 18A) w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 2) Mikrofon pulpitowy z gęsią szyją o parametrach minimalnych: Typ przetwornika : Pojemnościowe Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 17 kHz Czułość (1 kHz): -33.5 dBV/Pa; 21.1 mV/Pa Równoważny szum własny 29.0 dB(A) Ciśnienie akustyczne 123.0 dB długość szyji: 18cali (45,7 cm) Owiewka z gąbki typu Snap-fit Element antywstrząsowy zapewniający dwudziestodecybelową izolację od drgań z powierzchni montażowej przenośna podstawa pozwalająca na szybkie zamocowanie mikrofonu Przykładowy model spełniający wymagania Shure MX418D/C w/o lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 3) Kabel mikrofonowy o parametrach minimalnych:: - długość przewodu 20m - złącze XLR (m/ż) |  | szt. | 4 |  |  | 23 % |  |
|  | 4) Zestaw przejściówek 1. Przejściówki video: - adapter miniDisplayPort na HDMI z audio 2szt - adapter miniDVI na HDMI 2szt 2. Przejściówki audio: - z xlr na Jack 6,3 mm Ż/M 4szt - z xlr na Jack 6,3 mm M/M 4szt - jack 3,5mm stereo na 2x jack 6,3mm mono M/MM długość 2m 2szt - jack 6,3mm na jack 3,5mm stereo, kątowy M/Ż 2szt - jack stereo 3,5mm na jack stereo 6,3mm M/Ż 2szt |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 5) Stolik multimedialny o parametrach minimalnych: - Wymiary maksymalne: 1200 x 860 x 560 mm (wys. x szer. x gł) - ilość połek - 2 - Wymiary półek: 430 x 380 mm - Maksymalne obciążenie półki: 10kg - Wysokość regulowana w przedziale: od 810 mm do 120 mm - Mobilna podstawa na 4 kółkach ( min 2 kółka z blokadą ) - solidna i trwała konstrukcja - możliwość pochylania półek i obrotu o 380 stopni - malowanie proszkowe, kolor szary - Waga: max 18 kg Przykładowy model spełanijący wymagania NOBO TWIN LCD (2 platformy) 4PN010 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 6) Mównica prezentacyjna mobilna o parametrach minimalnych: konstrukcja ze stali w kolorze popielatym Przód mównicy pochylony o 10° od pionu Górny i dolny blat - wykonany z płyty meblowej górny blat posiada zabezpieczenie przed zsunięciem się kartek. Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokowania, ułatwiające przemieszczanie stabilna konstrukcja Przykładowy model spełanijący wymagania StarBoard PFS01 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 7) Statyw kolumnowy z półką na projektor o parametrach minimalnych: - materiał – aluminium i magnez - rozstaw nóg – 1400mm - płynna regulacja wysokości - 1260mm do 2050mm - obciążenie do 40kg - kolor - czarny, - możliwość montażu projektora na szczycie (półka) Przykładowe urządzenie spełniający wymagania Athletic nBOX-3AL lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  | 23 % |  |
|  | 8) Walizka CaseBOX na osprzęt o parametrach minimalnych: - wymiary wewnętrzne [cm] WYSxSZERxGŁ 60x60x30 - 4 kółka - rączki do przenoszenia - otwierana jedna ścianka ( o największej powierzchni) - zamki motylkowe min 4 |  | szt. | 2 |  |  | 23 % |  |
| SUMA | ------------ |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

Tabela nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej: - typ/model sprzętu, - podać producenta, - podać parametry, - okres gwarancji, w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rig o parametrach minimalnych: mocowanie do dysku Odyssey 7Q w zestawie rozetami Przykładowy sprzęt spełniający wymagania Movcam 306-0218 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużka o parametrach minimalnych: Przedłużka 4 calowa do zamocowania riga dedykowanego do kamery Sony FX-700 Przykładowy model spełniający wymagania Movcam 303-1108 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Obejma o parametrach minimalnych: do zamocowania na górnych rurach rigu kamerowego, kompatibilny z rigiem do kamery Sony FX-700 Przykładowe model spełniający wymagania Movcam 303-1407 lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Torba o parametrach minimalnych: chroni przed wilgocią, ma mieć możliwość założenia na wózek 3 rączki Wymiary zewnętrzne długość: 70 cm (L) głębokość: 36 cm (W) wysokość: 34 cm (H) Wymiary wewnętrzne długość: 66 cm głębokość: 29 cm wysokość: 26 cm Dedykowane kamery: - PANASONIC: AG-DVC200, AG-450, AG-455, AG-456, AG-460 - SONY: HVR-S270 E, PMW-EX3, HVR-HD1000 E, HXR-MC2000 E, PMW-F3,PMW-200 - JVC: GY-HD250U, GY-HD251E, GY-HD200U, GY-HD201E, GY-HD110E, GY-HD111E, GY-HD100E, GY-HD101E, GY-HM790, GY-HM700 - CANON: XL H1, XL H1a, XL H1s, XL1, XL1s, XL2,XF300,C100,C300,C500 Przykładowe model spełniający wymagania Manfrotto CC-197 PL lub równoważny pod względem parametrów technicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA | ----------- |  |

Oświadczam, że oferowany asortyment:

- Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.

- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane. zamontowane (zainstalowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).

- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy