Znak Sprawy: ASP-DAT-ZP-9-2014                                                                                           Załącznik 1b

DOTYCZY ZADANIA NR 8 – DOSTAWA SERWERÓW WIRTUALNYCH

- Warunki ogólne

- Do zadań Wykonawcy należy m. in.:

    - Dostawa 2 węzłowego klastra wysokiej dostępności wykorzystujący platformę wirtualizacji.

    - Dostawa do zabudowy klastra szafy serwerowej wyposażonej w redundantny system zasilania i dystrybucję zasilania w  szafie,

    - Dostawa do klastra 2 przełączników w technologii ethernet 10 GB/ 1 GB,

    - Dostawa urządzenia dostępowego do internetu,

    - Instalacja i konfiguracja środowiska VMware

    - Instalacja i konfiguracja  maszyn wirtualnych z systemem MS Windows.

    - Konwersja/migracja  istniejących maszyn wirtualnych (Windows, Linux) z istniejącego środowiska wirtualnego.

    - Dostawa  kontrolera do zarzadzania siecią bezprzewodową  oraz 20 punktów dostępowych. Po zakończeniu instalacji należy dostarczyć dokumentację powykonawczą opisująca część logiczną wykonanej sieci bezprzewodowej.

    - Przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z elementów infrastruktury i przeszkolenie dwóch administratorów w zakresie obsługi systemu.

- Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Przełączniki muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wymogów SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu równoważnego o parametrach nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji.

- Prace instalacyjne:

- Prace obejmą proces konfiguracji urządzenia dostępowego. Należy uruchomić polityki dostępowe wg ustaleń z zamawiającym, wygenerować tunele VPN IPsec do pozostałych oddziałów ASP w Katowicach, uruchomić subskrypcje zakupione z urządzeniem (antyspam, webfiltering, antywirus) i skonfigurować je wg zaleceń zamawiającego.

- Montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem w serwerowni.

- Konfiguracja macierzy w środowisku SAN Fibre Channel.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego i sprzedane jako całość razem z serwerami. Powinny być uruchomione funkcjonalności: wysoka dostępność, migracja maszyn wirtualnych pomiędzy hostami, system zarządzania środowiskiem wirtualnym, konfiguracja monitorowania i alarmów,  redundantny dostęp do odpowiednich VLANów w sieci LAN poprzez konfigurację wirtualnych przełączników.

- W przypadku oprogramowania do wirtualizacji wymagane jest uruchomienie trybu pracy klastra, przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace (zarówno dla hostów jak i maszyn wirtualnych).

- Wymagane jest przeniesienie systemów pracujących u Zamawiającego (serwery Windows i Linux) na działający klaster. Należy wykorzystać narzędzia programowe (konwertery) zawarte w pakiecie oprogramowania do wirtualizacji

- Konfiguracja serwera backupu maszyn wirtualnych na nowym klastrze. Zamawiający posiada oprogramowanie Veeam.  W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików. Przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace.

- Wymagane jest uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (klaster, backup VM, diagnostyka zasobów, aktualizacja.

- Rozbudowa sieci LAN o 20 dodatkowych punktów przyłączeniowych dla punktów dostępowych sieci bezprzewodowej AP

- Punkty przyłączeniowe AP podpięte do  gniazd abonenckich  odpowiednio długim patchcordem lub gdy brak w pobliżu gniazd  konieczność instalacji dedykowanego przebiegu zakończonego gniazdem RJ45

- Fizyczna instalacja i konfiguracja 20 Access Pointów (AP) zasilanych z wykorzystaniem PoE. Fizyczna instalacja i konfiguracja kontrolera dostępowego wraz z zarządzaniem i dystrybuowaną konfiguracją dostarczonych AP. Przeszkolenie dwóch administratorów w ramach 2 dniowych – 8 godzinnych warsztatów w siedzibie zamawiającego.

Tematyka szkolenia zawiera: testy symulujące awarię każdego z elementów infrastruktury i przeszkolenie dwóch administratorów w zakresie obsługi systemu sieci bezprzewodowej, zarządzanie macierzą dyskową FC, przeszkolenie w zakresie konwersji P2V i V2V dla oprogramowania wirtualizacyjnego, konfiguracja i zarządzanie urządzeniem dostępowym do internetu w tym konfiguracja tuneli VPN IPsec.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z budowa sieci bezprzewodowej wykonawca winien przedstawić do zatwierdzenia przez zamawiającego projekt budowy sieci bezprzewodowej wifi.   Przedmiotem projektu jest opracowanie wykonania instalacji bezprzewodowej składającej się z 20 punktów bezprzewodowych. Projekt winien być wykonany na bazie autoryzowanego oprogramowania projektowego zalecanego przez producenta dostarczonego sprzętu.  Zadaniem projektu jest właściwy dobór lokalizacji punktów bezprzewodowych uwzględniający wszystkie niekorzystne zjawiska jakie zachodzą przy sieciach bezprzewodowych zarówno na poziomie jednej kondygnacji jaki i miedzy piętrami.  Wykonawca powinien uwzględnić materiały i prace związane z ułożeniem dodatkowego okablowania do punktów bezprzewodowych. Punkty bezprzewodowe zasilane przez porty PoE z przełączników. Podkłady do projektu dostarczy zamawiający

- Wymagane jest takie skonfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowej, aby na całym terenie Pawilonu objętym zasięgiem sieci były widoczne dwie usługi:

-	szyfrowana i autoryzowana poprzez standard  WPA2-EAP-TTLS sieć dla pracowników autoryzowana w oparciu o serwer RADIUS (sprzęgnięty z usługą Acticve Directory), dla tej sieci winien być uruchomiony roaming (aplikacje)

-	ogólnodostępna sieć dla studentów z ograniczonym dostępem do Internetu (HotSpot) – logowanie przez automatyczne wywołanie strony www  zamawiającego z regulaminem korzystania z sieci.

Obie sieci mają pracować w różnych VLANach i mają być od siebie odseparowane.

- Punkty sieci bezprzewodowej (Access Point) oraz synchronizacja ich konfiguracji powinna być zarządzana centralnie  z dedykowanego kontrolera.

- Wymagana jest taka konfiguracja Access Point’ów, aby automatycznie dobierały przydział częstotliwości na jakiej będą pracowały z uwzględnieniem innych „słyszanych” punktów sieci bezprzewodowej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanego projektu logicznej sieci bezprzewodowej

- Opis przedmiotu zamówienia - Dostawa 2 serwerów, macierzy dyskowej fiber channel, urządzeń sieciowych, szafy serwerowej z redundantnym systemem zasilania, sieci bezprzewodowej z centralnym kontrolerem, wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem.

Serwery – szt. 2

| Moduł | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | Parametry oferowane (podać dokładny model/nazwę/numer katalogowy oprogramowania, sprzętu oraz producenta) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ serwera | Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, dwunastordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Możliwość instalacji minimum 768GB RAM, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. |  |  |
| Procesor | 2 sztuki takich samych procesorów klasy x86 (w architekturze zgodnej z 64-bitową architekturą x86-64) wersja V2, dwunastordzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, pamięć cache CPU co najmniej 30MB, platforma serwera musi osiągać w teście SPECvirt_sc2010 wynik minimum 2442@150 |  |  |
| Sloty PCI | Sloty PCI Minimum 3 sloty PCI-E do zainstalowania niezbędnych kart rozszerzeń. |  |  |
| Kontrolery | zainstalowane dwie karty jednoportowe kontrolerów umożliwiających komunikację z zewnętrzną macierzą poprzez porty 8Gbit Fibre Chanel za pomocą co najmniej dwóch niezależnych połączeń (jedno połączenie na kontroler) zapewniających nadmiarowość połączenia w przypadku awarii pojedynczego kontrolera. |  |  |
| Pamięć RAM | Pamięć RAM minimum 192 GB (64 GB dla każdego z procesorów) DDR3-1866 z korekcją ECC pracująca w trybie czterokanałowym. Możliwość rozbudowy do minimum 768GB (24 sloty x 32GB ). Należy przewidzieć wolne sloty do przyszłej rozbudowy. |  |  |
| Interfejsy sieciowe | 2 sztuki 10GBit Ethernet, nie zajmujących slotu PCI-E. interfejsy sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine |  |  |
| Interfejsy zewnętrzne | 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 portów USB (2 z przodu i 2 z tyłu obudowy, 1 wewnętrzny), 2 porty VGA (jeden przód jeden tył), 1 slot SD, 1 port szeregowy |  |  |
| Czytnik kart | Wbudowany czytnik kart SD |  |  |
| Karta SD | Pojemność 4GB, Class 10, SDHC, Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania jakichkolwiek adapterów przejściowych. Zainstalowany systemem hypervisor’a |  |  |
| Elementy redundantne HotPlug | zasilacze, wentylatory. |  |  |
| Zasilanie | Dwa zasilacze typu Hot-Plug co najmniej 460 W każdy, redundancja N+1 |  |  |
| Chłodzenie | Redundantne wiatraki typu Hot-Plug N+1 |  |  |
| Karta zdalnego sterowania | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). |  |  |
| Panel diagnostyczny | Wbudowany panel diagnostyczny umożliwiający szybką identyfikację uszkodzonego elementu serwera |  |  |
| System przewidywania awarii | System przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera (prefailure warranty service) dysków twardych, pamięci RAM, procesory, zasilacze, wiatraki z oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. |  |  |
| VMWare | Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie: http://www.vmware.com/resources/compatibility) i wspierać następujące platformy wirtualizacyjne: ESXi 5.1 , ESXi 5.5). |  |  |
| Kable | Przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego serwera z przełącznikami SAN i przełącznikami LAN 10Gbit Ethernet w sposób zapewniający nadmiarowość połączenia (wykorzystujący obie karty serwera): |  |  |
| Gwarancja | Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane na miejscu u klienta. |  |  |
| Kompatybilność | Serwer musi być produktem pochodzącym od tego samego producenta co oferowana macierz |  |  |
| Dostawa | Serwer musi być nowy, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta) |  |  |

Oprogramowanie do wirtualizacji

| Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach oprogramowania wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Oprogramowanie do wirtualizacji musi być typu 1, tzw. bare-metal hypervisor |  |  |
| Oprogramowanie musi zapewniać pełną izolację uruchamianych maszyn wirtualnych. |  |  |
| Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać pracę klastra złożonego z trzech serwerów z dwoma procesorami duwnastordzeniowymi przypadającymi na każdy serwer. |  |  |
| Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na więcej niż trzech serwerach fizycznych (hostach): globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych, widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych, mapy Infrastruktury, możliwość raportowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, możliwość monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla maszyn wirtualnych, funkcje ochrony dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania Microsoft Windows, klonowanie maszyn wirtualnych, migracja maszyn typu on-line i off-line tworzenie obrazów/szablonów maszyn wirtualnych, wykonywanie wielu kopii migawkowych (snapshot) w każdym momencie pracy maszyny wirtualnej oraz możliwość powrotu do jej stanu z każdego momentu zrobienia kopii. |  |  |
| Zapewnienie wysokiej dostępności (High Availability) maszynom wirtualnym – w razie awarii jednego z fizycznych serwerów klastra, funkcjonalność ta musi przełączyć obsługę tej maszyny na inny dostępny serwer fizyczny bez utraty połączenia z maszyną przez użytkowników korzystających z jej zasobów w chwili awarii. |  |  |
| Możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez konieczności ich zatrzymywania. |  |  |
| Możliwość migracji działających maszyn z hosta na host bez utraty ciągłości pracy (vMotion) |  |  |
| Wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NFS, FC, SAS, iSCSI. |  |  |
| Możliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury |  |  |
| Wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows 2000 Server, Windows 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4.0, Linux CentOS 5.5., wsparcie dla powyższych systemów w wersji 32- i 64-bit. |  |  |
| Wymagane jest roczne wsparcie techniczne producenta oprogramowania oraz dostęp do darmowych aktualizacji w pełnym zakresie. |  |  |
| Wymagane jest przeniesienie systemów operacyjnych Windows i Linux pracujących w Zespole na działający klaster oraz przeszkolenie administratorów w zakresie konwersji P2V i V2V. |  |  |
| Zaproponowane oprogramowanie musi być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania |  |  |

Macierz dyskowa FC – szt. 1

| Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Główna macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 9 dysków SAS, 6G o prędkości obrotowej 10k obr/min oraz o pojemności łącznej co najmniej 5,0 TB uwzględniając konfigurację RAID 6 i co najmniej jeden dysk hot-spare. |  |  |
| Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS, SSD |  |  |
| Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej 149 dysków, poprzez instalacje dodatkowych półek dyskowych |  |  |
| Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active |  |  |
| Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów, porty obsadzone wkładkami SFP – 4 szt. do podłączenia redundantnie 2 hostów w standardzie minimum 8Gbit/s Fibre Channel , możliwość instalacji wkładek 16Gbit/s FC, możliwość instalacji wkładek 1Gb/10Gb Ethernet dla podłączeń iSCSI, |  |  |
| Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). |  |  |
| Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana niebateryjnie (super capacitors and compact flash). |  |  |
| Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. |  |  |
| Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50. |  |  |
| Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-6 |  |  |
| Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów > 2TB |  |  |
| Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). |  |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID (RAID migration). Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. |  |  |
| Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. |  |  |
| Macierz musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min. 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. |  |  |
| Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania asynchronicznych kopii danych wolumenów w obrębie jednej macierzy, w przyszłości możliwość asynchronicznej replikacji wolumenów miedzy macierzami (Remote Snap) z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy |  |  |
| Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty i na czas bezterminowy. |  |  |
| Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. |  |  |
| Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. |  |  |
| Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. |  |  |
| Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. |  |  |
| Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”, obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U |  |  |
| Macierz musi być produktem pochodzącym od tego samego producenta co serwery |  |  |
| Macierz musi być nowa, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta) |  |  |
| Przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego sprzętu z przełącznikami SAN, oferowanymi w punkcie |  |  |
| Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Wszystkie naprawy gwarancyjne u klienta |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejsu graficznego oraz CLI. |  |  |
| Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych (tzw. snapshotów) poszczególnych wolumenów. |  |  |
| Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001:2000. |  |  |
| Macierz musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services. |  |  |
| Macierz musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie: http://www.vmware.com/resources/compatibility) i wspierać następujące systemu operacyjne: ESX 4.0 U1 FC Direct Attached, ESX 4.0 U1 FC Switched, ESX 4.0 FC, Direct Attached, ESX 4.0 FC Switched, ESX 5.0 U1 FC Direct Attached, ESX 5.0 U1 FC Switched, ESX 5.1 FC Direct Attached, ESX 5.5). |  |  |

Urządzenie aktywne – kontroler dostępu – szt. 1

| Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Standardy radiowe: 802.11a, 802.11b, 802.11g |  |  |
| Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem do mocowania w szafie. |  |  |
| Co najmniej dwa 2 porty 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub pół-dupleks. 1000BASE-T: tylko pełny dupleks. 1 szeregowy port konsoli RJ-45; |  |  |
| Pamięć RAM 2GB |  |  |
| Dysk twardy 250 GB SATA II 7200 obr./min umożliwia szybki odczyt i zapis danych, zapewniając wyższą wydajność aplikacji. |  |  |
| Podłączanie z AP z użyciem L2 (L2 radio adoption) Podłączanie AP poprzez sieć routowaną IP (L3 radio adoption) |  |  |
| Obsługiwana ilość AP: 40, możliwość rozbudowy do 200AP poprzez dołożenie licencji |  |  |
| Uwierzytelnianie: IEEE 802.1x RADIUS server authentication, WPA TKIP with EAP-MD5, EAP-TLS, PEAP |  |  |
| Szyfrowanie: 64/128 WEP PSK, WPA with 256 AES, WPA with TKIP, Dynamic session key management. |  |  |
| Kontrola dostępu i jakość ruchu : MAC address filtering, access control lists, Diffservice DSCP. QoS wielopoziomowa kontrola pasma. Mapowanie SSID na VLAN (do min 16 jednoczesnych SSID). Autentykacja w oparciu o WWW |  |  |
| Obsługa osobnego serwera RADIUS dla każdego identyfikatora SSID; Funkcja uwierzytelnienia adresów MAC poprzez serwer RADIUS |  |  |
| Możliwość zdefiniowania do 64 profili VSC |  |  |
| Obsługa protokołu IEEE 802.1X Możliwość uwierzytelnienia przez Internet dla klientów nieobsługujących protokołu 802.1X |  |  |
| Przekazywanie ruchu do klienta bezprzewodowego dla protokołu IPv6: wspierane w zakresie mobilności w warstwie 2 i 3 (MTM) oraz w zakresie ruchu klientowskiego bezpośrednio zmostkowanego w punkcie dostępowym. |  |  |
| Możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń i zarządzanie poprzez zabezpieczone strony WWW, wiersz poleceń (przez port konsoli lub protokół SSH) oraz protokoły SOAP i SNMP v.2, v3 |  |  |
| Kontroler dostępu powinien mieć możliwość pracy w teamingu poprzez dołożenie kolejnego kontrolera |  |  |
| Urządzenie musi umożliwiać utworzenie kont administratorów umożliwiających zakładanie kont dla gości (tymczasowe loginy i hasła) do 2000 jednoczesnych użytkowników, urządzenie musi obsługiwać "gości" nawet w przypadku ich błędnej/statycznej konfiguracji IP. |  |  |
| Administracja kontami tymczasowymi musi odbywać się z poziomu WWW lub prze dedykowana aplikacje – generacja kont z parametrami, drukowanie voucherów |  |  |
| Opcje dodatkowe dostępne w urządzeniu, bez stosowania jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych: DHCP serwer Lokalny Radius serwer NAT Statefull firewall DHCP server, client-to-client filtering (AP isolation) DP LLDP sFLOW pełny roaming w ramach systemu, (L2 i L3) |  |  |
| Urządzenie musi być nowe, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta) |  |  |
| Wymagane jest 24 miesięczne podstawowe wsparcie techniczne oprogramowania zarządzającego zapewnione przez producenta oprogramowania; |  |  |
| Wykonawca zapewnia 24 miesięczną gwarancję na całość sprzętu i 24 miesięczna gwarancję na prace konfiguracyjne |  |  |

Urządzenia dostępowe  – Access Point – szt. 20

| Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Moduł radiowy dla 2,4Ghz i 5Ghz, praca na obu częstotliwościach |  |  |
| Anteny wewnętrzne dookólne pracujące w trybie trzystrumieniowym MIMO |  |  |
| Możliwość zasilania napięciem stałym poprzez PoE (zgodne z 802.3af) |  |  |
| Możliwość centralnego zarządzania za pomocą sprzętowego kontrolera |  |  |
| Możliwość montażu na ścianie bądź suficie, w zestawie odpowiednie elementy montażowe. |  |  |
| Złącze RJ45 w standardzie 1 Gb oraz port konsolowy |  |  |
| Prędkość transmisji 450 Mb/s per radio |  |  |
| Możliwość przyłączenia za pomocą skrętki UTP z wtykiem Rj45 |  |  |
| Wsparcie dla wielu SSID (co najmniej 16). Możliwość włączania/wyłączania rozgłaszania każdego SSID indywidualnie. |  |  |
| Obsługa roaming L2 i L3 |  |  |
| Wsparcie dla standardów 802.11a/g/n (częstotliwość pracy 2,4 oraz 5 GHz) |  |  |
| WPA, WPA2 (AES, TKIP) |  |  |
| Wymagane metody autoryzacji: 802.11x, EAP, EAP-PEAP, EAP-TLS |  |  |
| Autentykacja i filtrowanie z wykorzystaniem adresów MAC |  |  |
| Obsługa QoS w oparciu o warstwy 2,3 i 4 |  |  |
| Współpraca z centralnym kontrolerem Access Point, oferowanym w punkcie n.) |  |  |
| Wykrywanie ataków typu DoS i wrogich punktów dostępowych (rogue access point) |  |  |
| Automatyczne dostosowywanie parametrów pracy radia do panujących warunków |  |  |
| Maksymalne zużycie energii nie więcej niż 15.4W PoE |  |  |
| Urządzenie musi być nowe, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta) |  |  |
| Wykonawca zapewnia 24 miesięczną gwarancję na całość sprzętu oraz 24 miesięczną gwarancję na całość prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. |  |  |
| Urządzenie musi być produktem pochodzącym od tego samego producenta co oferowany kontroler |  |  |

Szafa serwerowa z dystrybucja systemu zasilania i redundantnym systemem zasilania– szt. 1

| Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Szafa serwerowa 42 U, głębokość minimum 1000mm |  |  |
| Zabezpieczona zamkiem, przednie i tylne drzwi z blachy perforowanej przepuszczalność minimum 70% |  |  |
| wentylacja pozioma wymuszona przez zamontowane urządzenia, odpowiednie panele zaślepiające |  |  |
| Możliwość montażu drzwi (przód, tył) do otwierania się w lewo jak i w prawo |  |  |
| System dystrybucji zasilania wewnątrz szaf - Power Distribution Unit i 4 rozgałęzienia (extension bar) |  |  |
| System wieszaków (cable management) do uprządkowania kabli sygnałowych i zasilających |  |  |
| możliwość przyłączenia uziemienia |  |  |
| Dwa zasilacze 3000kW –redundancja zasilania, podłączone do różnych faz , obudowa rack, wysokość maksimum 2U każdy |  |  |
| Przedni panel powinien zawierać podstawowe wskaźniki stanu urządzenia |  |  |
| Sygnalizacja dźwiękowa w trakcie pracy na zasilaniu bateryjnym |  |  |
| Wahania napięcia wyjściowego nie powinny przekraczać 5% przy maksymalnym obciążeniu |  |  |
| Możliwość podpięcia dwóch modułów bateryjnych zwiększających czas podtrzymania baterii |  |  |
| Możliwość odłączenia zasilania dla dwóch niezależnych segmentów |  |  |
| Wymiana baterii przy pracującym zasilaczu |  |  |
| Możliwość montażu modułu zarządzającego |  |  |
| Gniazdo REPO |  |  |

Urządzenie aktywne – przełącznik sieciowy klastra dostępu – szt. 2

| Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Przełącznik klasyfikowany jako warstwy 2 i warstwy 3 + |  |  |
| Porty ethernet 1 Gb – minimum 24 szt |  |  |
| Porty Ethernet 10 GB – minimum 2 szt. , możliwość rozbudowy do 4 szt. – porty typu 10BaseT, SFP+ |  |  |
| Możliwość łączenia w stos (nie przez port Ethernet) poprzez zainstalowane specjalizowane moduły w urządzeniach, wydajność 40 Gbps/port, minimum 4 przełączniki w stosie |  |  |
| Rutowanie pakietów statyczne –pojemność 256 i dynamiczne RIP 1 i RIP 2 - pojemność 2048 wpisów |  |  |
| Priorytetyzacja ruchu IEEE 802.1p, priorytetyzacja ruchu w warstwie 4 |  |  |
| Wspiera CoS IEEE 802.1p (Class of Service) |  |  |
| Wspiera podwójny stos IP4/IP6 |  |  |
| Zawiera 4 dodatkowe sloty umożliwiające konfiguracje portów jako 10/100/1000 TX lub gniazda SFP do połączeń światłowodowych SX, LX, LH, 100 FX |  |  |
| Wspiera protokół LLPD- MED (Media Endpoint Discovery) |  |  |
| Możliwość ustawiania lokalnej autentykacji dla MAC adresów |  |  |
| Wspiera protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree |  |  |
| Wspiera protokół EEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) |  |  |
| Wspiera protokół monitorowania urządzenia SNMPv1, v2, and v3 |  |  |
| Wspiera protokół RMON, XRMON, and sFlow do raportowania statystyk , alarmów i zdarzeń |  |  |
| Minimalna ilość VLAN - 4094 VLAN IEEE 802.1Q i 256 VLAN statyczne |  |  |
| Wspiera protokół GARP VLAN registration |  |  |
| Wspiera pakiety jumbo |  |  |
| Wspiera protokół Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) |  |  |
| Wspiera autentykacje dostępu opartą na adresach MAC, w oparciu o IEEE 802.1x (serwer RADIUS) |  |  |
| Możliwość budowy list dostępu ACL na warstwie 3 |  |  |
| Przepustowość – minimum 90 milionów pps |  |  |
| Pojemność przełączania – minimum 128 Gb/s |  |  |
| Rozmiar tablicy MAC adresów – minimum 16 000 |  |  |

Urządzenie dostępowe do internetu – szt. 1

| Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Ilość interfejsów 10/100 Gb– nie mniej niż 8, ilość interfejsów 1000 Gb – nie niej niż 2 |  |  |
| Możliwość instalacji dodatkowych modułów – minimum 2 |  |  |
| Interfejs WAN - T1, E1, G.SHDSL, ISDN BRI S/T, Serial, and 10/100/100 |  |  |
| Funkcjonalność UTM (antyspam, antywirus, web filtering, IPS) |  |  |
| Wydajność firewall dla dużych pakietów - minimum 350 Mbps |  |  |
| Wydajność firewall – typowy ruch internetowy (IMIX) - minimum 300 Mbps |  |  |
| Ilość przetwarzanych pakietów - minimum 90 000 pps |  |  |
| Ilość tuneli VPN - minimum 500 |  |  |
| Ilość równoczesnych sesji - minimum 48 000 |  |  |
| Ilość nowych sesji na sekundę - minimum 8000 |  |  |
| Ilość zdefiniowanych sieci VLAN - minimum 100 |  |  |
| Ilość zdefiniowanych stref (zone) - minimum 30 |  |  |
| Ilość wirtualnych routerów - minimum 6 |  |  |
| Ilość zdefiniowanych polityk - minimum 1000 |  |  |
| Kontrola dostępu i autentykacja, wewnętrzna baza minimum 250 obiektów, zewnętrzna autentykacja Radius, RSA, LDAP, Secure ID |  |  |
| Protokoły routingu BGP, RIP 1 i 2, OSPF, source base routing, policy based routing, protokół ECMP, PIM, IGMP v1 i v2, |  |  |
| Możliwość budowy klastra active-passive, active-active |  |  |
| Wsparcie dla tuneli IPSec (route based, policy based) |  |  |
| Certyfikat bezpieczeństwa ICSA Firewall and VPN |  |  |